Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/76-77/21

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym– Zakup sprzętu medycznego, ZP/01/09/2021

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadające ważność min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, grzybów, wirusów, spor)?

Odp. Tak

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający wymaga aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia były dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej?

Odp. Tak

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 12

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i ProduktówBiobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

Odp. Tak

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści materiały/foldery autoryzowanego dystrybutora potwierdzające wymagane parametry?

Odp. Tak

Ad. 7 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z dokładnością pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: 
Dzieci/dorośli 
Od 70% do 100%: ±2 cyfry[%] 
Od 0% do 69%: nieokreślona 
Noworodki 
Od 70% do 100%: ±3 cyfry[%] 
Od 0% do 69%: nieokreślona
Odp. Dopuszczamy

Ad. 8 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z wyświetlaczem LCD kolorowym o przekątnej 2.4”?
Odp. Nie

Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z wyświetlaczem o rozdzielczości 320x240 pikseli?
Odp. Dopuszczamy
Ad. 24 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z trendami tabelarycznymi 96 godzin, bez trendów graficznych?
Odp. Nie

Ad. 27 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez porty RS232? Pulsoksymetr jest wyposażony w złącze wielofunkcyjne do przesyłania danych
Odp. Dopuszczamy

Ad. 28 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z możliwością instalacji w pionie, bez możliwości instalacji w poziomie?
Odp. Dopuszczamy

Ad. 31 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez możliwości podłączenia drukarki?
Odp. Nie

Ad. 32 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z wyprowadzeniem danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do opcjonalnego oprogramowania. Oprogramowanie w języku angielskim?
Odp. Nie

Pytanie 1.

Dotyczy zadania 6. Łóżka szpitalne z szafką i materacem – 8kpl. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne wyposażone w wyjmowane szczyty, wypełnione solidną płytą HPL w kolorze białym? Jak na zdjęciu poniżej:

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 2.

Dotyczy zadania 6. Łóżka szpitalne z szafką i materacem – 8kpl. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową z blatem roboczym wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo, odpornej na zarysowania i łatwej w dezynfekcji? Jak na zdjęciu poniżej:

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 3.

Dotyczy zadania 6. Łóżka szpitalne z szafką i materacem – 8kpl. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne wyposażone w wyjmowane szczyty wykonane z estetycznego i łatwego w dezynfekcji tworzywa ABS w kolorze białym? Jak na zdjęciu poniżej:

Odp. Nie

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik