Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa	odczynników  i materiałów  zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów  dla Pracowni Patofizjologii  Szyjki Macicy oraz kasetek histopatologicznych do Pracowni Patomorfologicznej

Część nr 1- dostawa odczynników i materiałów  zużywalnych do  wykonania testów DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) wysokiego ryzyka (HR) metodąReal-time PCR  wraz  z dzierżawą systemu oraz wyposażenia dodatkowego.

Skład systemu:

- Analizator z oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i przygotowania

reakcji PCR w czasie  rzeczywistym (Real-time PCR) – opis w pkt. 1.1.

- Analizator z oprogramowaniem do automatycznej amplifikacji i detekcji sekwencji izolacji

kwasów nukleinowych metodą  PCR w czasie rzeczywistym (Real- time PCR) – opis w pkt. 1.2.

C)  Wyposażenie dodatkowe – opis w pkt. 1.3.

- DZIERŻAWA  dwóch analizatorów z oprogramowaniem i  wyposażenia dodatkowego do wykonania  7 200

testów  DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) wysokiego ryzyka (HR)

metodą Real- time PCR  przez 3 lat.

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki, dodatkowo pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert”. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizator wraz z oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i przygotowania reakcji PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR). |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020. | podać |  |
| 5. | Deklaracje zgodności lub inny dokument potwierdzający oznakowanie CE. | Tak |  |
| 6. | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracja Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | Tak, proszę podać nazwę i nr dokumentu |  |
| 7. | Sterowanie aparatem i przetwarzanie danych za pomoc jednego zintegrowanego oprogramowania, monitorującego obieg próbki przez wszystkie etapy badania; od izolacji po otrzymanie wyniku testu , oraz przesyłającego wyniki do sieci komputerowej laboratorium. | Tak |  |
| 8. | Program komputerowy obsługujący aparat musi mieć możliwość integracji ze szpitalnym oraz wewnątrzlaboratoryjnym systemem informacyjnym (LIS) | Tak |  |
| 9. | Oprogramowanie automatycznie sprawdza czy ilość odczynników i materiałów zużywalnych jest wystarczająca do wykonania zaprogramowanej liczby badań. | Tak |  |
| 10. | Wykonawca zapewni aktualizacje oprogramowania w trakcie trwania umowy. | Tak |  |
| 11. | Identyfikacja próbek badanych za pomocą czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
| 12. | Odczynniki i materiały zużywalne wprowadzane na pokład aparatu za pomocą czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
| 13. | Automatyczne pipetowanie próbek pacjentów, odczynników i przygotowanie reakcji PCR w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 14. | Zautomatyzowany system pipetujący wyposażony w końcówki ze specjalnym filtrem zabezpieczającym przed powstawaniem aerozoli podczas ich mechanicznego odrzucania. | Tak |  |
| 15. | Aparat wyposażony w UPS. | Tak |  |
| 16. | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 17. | Folder potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagane parametry. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Wykonawca zapewni bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy dzierżawy analizatora - obejmujący bieżące naprawy i przeglądy. | Tak |  |
| 2. | Naprawy analizatora oraz związanych z nim urządzeń wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi będą wykonywane na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 3. | Wykonawca posiada autoryzowany serwis naprawczy. | Tak |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii (w godzinach licząc od zgłoszenia) max. do 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii i wykonania naprawy (licząc w dniach od chwili przyjęcia zgłoszenia) max. 3 dni roboczych. | Tak |  |
| SZKOLENIA |
| 1. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu dla min. 3 osób | Tak |  |
| Analizator wraz z oprogramowaniem do automatycznej amplifikacji i detekcji sekwencji kwasów nukleinowych metodą PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR). |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020. | podać |  |
| 5. | Deklaracja zgodności lub inny dokument potwierdzający oznakowanie CE. | Tak |  |
| 6. | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracja Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | Tak, proszę podać nazwę i nr dokumentu |  |
| 7. | Termoblok na co najmniej 96 reakcji PCR. | Tak |  |
| 8. | Technologia PCR w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 9. | Zamknięty pokład aparatu niewymagający obsługi po wstawieniu próbek. | Tak |  |
| 10. | Proces amplifikacji i detekcji przebiega w zamkniętej probówce lub płytce automatycznie po załadowaniu do aparatu. | Tak |  |
| 11. | Równoczesna amplifikacja i detekcja amplikonów po każdym cyklu PCR. | Tak |  |
| 12. | Programowanie i automatyczna interpretacja wyników za pomocą jednego zintegrowanego programu komputerowego. | Tak |  |
| 13. | Program komputerowy obsługujący aparat musi mieć możliwość integracji ze szpitalnym oraz wewnątrzlaboratoryjnym systemem informacyjnym (LIS) | Tak |  |
| 14. | Wykonawca zapewni aktualizacje oprogramowania analizatora w trakcie trwania umowy. | Tak |  |
| 15. | Aparat wyposażony w UPS. | Tak |  |
| 16. | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 17. | Folder potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagane parametry. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Wykonawca zapewni bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy dzierżawy analizatora - obejmujący bieżące naprawy i przeglądy. | Tak |  |
| 2. | Naprawy analizatora oraz związanych z nim urządzeń wraz z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi będą wykonywane na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 3. | Wykonawca posiada autoryzowany serwis naprawczy. | Tak |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii (w godzinach licząc od zgłoszenia) max. do 72 godz. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii i wykonania naprawy (licząc w dniach od chwili przyjęcia zgłoszenia) max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| SZKOLENIA |
| 1. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu dla min. 3 osób | Tak |  |
| 1.3 Wyposażenie dodatkowe. |
| 1. | Blok grzewczy: zakres temperatury od +5 do +120ºC stabilność temperatury rzędu ± 0,2ºC pojedynczy blok grzewczy na min. 12 probówek okrągłodennych o poj.15ml i średnicy otworu 17,5 mm sterowniki do ustawienia temperatury i czasu wyświetlacz LED, | Tak |  |
| 2. | Wytrząsarka vortex: zakres prędkości 500 - 2500 obr/min możliwość wytrząsania probówek o poj.15 ml i pojemników o poj.10 ml możliwość pracy ciągłej lub uruchamiania urządzenia na dotyk | Tak |  |
| 3. | Termometr: dokładność od ± 2,0ºC do ±2,5ºC zakres od -20 do +150ºC podziałka 1,0ºC wysokość 305 mm głębokość zanurzenia 76 mm | Tak |  |
| 4. | Drukarka etykiet: kompaktowa drukarka stacjonarna rodzaj druku: termotransfer przystosowana między innymi do etykiet foliowych 50x25/1000g.40, 1 rząd nawój zewnętrzny kolor biały, rogi zaokrąglone | Tak |  |

- ZAKUP oraz sukcesywna dostawa  odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania  7 200 testów

DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) wysokiego ryzyka (HR) metodą Real- time PCR

przez 3 lat.

| L.p | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki, dodatkowo pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert”. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników. |
| 1. | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracja Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | Tak, proszę podać nazwę i nr dokumentu |  |
| 2. | Zestaw odczynnikowy do wykrywania DNA 14 genotypów wysokiego ryzyka (HR): 16,18,31,33, 35,39,45,51,52,56,58,59,66 i 68 wirusa HPV. | Tak, proszę podać |  |
| 3. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim. | Tak |  |
| 4. | Zestaw odczynnikowy testu DNA HPV HR zawiera: odczynniki do izolacji, amplifikacji i detekcji sekwencji kwasu nukleinowego oraz komplet próbek kontrolnych | Tak |  |
| 5. | Wszystkie niezbędne odczynniki powinny być skalkulowane tak, aby umożliwiły wykonanie 7200 testów DNA HPV HR metodą Real-time PCR przez 3 lat. | Tak |  |
| 6. | Komórkowa kontrola wewnętrzna dla każdej próbki badanej - wykrywanie genu ß-globiny | Tak, proszę podać |  |
| 7. | Zestaw odczynnikowy pozwalający na wykonanie w jednym cyklu pracy wielokrotność 24 oznaczeń. | Tak, proszę podać |  |
| 8. | Odczynniki oznakowane kodem kreskowym i identyfikowane przez oprogramowanie za pomocą skanera. | Tak |  |
| 9. | Możliwość otrzymania dwóch rodzajów wyników: pojedynczy wynik DNA dla 14 genotypów wysokiego ryzyka HR(16,18,31,33,35,39, 45,51,52,56,58,59,66 i 68) wirusa HPV, wynik DNA dla genotypów wysokiego ryzyka HR (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 i 68) wirusa HPV z oddzielnym raportem dla HPV16 i HPV18, | Tak, proszę podać |  |
| 10. | Zestaw odczynników i komplet próbek kontrolnych do testu DNA HPV HR można transportować i przechowywany w temp. 2-8 °C. | Tak, proszę podać |  |
| 11. | Płynne podłoże do pobierania próbek: kompatybilne z oferowanym testem DNA HPV HR, ilość wymagana dla 2 250 pobrań, | Tak |  |
| 12. | Termin ważności odczynników do wykrywania DNA HPV HR min.6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | Tak |  |
| 13. | Termin dostawy odczynników do diagnostyki max. 5 dni roboczych | Tak, proszę podać |  |
| 14. | Wykonawca dostarczy karty charakterystyki odczynników testu DNA HPV HR w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim wraz z pierwszą dostawą. | Tak |  |
| 2.2 Zakup oraz sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych. |
| 1. | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracja Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | Tak, proszę podać nazwę i nr dokumentu |  |
| 2. | Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały zużywalne potrzebne do wykonania 7 200 testów DNA HPV HR metodą Real-time PCR przez czas trwania umowy. | Tak |  |
| 3. | Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały zużywalne do codziennej i okresowej obsługi analizatorów. | Tak |  |
| 4. | Termin ważności materiałów zużywalnych do diagnostyki HPV min.12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | Tak |  |
| 5. | Termin dostawy materiałów eksploatacyjnych max.5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. | Tak |  |

III.  Kryteria oceny ofert :

  - CENA – 50%

  - Parametry techniczne – 50 %

- Parametry techniczne stanowiące kryterium oceny ofert:

| Parametry oceniane w kryterium ,,Jaskość” | Punktacja |
| --- | --- |
| Odczynniki fabrycznie gotowe do użycia i nie wymagają dodatkowych czynności manualnych takich jak: pipetowanie, mieszanie, rozcieńczanie czy przygotowanie roztworów/buforów roboczych przed załadowaniem do aparatu. | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
| Test do wykrywania DNA HPV HR posiada enzymatyczną ochronę przed kontaminacją: enzym Uracylo-N-Glikozylaza i amplifikacja z użyciem dUTP, wbudowane w odczynniki do amplifikacji nie wymagają żadnych czynności manualnych. | TAK 25 pkt. NIE 0 pkt. |
| Możliwość wykonania badania DNA HPV HR z próbki pobranej na płynne podłoże BD SurePath™ do cytologii płynnej (LBC) | TAK 15 pkt. NIE 0 pkt. |
| Suma punktów | 50 pkt. |

Część   nr  2 - dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonania preparatów cytologicznych na podłożu płynnym (LBC) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego  systemem BD Totalys™SlidePrep.

- Wymagania dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki, dodatkowo pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert”. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracja Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | Tak, proszę podać nazwę i nr dokumentu |  |
| 2. | Ilość odczynników i materiałów zużywalnych powinna umożliwiać wykonanie 14 400 preparatów cytologii płynnej (LBC) przez czas trwania umowy (3 lata). | Tak |  |
| 3. | Odczynniki i materiały zużywalne do wykonania preparatów cytologii płynnej muszą posiadać walidację na posiadany przez Zamawiającego system BD Totalys™SlidePrep . | Tak |  |
| 4. | Barwienie preparatu LBC metodą Papanicolaou powinno uwzględnić wszystkie niezbędne do wykonania barwienia odczynniki oraz materiały zużywalne. | Tak |  |
| 5. | Możliwość wykonania preparatów cytologii płynnej - cytologii ginekologicznej i cytologii nie ginekologicznej. | Tak |  |
| 6. | Możliwość przygotowania preparatów cytologicznych do reakcji immunocytochemicznej. | Tak |  |
| 7. | Możliwość przechowywania pojemników z płynem konserwującym przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego co najmniej12 miesięcy w temp. pokojowej (15-30°C). | Tak |  |
| 8. | Możliwość przechowywania pojemników z próbkami cytologicznymi w płynie konserwującym do 4 tygodni w temp. (15-30°C) oraz do 6 miesięcy w chłodni (temp.2-10°C). | Tak |  |
| 9. | Termin dostawy odczynników max. 10 dni roboczych. | Tak, proszę podać |  |
| 10. | Termin dostawy materiałów zużywalnych max. 10 dni roboczych. | Tak, proszę podać |  |
| 11. | Wykonawca dostarczy karty charakterystyki odczynników w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim wraz z pierwszą dostawą. | Tak |  |

2.  Kryteria oceny ofert :

  - CENA – 50%

  - Parametry techniczne – 50 %

- Parametry techniczne stanowiące kryterium oceny ofert:

| Parametry oceniane w kryterium ,,Jaskość” | Punktacja |
| --- | --- |
| Możliwość wykonania preparatu LBC, badania molekularnego (HPV) i testu immunocytochemicznego (p16/Ki67) z jednego pobrania materiału cytologicznego na płynne podłoże. | TAK 25 pkt. NIE 0 pkt. |
| Podłoże płynne zwalidowane do wykonywania testów HPV spełniających kryteria Meijera. | TAK 15 pkt. NIE 0 pkt. |
| Możliwość weryfikacji narzędzia użytego do pobierania materiału (szczoteczka ginekologiczna). | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |

Część  nr  3 - dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykrywania metylowanych regionów promotorów genów FAM19A4  i hsa-mir 124-2  wraz   dzierżawą aparatów

- DZIERŻAWA  dwóch aparatów z oprogramowaniem  do wykrywania metylowanych regionów promotorów genów

FAM19A4 i hsa-mir124-2 na okres 2 lat .

| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki, dodatkowo pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert”. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Termocykler. |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Aparat nie starszy niż 2016 rok, kompletny i gotowy do użycia. | podać |  |
| 6. | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracja Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | Tak, proszę podać nazwę |  |
| 7. | Aparat wyposażony w system optyczny: minimum 5-kanałowy, nie wymagający stosowania barwnika referencyjnego, wzbudzenie: diody LED, laser lub lampa halogenowa. | podać |  |
| 8. | Termocykler z rotorem. | Tak |  |
| 9. | Zakres temperatury 30 - 99°C. | podać |  |
| 10. | Dokładność nastawienia temperatury ≤ ±0,5ºC. | podać |  |
| 11. | Równomierność rozkładu temperatury między próbkami ≤ ±0,02ºC. | podać |  |
| 12. | Rozdzielczość pomiaru ≤ ±0,02ºC. | podać |  |
| 13. | Możliwość temperaturowej kalibracji aparatu przez użytkownika. | Tak |  |
| 14. | Średnia szybkość grzania i chłodzenia w zakresie 5,5 - 20°C/s | podać |  |
| 15. | Liniowa detekcja fluorescencji w zakresie minimum 9 rzędów wielkości. | Tak |  |
| 16. | Objętość próbki od 20-50µl. | podać |  |
| 17. | Termocykler podłączony do komputera przenośnego z oprogramowaniem do projektowania reakcji Real-time PCR, kontroli systemu, zbierania i przechowywania danych oraz analizę wyników. | Tak |  |
| 18. | System (termocykler i oprogramowanie) przeznaczony do ilościowej analizy stężenia DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów, umożliwiający analizę profilu metylacji i wysokorozdzielczą analizę krzywych topnienia (HRM) | Tak |  |
| 19. | Wykonawca zapewni aktualizacje oprogramowania w trakcie trwania umowy. | Tak |  |
| 20. | System otwarty i kompatybilny z dostępnymi na rynku odczynnikami stosowanymi w technice Real-time PCR. | Tak |  |
| 21. | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 22. | Folder potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagane parametry. | Tak |  |
| 23. | Wymiary SxGxW : 40x30x45 cm, maksymalna waga 15 kg. | podać |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Wykonawca zapewni bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy dzierżawy aparatu - obejmujący bieżące naprawy i przeglądy. | Tak |  |
| 2. | Naprawy aparatu na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 3. | Wykonawca posiada autoryzowany serwis naprawczy. | Tak |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii (w godzinach licząc od zgłoszenia) max. do 72 godz. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii i wykonania naprawy (licząc w dniach od chwili przyjęcia zgłoszenia) max. 10 dni roboczych. | Tak |  |
| SZKOLENIA |
| 1. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu dla min. 3 osób | Tak |  |
| 1.2 Spektrofotometr. |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model | podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4. | Aparat nie starszy niż 2017 rok, kompletny i gotowy do użycia. | podać |  |
| 5. | Oznakowanie znakiem CE, wraz z dostawą należy dostarczyć dokument potwierdzający oznakowanie CE. | Tak |  |
| 6. | Spektrofotometr UV-VIS z oprogramowaniem do pomiaru DNA, RNA i białek. | Tak |  |
| 7. | Aparat wyposażony w ekran dotykowy. | Tak |  |
| 8. | Oprogramowanie z szerokim panelem protokołów odczytu | Tak |  |
| 9. | Wyniki pomiaru są przedstawiane w formie wykresu i danych liczbowych z udziałem określonych składników w mierzonej próbce z podaniem jej stopnia czystości. | Tak |  |
| 10. | Objętość próbki 2 µl | tak |  |
| 11. | Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa. | Tak |  |
| 12. | Zakres długości fali: 100-1000 nm | podać |  |
| 13. | Dokładność długości fali ≤0,5 nm | podać |  |
| 14. | Rozdzielczość długości fali ≤1,0 nm | podać |  |
| 15. | Zakres fotometryczny 0,0003- 3,0 OD | podać |  |
| 16. | Dokładność absorbancji <0,002 OD | podać |  |
| 17. | Folder potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wszystkie wymagane parametry. | Tak |  |
| 18. | Wymiary SxGxW : 25x30x35 cm, nie więcej niż 9 kg. | podać |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Wykonawca zapewni bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy dzierżawy aparatu - obejmujący bieżące naprawy i przeglądy. | Tak |  |
| 2. | Naprawy aparatu będą wykonywane na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 3. | Wykonawca posiada autoryzowany serwis naprawczy. | Tak |  |
| 4. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii (w godzinach licząc od zgłoszenia) max. 72 godz. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia zgłoszonej awarii i wykonania naprawy (licząc w dniach od chwili przyjęcia zgłoszenia) max. 10 dni roboczych. | Tak |  |
| SZKOLENIA |
| 1. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu dla min. 3 osób | Tak |  |

- ZAKUP oraz sukcesywna dostawa  odczynników i materiałów zużywalnych do wykrywania metylowanych

regionów promotorów genów FAM19A4  i hsa-mir 124-2  dla 1000 oznaczeń na 2 lata.

| L.p | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki, dodatkowo pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert”. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników: |
| 1. | Certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracja Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. (z wyłączeniem odczynników do reakcji wstępnych) | Tak, proszę podać nazwę |  |
| 2. | Multipleksowy ilościowy test PCR specyficzny dla metylacji (qMSP). | Tak |  |
| 3. | Test umożliwia wykrycie hipermetylacji promotorów dwóch genów: FAM19A4 i hsa-mir 124-2 | Tak |  |
| 4. | Analiza wyników i ich interpretacja jest dokonywana automatycznie przez oprogramowanie dostarczone przez producenta testu bezpłatnie | Tak |  |
| 5. | Test zawiera kalibrator, startery i sondy dla genów docelowych oraz genu referencyjnego. | Tak |  |
| 6. | Test metylacyjny o czułości analitycznej rzędu 85-95% | podać |  |
| 7. | Materiałem do badania jest DNA poddane konwersji wodorosiarczynem. | Tak |  |
| 8. | Zestaw do konwersji wodorosiarczynowej DNA zwalidowany przez producenta testu do metylacji. (odpowiedni zapis w instrukcji testu metylacyjnego) | Tak |  |
| 9. | Wydajność konwersji rzędu 90-100% | podać |  |
| 10. | Odzysk DNA: ˃ 75% | podać |  |
| 11. | Pakiet odczynników do izolacji genomowego i mitochondrialnego DNA metoda kolumienkową. | Tak |  |
| 12. | Objętość próbki ≤ 100 µl | tak |  |
| 13. | Objętość elucji 20-100 µl | tak |  |
| 14. | Instrukcja wykonania testu metylacji, konwersji DNA wodorosiarczynem i izolacji DNA w języku polskim. |  |  |
| 15. | Ilość odczynników powinna być skalkulowane tak, aby można było wykonać 1000 oznaczeń. | Tak |  |
| 16. | Termin ważności odczynników min. 5 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | Tak |  |
| 17. | Termin dostawy odczynników max. 15 dni roboczych | Tak |  |
| 18. | Wykonawca dostarczy karty charakterystyki testu w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim wraz z pierwszą dostawą. | Tak |  |
| 2.2 Zakup oraz sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych. |
| 1. | Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały zużywalne potrzebne do wykonania izolacji DNA, konwersji DNA wodorosiarczynem i testu metyzacji. | Tak |  |
| 2. | Ilość materiałów zużywalnych powinna być skalkulowane tak, aby można było wykonać 1000 oznaczeń. | Tak |  |
| 3. | Termin ważności materiałów zużywalnych min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | Tak |  |
| 4. | Termin dostawy materiałów eksploatacyjnych max.15 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. | Tak |  |

3.  Kryteria oceny ofert :

3.1  CENA – 50%

  - Parametry techniczne – 50 %

| Parametry oceniane w kryterium ,,Jaskość” | Punktacja |
| --- | --- |
| Genem referencyjnym w teście metyzacji jest ACTB (gen kodujący ß-aktynę ). | TAK 15 pkt. NIE 0 pkt |
| Termocykler ze 72-studzienkowym rotorem. | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt |
| Zestaw do izolacji genomowego i mitochondrialnego DNA zawiera potrzebne odczynniki , w tym Proteinazę K oraz Carrier RNA. | TAK 15 pkt. NIE 0 pkt |
| Spektrofotometr UV- VIS z możliwością pomiaru 16 próbek w jednym cyklu, w ciągu 2 minut. | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt |

Część nr 4 - dostawa  kasetek histopatologicznych   przeznaczonych do przeprowadzania standardowych wycinków histopatologicznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo – cenowym.