IB.271.53.2020                                                                                                                                              17.11.2020

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia i opis spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. Opis przedmiotu zamówienia

# Dostawa fotometru do pomiaru chloru wolnego i całkowitego

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 60 DNI OD DATY PODPISANIA UMOWY.

2. Warunki ubiegania się o zamówienie.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

3. Opis sposobu przygotowania ofert.

- każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej: www.platformazakupowa.pl do dnia 23.11.2020 godz. 9:00

- zamawiający nie  dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej formie.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5. Kryteria oceny ofert.

CENA 100%.

6. Minimalne cechy urządzenia

## Dane techniczne

| Dokładność | ± 0,03 + 1 cyfra at＜2,00 ppm ± 3% FS + 1 cyfra at＞2.00 ppm |
| --- | --- |
| Automatyczna kompensacja temperatury | nie |
| Temperatura pracy | 0-50 °C |
| Rozdzielczość | 0,01 ppm |
| Zasilanie | 6V DC |
| Wym. | (D x S x W) 135 x 65 x 70 mm |
| Waga | 170 g |
| Wysokość produktu | 70 mm |
| Długość produktu | 135 mm |
| Szerokość produktu | 65 mm |

### Cechy szczególne

- Mikroprocesor sterowany dla szybkich i dokładnych pomiarów

- Metody DPD zatwierdzone przez EPA

Gwarancja min. 24 miesiace

### Zakres dostawy

- Jednostka centralna

- 100x paski odczynnika DPD-1 FCL

- 100x paski odczynnika DPD-4 TCL

- 2x szklane butelki testowe

- 1x Becher

- Walizka transportowa

- AKUMULATORKI: DC 1,5 V x 4 (UM4, AAA) + ZASILACZ

- 1x ściereczka do czyszczenia

- Instrukcja obsługi

Zamawiający zostawia sobie prawo do  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Krotoszyce

Wojciech Woźniak