Specyfikacja techniczna

DLA SAMOCHODU BAZOWEGO,

WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO KARETKI - AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C  -  3  szt.

Pojazd kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:…………………………………..........................................................................

Rok produkcji 2019 r., fabrycznie nowy (podać): ……………….………………………………………………………………………...........................................

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:.............................................................................................................................................

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie/handlowe/nr i data świadectwa homologacji ambulansu:..………………………….….….................................................................................................

Rok produkcji 2019 r., fabrycznie nowy (podać): ……………….………………………………………………………………………...........................................

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:............................………………………………………………………………..…….….....

Oferowany ambulans musi posiadać na dzień składania ofert homologację  typu WE wystawioną zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiot wyposażenia lub części  oraz Dyrektywą 2007/46/WE

| Lp. | Wymagane parametry (warunki) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia wymagań Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE | TAK | ----------------------------------------------- |
| 1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |
|  | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego typu ABS w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia | TAK |  |
|  | DMC – o masie całkowitej do 3,5 t. | TAK, podać |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. | TAK, opisać |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa wyposażona w dwa pojedyncze fotele zapewniająca miejsce pracy kierowcy, fotel kierowcy, z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja wysokości oraz regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach . Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą w standardzie 1 DIN przystosowana do montażu radiotelefonu. W kabinie kierowcy zamontowany w desce rozdzielczej uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R-11, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z panelu sterującego umieszczonego w środkowej części kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Do uchwytu zamontowana stacja dokująca wraz z tabletem R11AH. Tablet R11AH współpracujący z system SWDPRM o parametrach min. 11.6" XGA (1366 x 768) Display SLR with Touch i jasnością wyświetlacza 730nitów; Screen Protection film; CPU Intel i5-5200U; Memory 4GB; Storage MLC SSD 128GB; WLAN+BT Intel 7260; LTE + GPS; RJ45; 2M Front Camera; 5M Rear Camera; 2xUSB3.0; SDHC; TPM1.2; Main Battery Pack x1; Dock Connector w/Pass-Thr; AC Adaptor Power Cord; OS MS Win 10 Pro PL Magnezowa obudowa - odporny na wstrząsy, upadki i zalania/ IP65/ MIL-STD810G/ MIL-STD810F Instalacja anten zewnętrznych GPS/GSM do stacji dokującej. Zainstalowany i uruchomiony moduł lokalizacji pojazdu wraz z anteną zewnętrzną GPS/GSM współpracujący z systemem SWDPRM o parametrach min. FM3300 Teltonika. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek perforacji kokpitu i podłogi w kabinie kierowcy. | TAK, opisać |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | TAK |  |
|  | Furgon - lakier w kolorze żółtym | TAK |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK, podać |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m | TAK, podać |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,00 m | TAK, podać |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70m | TAK, podać |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, | TAK, podać |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. | TAK |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| 10. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,60 m. | TAK, podać |  |
| 11. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | TAK |  |
| 12. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | TAK |  |
| 13. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie szyn Kramera, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, - mocowanie 2 kasków ochronnych, - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - mocowanie pojemnika reimplantacyjnego - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, | TAK, opisać |  |
| 14. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne i kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| 15. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową, | TAK |  |
| 16. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową. | TAK |  |
| 17. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 18. | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |  |
| 19. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane ze zintegrowanymi kierunkowskazami typu LED, | TAK |  |
| 20. | Zestaw narzędzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon. | TAK |  |
| 21. | System regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu zwiększenia wydajności pracy układu klimatyzacji i doładowania zespołu akumulatorów bez konieczności ciągłej ingerencji kierowcy | TAK |  |
| 22. | Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości dostawania się ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe. | TAK |  |
| 23. | Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów. | TAK |  |
| 24. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 l. | TAK, podać |  |
| 25. | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus). | TAK |  |
| 26. | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego. | TAK |  |
| 27. | Reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED | TAK |  |
| 28. | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, następującymi funkcjami: | TAK |  |
|  | sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), | TAK |  |
|  | sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika, | TAK |  |
|  | sterowanie układem klimatyzacji, | TAK |  |
|  | sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, | TAK |  |
|  | sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową nisko tonową, | TAK |  |
|  | sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju, | TAK |  |
|  | sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym, | TAK |  |
|  | sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu. | TAK |  |
| 29. | Posiadanie sprawozdania z badań dynamicznych na 10 g dotyczące typu ambulansu będącego przedmiotem oferty zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej Normy Europejskiej PN EN 1789+A1:2011 lub równoważnej. Dokument wystawiony przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą – załączyć do oferty sprawozdanie z badań wraz z dokumentacją techniczną do sprawozdania, określającą schemat zabudowy będącej przedmiotem badania - załączyć zdjęcia z badania oraz rysunki techniczne zabudowy potwierdzone przez jednostkę wykonującą badanie. Typ pojazdu badanego określony w sprawozdaniu z badań dynamicznych musi odpowiadać typowi pojazdu określonemu w załączonej homologacji pojazdu skompletowanego. | TAK, załączyć na wezwanie Zamawiającego |  |
| 30. | Posiadanie - aktualną całą pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i kompletnego (samochodu ciężarowego) , zgodną z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE . Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu podstawowego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu podstawowego i skompletowanego. Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SIWZ | TAK, załączyć na wezwanie Zamawiającego |  |
| II. | SILNIK Diesel | TAK | -------------------------------------- |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| 2. | Silnik o pojemności min. 1900 cm³. | TAK, podać |  |
| 3. | Silnik o mocy min. 160 KM. | TAK, podać |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 380 Nm | TAK, podać |  |
| 5. | Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6 | TAK, podać |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | TAK | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana. | TAK |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK, podać |  |
| 3. | Napęd na koła przednie, tylne lub 4 x 4. | TAK, podać |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA | TAK | ----------------------------------------------- |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK, podać |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. | TAK |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane. | TAK |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. | TAK |  |
| 8. | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny | TAK, podać |  |
| V. | ZAWIESZENIE | TAK |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej) | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY | TAK | ----------------------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem hydraulicznym z regulacją kolumny kierowniczej co najmniej w dwóch płaszczyznach | TAK, opisać |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | TAK | ----------------------------------------------- |
| 1. | Pomocnicze zależne od silnika ogrzewanie elektryczne (12V) współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury | TAK |  |
| 2. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK, opisać |  |
| 3. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
| 4. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego | TAK, opisać |  |
| 5. | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 350 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę. | TAK, podać |  |
| 6. | Klimatyzacja dwu parownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. | TAK, podać |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TAK | ----------------------------------------------- |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów AGM o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK, opisać |  |
| 2. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A | TAK, opisać |  |
| 3. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min. 180 A. | TAK, opisać |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | TAK |  |
| 5. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10 m. | TAK, opisać |  |
| 6. | Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | TAK |  |
| 7. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK, opisać |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | TAK | ----------------------------------------------- |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego w całej przedniej części i w narożach. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych | TAK |  |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów | TAK |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni | TAK |  |
| 5. | Dodatkowe sygnały nisko tonowe o mocy min. 100W posiadające certyfikat/homologację zgodności z REG 10 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund (podać markę i model oraz numer certyfikatu/homologacji) – sygnały nisko tonowe są elementem cało pojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu. | TAK, opisać |  |
| 6. | Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego, dodatkowe lampy LED niebieskiej barwy w błotnikach. | TAK |  |
| 7. | Cztery reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | TAK |  |
| 8. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”), b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; c/ po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „oznakowanie systemu które zamawiający przekaże ” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm oraz logo WSS Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby na pojazdach umieścić napis „Zakup sfinansowany przez KPIM“ i logo KPIM – szczegółowe uzgodnienie na etapie realizacji umowy. d/ na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta /Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki ul. Wieniecka 49 87-800 Włocławek/ | TAK, opisać |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | TAK | -------------------------------------------------- |
| 1. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: | TAK |  |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych typu LED, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), | TAK, opisać |  |
|  | 2) oświetlenie regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.), | TAK, opisać |  |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym | TAK |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE | TAK | ----------------------------------------------- |
|  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej: | TAK |  |
| 1. | 1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. trzy szuflady: w jednej szufladzie system mocowania drukarki systemu PRM SWD z instalacją zasilającą i połączeniową z tabletem, mocowanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz bezpieczny transport po zamknięciu szuflad. Drukarka współpracująca z systemem SWDPRM o parametrach min. model HP100. W dwóch pozostałych szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, - pojemnik na zużyte igły, - wysuwany kosz na odpady, - termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury, - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, - przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. - możliwość zamocowania urządzenia do uciskania klatki piersiowej | TAK, opisać |  |
|  | 2/ Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą) : - min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c/ uchwyt na butlą tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at, d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego f/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji. - lodówka na szczątki | TAK, opisać |  |
|  | 3/ Wysuwany uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: - normy PN EN 1789+A2:2015-01 lub - normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i certyfikat ten nadal jest aktualny lub - innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789+A2:2015-01 w tym zakresie oraz jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | TAK, opisać |  |
|  | 4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, zamki szafek. b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne. f) schowek na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym, | TAK, opisać |  |
|  | 5/ Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie. | TAK, opisać |  |
|  | 6/ System mocowania określonego w ofercie urządzenia do masażu klatki piersiowej. W przypadku mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym, system mocowania jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - atest 10G; miejsce mocowania tj. w przedziale medycznym | TAK, opisać |  |
| 2. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. | TAK, podać |  |
| 3. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 4. | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) , b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego, c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. | TAK, opisać |  |
| 5. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm, (podać markę i model). | TAK, opisać |  |
| 6. | Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu i jako element cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu | TAK |  |
| 7. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| 8. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA | TAK |  |
| 1. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. | TAK |  |
| 2. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. | TAK |  |
| 3. | Wyposażenie kabiny kierowcy w radiotelefon cyfrowo-analogowy gotowy do użycia (podłączone zasilanie 12 do 16V – z uziemionym minusem) pracujący w paśmie częstotliwości VHF (136-174 MHz) z regulowaną mocą wyjściową w.cz. 1W-25W o poniższych parametrach technicznych: a) złącze akcesoriów zgodne ze standardami USB, b) głośnik w panelu czołowym, c) czytelny dwuwierszowy, podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny z ikonami, d) minimum 4 programowalne przyciski dla dogodnej i szybkiej obsługi wybranych funkcji, e) kompaktowy mikrofon wyposażony w podświetlaną klawiaturę, f) liczba kanałów pracy 160 lub większa, g) funkcje dodatkowe: -zdalny monitoring, -możliwość nadania adresu IP, -dezaktywacja radiotelefonu, -wywołanie sieciowe, -wysyłanie SMS, -praca skaningu w trybie analogowym i cyfrowym, -zdalne sprawdzenie radiotelefonu. Radiotelefon musi być zainstalowany w kabinie kierowcy (podłączone zasilanie 12V). | TAK, opisać |  |
| 4 | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF 1/4 fali radiotelefonu o n/w parametrach i podłączona do radiotelefonu: | TAK |  |
|  | a) dostrojona na zakres częstotliwości 168.900 Mhz, | TAK, podać |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm, | TAK, podać |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej ≤ 1,0, | TAK, podać |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna. | TAK |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU | TAK | ------------------------------------- |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED, | TAK |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK, opisać |  |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, | TAK |  |
| 6. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | TAK |  |
| 7. | Ambulanse dostarczone na oponach letnich + dodatkowo wyposażone w komplet opon zimowych (tej samej marki co opony letnie) | TAK |  |
| 8. | Kask ochronny dla personelu 3 sztuki | TAK |  |
| XIV. | SERWIS | TAK, podać gdzie |  |
| 1. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu | TAK |  |
| 2. | Serwis-mobilny zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Użytkownika, tj. WSS we Włocławku. | TAK |  |
| 3. | Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 24 godzin | TAK |  |
| 4. | Dostarczenia w ciągu max. 48 godzin do siedziby Użytkownika ambulansu zastępczego spełniającego wymagania ambulansu typu C, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił minimum 3 dni. | TAK |  |
| XV. | GWARANCJA | TAK | ----------------------------------------- |
| 1. | Gwarancja mechaniczna na ambulans, nie krócej jednak niż 24 miesiące (bez limitu km). | TAK, podać |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesiące. | TAK, podać |  |
| 3. | Gwarancja na perforację – 120 miesięcy. | TAK, podać |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – 24 miesiące. | TAK, podać |  |
| 5. | Gwarancja na sprzęt medyczny – 24 miesiące. | TAK, podać |  |
| 6. | Gwarancja 36 miesięcy na stację dokującą, tablet, drukarkę, moduł lokalizacji pojazdu w formule naprawy następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia, na miejscu u zamawiającego. Jeżeli usunięcie awarii nie będzie możliwe następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt urządzenie zastępcze. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego (do oferty należy dołączyć dane niezbędne do realizacji zgłoszenia wsparcia technicznego tzn. nazwa firmy serwisującej, numer telefonu, link do portalu zgłaszania usterek) | TAK, opisać |  |
| 7. | Roczny pakiet ubezpieczeniowy OC, AC i NW (bieg terminu od dnia odbioru ambulansów przez Zamawiającego) | TAK |  |
| I | Plecak ratunkowy (podać producenta i model) – 2 szt. |  |  |
|  | Minimalne wymiary: wys. 60 x szer. 55 x gł. 30 cm wykonany z odpornego na przecieranie materiału, wyposażony w ampularium na 80 ampułek oraz ampularium na 8 ampułek, wkład na intubację, certyfikowane elementy odblaskowe, min. 5 torebek segregacyjnych różnej wielkości, min. 5 zewnętrznych kieszeni, możliwość noszenia, pionowo, poziomo lub na plecach, konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie. | TAK, opisać |  |
| II | Torba pediatryczna (podać producenta i model) – 1 szt. |  |  |
|  | Minimalne wymiary: wys. 36 x szer. 36 x gł. 28 cm torba z uproszczoną wersją taśmy Breslowa, wykonana z materiału odpornego na przecieranie, konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, spód torby wzmocniony materiałem, wodoodpornym, odpornym na ścieranie, certyfikowane elementy odblaskowe, min. 7 torebek segregacyjnych, min. jedna duża zewnętrzna kieszeń możliwość noszenia w ręku i na ramieniu. | TAK, opisać |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU

| Lp. | Wymagane parametry (warunki) dla wyposażenia medycznego | warunek graniczny: | Potwierdzenie spełnienia wymagań Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia medycznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Nosze główne z transporterem (podać producenta i model) | TAK, podać |  |
|  | 1. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha: - płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75°, - wysuwane rączki z przodu i z tyłu do przenoszenia, - pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy, - możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, - nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, - składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi, - nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi, - uchylna konstrukcja ramy noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie - poręcze boczne stabilizujące pacjenta na noszach, - waga noszy (bez pasów i materaca) do 23kg, - obciążenie dopuszczalne min. 200kg. | TAK, opisać |  |
|  | 1a.Poręcze boczne stabilizujące pacjenta na noszach składane wzdłuż pacjenta | TAK |  |
|  | 2. Transporter do noszy głównych: - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, - z możliwością zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy, - przyciski blokady goleni kodowane kolorami, - z wielostopniową regulacją wysokości minimum w 7 poziomach, - wyposażony w min. 4 kółka obrotowe o średnicy min. 150 mm, w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce, - możliwością zablokowania dwóch kół do jazdy na wprost, - możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera, - system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę, - obciążenie dopuszczalne co najmniej 250 kg, - transporter noszy musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie i środkami i antykorozyjnymi, odporny na środki dezynfekujące, - możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia, - z systemem mocowania transportera do lawety ambulansu, - instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu, - waga transportera do 28 kg. | TAK, opisać |  |
|  | 3. System do unieruchamiania dziecka na noszach: - przeznaczony do transportu niemowląt i dzieci, - możliwy do zastosowania na fotelu, - pokrowiec transportowy | TAK | - |
|  | 4. Średnica kółek przy transporterze minimum tj. 150 mm | TAK, podać |  |
| II. | Respirator transportowy (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Respirator transportowy o n/w funkcjach i parametrach: - przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od min. 5 kg masy ciała - tryby wentylacji: IPPV, CPAP, - umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji-tryby ratunkowe (IPPV) - dorosły, dziecko, niemowlę, - filtr wlotowy chroniący urządzenie przed zanieczyszczeniem, - zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana płynnie w zakresie min. 10-65 bar, - wentylacja 100% tlen i Air Mix, - niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej, - objętość oddechowa min. 70 ml - 1300 ml, - częstość min. 8-40 oddechów/ min., - zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 0-20 mbar, - alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym - czas pracy na baterii min.8h lub zasilanie pneumatyczne, - temperatura pracy od: -15°C do + 40°C, - przewód pacjenta z zaworem pacjenta, maska nr 5, - uchwyt/rama/torba transportowa mieszcząca respirator, butlę tlenową 2.0l z reduktorem oraz miejsce na akcesoria, - uchwyt/rama/torba wyposażony odpowiednio w rączkę do przenoszenia, pasek do powieszenia na ramię, wysuwany uchwyt do powieszenia na noszach lub łóżku pacjenta, - gniazdo do zewnętrznego zasilania tlenem respiratora z funkcją płynnej zmiany, - zasilania pomiędzy butlą transportową w przenośnym zestawie, a stacjonarnym źródłem tlenu bez spadku ciśnienia i przerwy w wentylacji pacjenta, - przewód tlenowy zasilający z wtykami typu AGA do ściennego gniazda tlenowego oraz wtykiem kompatybilnym z gniazdem do zasilania zewnętrznego, - mocowanie ścienne w przedziale medycznym. | TAK, opisać |  |
|  | 2. Respirator transportowy wyposażony w dodatkowe tryby wentylacji CPR, RSI | TAK |  |
| III. | Pompa infuzyjna (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Pompa infuzyjna o n/w funkcjach i parametrach: - szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do 1800 ml/h, regulowana co 0,01ml/h, - możliwość stosowania strzykawek 2/3ml do 50/60ml, - Podświetlane przyciski, nawigacja kursorem jak w telefonie komórkowym - alarmy dźwiękowe -Dokładność mechaniczna << ±0,5% ±5% według IEC/EN 60601-2-24 - płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora, - szesnastogodzinna praca na akumulatorach, - przy prędkości 5ml/h - możliwość zasilania i ładowania z instalacji karetki 12V. - mocowanie ścienne w przedziale medycznym z możliwością ładowania -podświetlany ekran graficzny . | TAK, opisać |  |
| IV. | Deska ortopedyczna dla dorosłych (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Deska o n/w funkcjach i parametrach: - wykonana z tworzywa sztucznego , łatwo zmywalnego, przepuszczalna dla promieni X, - minimum 14 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach. Długość – min. 180 cm Szerokość – min. 40 cm Waga deski – max 10 kg 2. Pasy zabezpieczające do deski: - Konstrukcja pasa dwuczęściowa - Możliwość regulacji długości - Pasy kodowane kolorami i całkowicie wodoodporne nieabsorbujące płynów 3.Stabilizator głowy: - System 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych - Podkładka z rzepem do przyczepiania klocków - Paski do mocowania stabilizatora do deski | TAK, opisać |  |
| V. | Nosze podbierakowe (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Nosze podbierakowe o n/w funkcjach i parametrach: - wykonane z tworzywa ABS. - zestaw 3 pasów zabezpieczających, ergonomiczne uchwyty transportowe, - nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy, - nośność min. 150 kg, - konstrukcja noszy umożliwiająca wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy kręgosłupa), - wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta, - min.10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia, - konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów organicznych oraz materiału zakaźnego, - waga noszy poniżej 9 kg. | TAK, opisać |  |
| VI. | Nosze płachtowe (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Nosze płachtowe o n/w funkcjach i parametrach: - nośność min. 150 kg, - min. 8 uchwytów do przenoszenia, - kieszeń na nogi. | TAK, opisać |  |
| VII. | Deska ortopedyczna dla dzieci (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Deska ortopedyczna dla dzieci o n/w funkcjach i parametrach: - wyposażona w pasy 4 szt. w różnych kolorach, - min. 4 uchwyty do przenoszenia, - komplet klocków do unieruchomienia głowy, - wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, - minimalne dopuszczalne obciążenie 50 kg i dł. min.120 cm, - przenikalna dla promieni X, - pediatryczny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę, - waga deski do 5 kg. | TAK, opisać |  |
| VIII. | Krzesełko kardiologiczne (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Krzesełko kardiologiczne o n/w funkcjach i parametrach: - 4 koła w tym 2 skrętne, - możliwość złożenia do transportu w ambulansie, - wysuwane rączki przednie, - wysuwany` uchwyt ramy oparcia, - udźwig – minimum 160kg, - podpórka pod stopy pacjenta, - 2 pasy poprzeczne, - dodatkowe rączki tylne, - waga krzesełka – maksymalnie 10 kg. - dodatkowy system płozowy umożliwiający transport pacjenta po schodach. | TAK, opisać |  |
| IX. | Materac próżniowy (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Materac próżniowy - całkowicie przenikalny dla promieni X, - min. 4 uchwyty na krótszych bokach, - min. 4 pasy poprzeczne, - wymiary ok.: 80 cm x 190 cm, - akcesoria: pompka, pokrowiec na materac. | TAK, opisać |  |
| X. | Kamizelka unieruchamiająca typu KED (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Kamizelka unieruchamiająca typu KED o n/w funkcjach i parametrach: - zapewniająca unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości, przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja), - regulowane pasy mocujące piersiowe (3szt.) umożliwiają jej zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych, - wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na przetarcia, - materiał zmywalny – tworzywo sztuczne, odporny na środki dezynfekcyjne, - min. 3 uchwyty transportowe, - min. 2 pasy biodrowe, - przenikliwa dla promieni X, - poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała, - pokrowiec, - waga max. 3,0 kg, - udźwig min. 225 kg, - min. 2 pasy stabilizujące głowę | TAK, opisać |  |
| XI. | Kołnierze ortopedyczne dla dzieci - 2 szt. i dla dorosłych - 2 szt. (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Kołnierze ortopedycznych dla dzieci i dla dorosłych o n/w funkcjach i parametrach: - sztywny, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych, - kołnierz uniwersalny regulowany dla dzieci oraz kołnierz uniwersalny dla dorosłych, - unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji, regulacja podbródka w 3 punktach, - uniwersalne podparcie potylicy, - łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych, - wykonany z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody, - przenikalny dla promieni X | TAK, opisać |  |
| XII. | Szyny Kramera – 1 opak. (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Szyny Kramera o funkcjach i parametrach: - torba do transportu szyn, - uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu - każda z szyn znajduje się w zdejmowanym, miękkim powleczeniu; - szyny odpowiadające rozmiarami do unieruchamiania kończyn górnych i dolnych. | TAK |  |
| XIII. | Ssak mechaniczny ręczny (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Ssak mechaniczny ręczny o n/w funkcjach i parametrach: - obudowa pompy: tworzywo ABS, - wydajność: min. 20 l/min, - podciśnienie max.: 550 mmHg, - pojemność pojemnika min. 300 ml, - cewniki dla dorosłych i dzieci, - nasadka do rurki intubacyjnej. | TAK, opisać |  |
| XIV. | Ssak akumulatorowy (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Ssak akumulatorowy o n/w funkcjach i parametrach: - siła ssania wybierana przez naciśnięcie klawisza do 0,8 bar, - podświetlanie klawiszy umożliwiające pracę w warunkach ograniczonej widoczności - elektroniczny system wyłączający pompę ssącą w przypadku przekroczenia ustawionej siły ssania, - zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie: poj. min. 1,0 l., - dodatkowy zbiornik umożliwiający zastosowanie wkładów na wydzielinę jednorazowego użytku. - integralnie wbudowany filtr bakteryjny, - mocowanie ścienne w przedziale medycznym, - zasilanie 12 V zintegrowane z mocowaniem ściennym, - czas pracy z akumulatora: do 45 minut, - pojemnik wielokrotnego użytku, - żywotność baterii: min. 2 lata (min. 400 cykli ładowania). Wyposażenie dodatkowe: - torba na akcesoria | TAK, opisać |  |
| XV. | Przepływomierz | TAK |  |
|  | 1. Przepływomierz o n/w funkcjach i parametrach: - przepływomierz do gniazda AGA, - przepływ zakresie min 0-15l/min, - precyzyjny nastaw przepływu. | TAK, opisać |  |
| XVI. | Szyna wyciągowa | TAK |  |
|  | 1. Szyna wyciągowa o n/w funkcjach i parametrach: - możliwość regulacji długości stelaża, - szyna wyciągowa dostosowana dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| XVII. | Pulsoksymetr (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Pulsoksymetr o n/w funkcjach i parametrach: - przenośny, zasilany bateryjnie/akumulatorowo, - waga maksymalna 0,5kg, - przeznaczony dla dorosłych, dzieci i noworodków, - zakres pomiaru SpO2 1-100%, - alarm optyczny i dźwiękowy - wskaźnik: perfuzji, błędu, naładowania baterii - czujniki (klips palcowy dla dorosłych, rzep lub inne odpowiednie mocowanie dla dzieci, niemowląt i noworodków) | TAK, opisać |  |
| XVII. | Dwunasto-odprowadzeniowy defibrylator z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi, funkcją pomiaru stężenia: SpO2, kapnografem i teletransmisją (podać producenta i model) | TAK |  |
|  | 1. Urządzenie fabrycznie nowe: rok produkcji 2019. | TAK |  |
|  | 2. Aparat przenośny | TAK |  |
|  | 3. Akumulatory litowo -jonowe, bez efektu pamięci | TAK |  |
|  | 4. Ładowarka do akumulatorów min. dwustanowiskowa, zasilana prądem 12-28 V i 230V: wbudowana w defibrylator lub zewnętrzny moduł | TAK, opisać |  |
|  | 5. Czas pracy na jednym akumulatorze: min. 160 minut lub 180 wyładowań energią 200J | TAK, opisać |  |
|  | 6. Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | TAK, podać |  |
|  | 7. Codzienny auto test bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | TAK |  |
|  | 8. Odporność na kurz i wodę: min.: IP 34 | TAK, podać |  |
|  | 9. Kolorowy ekran LCD o przekątnej min.: 6,5 cala | TAK, podać |  |
|  | 10. Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
|  | 11. Defibrylacja manualna i w trybie AED | TAK |  |
|  | 12. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J. | TAK, podać |  |
|  | 13. Dostępne poziomy energii zewnętrznej: min. 19 | TAK, podać |  |
|  | 14. Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane transparentne w RTG, na wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK |  |
|  | 15. Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. | TAK |  |
|  | 16. Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |
|  | 17. Częstotliwość stymulacji min.: od 40 do 140 impulsów na minutę | TAK, podać |  |
|  | 18. Regulacja prądu stymulacji w zakresie min.: od 0 do 140 m A | TAK, podać |  |
|  | 19. Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | 20. Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta. | TAK |  |
|  | 21. Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
|  | 22. Zakres pomiaru akcji serca min.: od 20 do 300 uderzeń/minutę | TAK, podać |  |
|  | 23. Zakres wzmocnienia EKG min.: od 0,5 do 3,0 m V | TAK, podać |  |
|  | 24. Prezentacja zapisu EKG: min.: 3 kanały na ekranie | TAK, podać |  |
|  | 25. Wydruk EKG na papierze o szerokości min.: 65 mm | TAK, podać |  |
|  | 26. Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych (imię i nazwisko, wiek, badane parametry życiowe) | TAK |  |
|  | 27. Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia SpO2 we krwi w zakresie min.: od 50 do 100% | TAK, podać |  |
|  | 28. Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | 29. Moduł pomiaru EtCO2 w strumieniu bocznym w zakresie min.: 0-99 mmHg | TAK, podać |  |
|  | 30. Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK |  |
|  | 31. Możliwość rozbudowy o moduł inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | 32. Mocowanie ścienne w przedziale medycznym | TAK |  |
|  | 33. Wspomaganie resuscytacji: a/ Metronom RKO pracujący w czterech trybach: dorosły niezaintubowany, dorosły zaintubowany, dziecko zaintubowane, dziecko niezaintubowane LUB b/ Wskaźnik prezentujący głębokość i częstotliwość uciśnięć na ekranie defibrylatora wraz z podpowiedziami. | TAK, opisać |  |
|  | 34. Wyposażenie dodatkowe defibrylatora: - akumulatory litowo-jonowe, bez efektu pamięci: 3 sztuki, - kompletny kabel EKG 12 odprowadzeniowy (wiązka przedsercowa plus wiązka kończynowa): 2 sztuki, - kabel do defibrylacji/stymulacji/ kardiowersji przez elektrody naklejane: 1 sztuka, - elektrody do defibrylacji/stymulacji/kardiowersji: 2 sztuki, - łyżki twarde do defibrylacji zintegrowane lub z nakładkami pediatrycznymi: 1 komplet, - torba transportowa z paskiem na ramię: 1 sztuka, - certyfikowane mocowanie do zawieszenia defibrylatora w ambulansie: 1 sztuka - wężyk do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi: 1 sztuka, - komplet mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi 3 rozmiary - czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych: 1 sztuka, - czujnik do pomiaru SpO2 dla dzieci: 1 sztuka, - kaniule do pomiaru EtCO2 dla pacjentów dorosłych: 25 sztuk. | TAK, opisać |  |
|  | 35. Teletransmisja 12 odprowadzeniowego EKG | TAK |  |
|  | 36. Przeglądy, zgodnie z instrukcja obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia (minimum jeden przegląd po pierwszym roku użytkowania). Autoryzowany serwis na terenie Polski (Wykonawca bezwzględnie poda nazwę i siedzibę serwisu autoryzowanego). Dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat od daty dostawy. | TAK, opisać |  |
| XVIII. | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej | TAK |  |
|  | 1.Urządzenie do kompresji klatki piersiowej o n/w funkcjach i parametrach - Częstość ucisków 102+/- 2/ minutę z możliwością ustawienia 30 uciśnięć z przerwą na dwa wdechy - cykl kompresji/ dekompresji klatki piersiowej 50+/- 5% - maksymalna szerokość klatki piersiowej pacjenta 45 cm - ciężar urządzenia< 9 kg - temperatura przechowywania -20 do +70 st C - ładowanie urządzenia za pośrednictwem zasilania zewnętrznego poniżej 2 godzin - pojemność akumulatora > 3000 mAh - zasilanie akumulatorowe z możliwością ładowania w karetce 12 V - czas działania akumulatora 45 minut - temperatura robocza 0-40 st C / -20 przez jedną godzinę - plecak przenośny z poliwęglanu , łatwy w czyszczeniu -szybkie sprawdzanie stanu akumulatora - łatwy w czyszczeniu -uchwyt na ręce pacjenta 2. Przeglądy, zgodnie z instrukcja obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia (minimum jeden przegląd po pierwszym roku użytkowania). Autoryzowany serwis na terenie Polski (Wykonawca bezwzględnie podać nazwę i siedzibę serwisu autoryzowanego). 3. Szkolenie personelu z zakresu obsługi działania | TAK, opisać |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty.