Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu obsługi, rejestracji i taryfikacji połączeń telefonicznych w KWP Białystok, zwanym w dalej skrótowo „systemem taryfikacji” lub „systemem”. Wykonawca będzie musiał w zakresie realizacji systemu współpracować z Zamawiającym w zakresie dostępu i użycia infrastruktury sprzętowej i programowej Zamawiającego w zakresie uruchomienia i działania oraz źródeł danych dla systemu. Przedmiotem dostawy systemu nie są żadne komponenty fizyczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Minimalne wymagania funkcjonalne systemu taryfikacyjnego:

  - System rejestracji i taryfikacji połączeń musi rejestrować cały ruch telefoniczny (połączenia wewnętrzne i zewnętrzne, wychodzące, przychodzące, nieodebrane) przekazywany do systemu z CUCM i przechowywać dane do analiz bieżących przez okres ostatnich 12 miesięcy. Dane starsze, niż 12 miesięcy, stanowią archiwum systemu.

  - Wymagane jest, by system po podjęciu dodatkowych czynności administracyjnych był w stanie dokonać analizy danych archiwalnych. Po jej zakończeniu musi być zapewniona możliwość usunięcia danych archiwalnych z działającego systemu i przeniesienie ich do archiwum.

  - System posiada możliwość zbierania i analizy informacji o wszystkich połączeniach w nim przechowywanych, generowania zestawień statystycznych, rachunków zbiorczych oraz ma umożliwiać eksport wybranych danych (poza regularnymi zabezpieczeniami) na żądanie administratora.

  - Obsługa 6000 użytkowników CUCM.

  - Sposób naliczania kosztów połączeń uwzględnia zaliczanie sekundowe, pozwala na wprowadzanie zmian w taryfach połączeń, jak również umożliwia przeliczanie kosztów połączeń wg zmienionych stawek wstecz.

  - Wykonawca dostosuje system taryfikacyjny do struktury organizacyjnej Zamawiającego. W okresie obowiązywania obsługi technicznej systemu przez Wykonawcę będzie on zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji systemu w zakresie zmian struktury organizacyjnej Zamawiającego lub ma udostępnić odpowiednie narzędzie, które umożliwi dokonanie takich zmian w systemie samodzielnie przez Zamawiającego.

  - System umożliwi automatyczne generowanie wewnętrznych linii telefonicznych w formacie +484771xxxxx. Możliwa powinna być zmiana przypisania linii, dodanie nowej linii, dodanie nowego typu linii lub jej aktualizacja, dodanie nowego użytkownika linii lub jego aktualizacja itp..

  - Ma mieć możliwość generowania raportów billingowych i rozbudowanych zapytań warunkowych do bazy danych według kryteriów ograniczonych jedynie informacjami zawartymi w źródłowym rekordzie taryfikacyjnym.

  - Automatyzacja procesu pobierania danych z CUCM w określonym dniu i o konkretnej godzinie (na zasadzie równoważnej z możliwościami demona cron), zadań związanych z dystrybucją raportów billingowych oraz zadań pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo bazy danych, jak: automatyczna kontrola jej spójności, tworzenie kopii bezpieczeństwa pozwalające na całkowite odtworzenie systemu, kontynuowanie gromadzenia rekordów taryfikacyjnych przy usterce oprogramowania analizy taryfikacyjnej, raportowanie o występujących błędach w programie.

  - System taryfikacyjny musi posiadać mechanizm automatycznego wystawiania faktur dla definiowanych przez administratora podmiotów zewnętrznych.

- Zastosowana platforma programowa umożliwia:

  - Przetwarzanie minimum 150 000 rekordów taryfikacyjnych na dobę.

  - W oprogramowaniu systemu zostanie użyta taka konfiguracja robocza, aby dane, na których system pracuje (i są w nim zbierane), były odseparowane od plików systemu operacyjnego i samych aplikacji systemu poprzez umieszczenie tych danych na oddzielnych wolumenach danych dostępnych w sieci przez protokół NFS lub SMB. Dla każdego używanego przez system zasobu danych (np. bazy danych), która w warunkach standardowej eksploatacji systemu eksploatacji może przekroczyć rozmiar 10GB, zostanie użyty oddzielny wolumen danych.

  - Współpracuje z Cisco Unified Communication Manager (zwanego dalej skrótowo CUCM) w wersji minimum 12.5.1.11900–146. W okresie obowiązywania obsługi technicznej systemu przez Wykonawcę jest on zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji systemu w zakresie współpracy z nowszymi wersjami CUCM w sieci Zamawiającego.

  - System będzie umożliwiał pobieranie rekordów CDR z systemu CUCM (za pomocą protokołu SFTP), import danych CDR, ich taryfikację według zadanego administracyjnie cennika oraz buforowanie wszystkich pobieranych rekordów danych. W okresie obowiązywania obsługi technicznej systemu przez Wykonawcę jest on zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji metody pobierania rekordów danych z CUCM, jeśli w sieci Zamawiającego nastąpi taka zmiana.

  - System będzie dostarczony Zamawiającemu jako obraz (lub obrazy) maszyn wirtualnych zgodnych z platformą wirtualizacji vSphere 6.5 przeznaczonych do uruchomienia przez Zamawiającego w jego własnej infrastrukturze. System nie może wymagać do działania dostępu do sieci Internet lub innych/jakichkolwiek usług tzw. “chmurowych”. Zamawiający otrzyma bezterminową licencję na użycie wszystkich elementów oprogramowania systemu jako jednej instancji funkcjonalnej systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich użytych poprawek programowych w formie możliwej do samodzielnej instalacji przez Zamawiającego w oparciu o wszystkie dostarczone obrazy maszyn wirtualnych.

  - Wykonawca zainstaluje system operacyjny oraz wybrane aplikacje we własnym zakresie w systemie operacyjnym VMware Tools. Na potrzeby pobierania danych z infrastruktury OST112 Wykonawca użyje w systemie operacyjnym oddzielny interfejs sieciowy. Dostęp użytkowników do systemu będzie odbywać się wyłącznie przez inny interfejs sieciowy, niż dostęp do zasobów sieci OST112.

  - Szczegółowa adresacja interfejsów sieciowych i routingu dla systemu zostanie przedstawiona Wykonawcy na etapie realizacji.

  - System będzie wykonywał autonomicznie zabezpieczenie danych i swojej konfiguracji na udostępnione przez Zamawiającego sieciowe magazyny danych.

  - System pracuje w trybie 24/365.

  - System będzie rozróżniał 2 typy użytkowników (w zakresie dostępu do funkcji produkcyjnych systemu oba typy kont będą równoważne):

- z możliwością konfiguracji ustawień wpływających na techniczne działanie systemu (tzw. „administrator”) i dostępem do 100% funkcji użytkowych systemu oraz z możliwością zakładania kont dla innych użytkowników w systemie i z możliwością ograniczenia tworzonym użytkownikom dostępu do każdej wybranych z funkcji użytkowników systemu.

- bez możliwości modyfikacji ustawień wpływających na techniczne działanie systemu i zakładania kont użytkowników w systemie (tzw. „użytkownik”).

  - System ma zapewnić autonomiczne zarządzanie kontami użytkowników.

  - Interfejs wszystkich użytkowników systemu zostanie zbudowany:

    - Jako aplikacja typu Web (HTML/JS) i dostępna dla użytkowników przez sieć IPv4.

    - Niedozwolone jest użycie do działania aplikacji po stronie użytkowników systemu technologii Java, Flash i ActiveX.

    - Wykonawca zapewni zgodność interfejsu użytkowników z aktualną wersją ESR przeglądarki Mozilla Firefox w okresie wymaganego wsparcia technicznego świadczonego dla systemu.

    - Użytkownicy systemu będą korzystali z niego wyłącznie przy użyciu komputerów klasy PC z wewnętrznej sieci Policji.

    - Interfejs użytkownika systemu pozwala na eksport rezultatów wszystkich typów raportów do formatów PDF, DOC (97-2003), XSL (97-2003), DOCX, XLSX. Dodatkowo interfejs użytkownika zapewni eksport danych w formacie możliwym do odczytu narzędziami typu tzw. „open source”.

    - Ilość użytkowników mających jednoczesny dostęp do systemu taryfikacji to 10. W systemie nie ma ograniczeń na liczbę założonych kont użytkowników.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby systemu:

  - Platformę wirtualizacji vSphere 6.5 pracującą w układzie klastra tzw. „High Availability” z dostępnymi 2 fizycznymi serwerami na potrzeby systemu a na każdym z tych serwerów na potrzeby maszyn wirtualnych systemu do 8 vCPU/VM (i do 8GHz vCPU w sumie w oparciu o Xeon E5v3) oraz do 32GB RAM. Wszystkie maszyny wirtualne systemu zostaną zabezpieczone funkcją tzw. „High Availability”.

  - Sieciowy magazyn danych pracujący w układzie tzw. „Fault Tolerance” z dyskami SSD w oparciu o sieć 10Gbps i pojemnością 1TB na dane użytkowe systemu dostępny przez protokół NFS lub SMB (poza przestrzenią dla aplikacji systemu oraz systemów operacyjnych, dostępny w dedykowanej sieci).

  - Możliwy do użycia dodatkowo sieciowy magazyn danych pracujący w układzie klastra tzw. „High Availability” z dyskami SSD w oparciu o sieć z agregacją 1Gbps i pojemnością 1TB na dane użytkowe systemu, dostępny przez protokół NFS lub SMB (poza przestrzenią dla aplikacji systemu oraz systemów operacyjnych, dostępny w dedykowanej sieci).

  - Dwa sieciowe magazyny danych z dyskami HDD o pojemności min. 10TB każdy do wykonywania kopi zapasowych systemu dostępne przez protokół NFS lub SMB w sieci, w której będą znajdować się użytkownicy systemu.

  - Dostęp do sieci w której znajdują się serwery CUCM i użytkownicy systemu (oddzielne sieci IPv4 bez wzajemnej komunikacji).

  - Dostęp do serwera NTP i Syslog oraz DNS na potrzeby systemu.

  - Zamawiający dopuszcza:

    - Instalację zdalną Wykonawcy na potrzeby uruchomienia systemu (łącznie z przesłaniem obrazów maszyn wirtualnych systemu).

    - Świadczenie obsługi technicznej systemu w formie zdalnej.

    - Zamawiający udostępni w celu instalacji i obsługi systemu dla Wykonawcy odpowiednie możliwości techniczne w zakresie dostępu do infrastruktury Zamawiającego (np. VPN, dane do logowania). Zamawiający rezerwuje sobie przywilej ustalenia arbitralnie zakresu i formy oraz czasu  pracy/obsługi Wykonawcy przy systemie zarówno na etapie jego uruchomienia jak i późniejszego świadczenia przez Wykonawcę jego obsługi.

- Dostawca systemu zapewni obsługę techniczna systemu na okres nie krótszy, niż 36 miesięcy, w zakresie usuwania dostrzeżonych przez Zamawiającego błędów i awarii w działaniu dostarczonych przez Wykonawcę elementów programowych systemu.

- Zamawiający wyłącza z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy problemy wynikające z działania infrastruktury Zamawiającego udostępnionej na potrzeby systemu.

- Wszystkie awarie systemu będą przechodzić u Zamawiającego przez wstępną procedurę weryfikacji i ich klasyfikacji przez wykwalifikowane służby dyżurne zamawiającego pracujące w trybie 24/365 przed zgłoszeniem awarii do Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza zdalne usunięcie awarii, czas usunięcia każdej awarii jest liczony od momentu udostępnienia dostępu do systemu przez Zamawiającego.

- Dodatkowe wymagania:

  - Wykonawca wykona i przedstawi w ciągu 30 dni od podpisania umowy do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy harmonogram instalacji, konfiguracji, uruchamiania systemu taryfikacyjnego oraz szkolenia użytkowników. Zamawiający, jeśli uzna to za konieczne, w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzi zmiany w harmonogramie. Brak akceptacji ze strony Zamawiającego jest równoważny z rozwiązaniem umowy między stronami bez możliwości żądań finansowych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

  - Wykonawca przeprowadzi uruchomienie systemu na infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego. Zamawiający na prośbę Wykonawcy może dokonać samodzielnie uruchomienia maszyn wirtualnych w vSphere wraz z ich połączeniami sieciowymi oraz dostępem do magazynów danych o wskazanych przez Zamawiającego parametrach pod warunkiem otrzymania dostępu administracyjnego do systemu operacyjnego maszyny wirtualnej (i w zakresie posiadanych możliwości oraz doświadczenia).

  - Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną systemu taryfikacji, sporządzoną w j. polskim w 2 egz. oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF. Dokumentacja będzie opisywać architekturę systemu, jego elementy jak również zakres i sposób realizowanych funkcji oraz format przechowywania danych w systemie.

  - Odbiór systemu zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru końcowego, w którym Zamawiający potwierdzi prawidłowe działanie systemu w zakresie wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

  - Na zakończenie okresu wsparcia Wykonawca bezpłatnie dokona:

    - przeglądu systemu w zakresie prawidłowości jego działania. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszystkich wykrytych przy przeglądzie usterek. Z przeprowadzonych prac sporządzi protokół.

    - czynności administracyjnych takich jak: porządkowanie konfiguracji systemu i baz danych, aktualizacji oprogramowania i elementów systemu takich jak np. tabele przedrostków, cenników, struktury organizacyjnej.

- Wymagania dotyczące szkolenia użytkowników:

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia dla minimum 8 osób w zakresie umożliwiającym samodzielną konfigurację i obsługę sytemu bez utraty gwarancji w zakresie funkcjonalności wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim uczestnikom szkolenia bezpłatnych materiałów szkoleniowych w j. polskim. Materiały szkoleniowe mogą być w formie elektronicznej i umieszczone na platformie tzw. „chmurowej”, ale dostęp do nich nie może być ograniczony czasowo i dodatkowo płatny.

  - Zakres szkolenia podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń w formie zdalnej w przypadku niekorzystnej i wyjątkowej sytuacji w Polsce (np. epidemia). Zamawiający rezerwuje sobie przywilej arbitralnej akceptacji formy i zakresu prowadzenia zdalnego szkolenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych środków technicznych do prawidłowego uczestnictwa przez Zamawiającego w szkoleniu niezależnie od formy jego prowadzenia.

  - Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, a po jego zakończeniu uczestnikom zostaną wydane stosowne certyfikaty Wykonawcy systemu.