Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu usług dostępu do sieci Internet oraz zakup sprzętu umożliwiającego świadczenie tych usług.

- Usługi, o których mowa w pkt.1 będą dostarczane do następujących lokalizacji Zamawiającego:

  - ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec (siedziba Zamawiającego, Główne Łącze)

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS lub podobne z wykluczeniem GPRS, 
 						HSDPA, HSUPA, LTE.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	5 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		100 Mbit/s (łącze symetryczne)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 1000 BaseT na routerze 
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec (siedziba zamawiającego, Internet dla Pacjenta)

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		10 Mbit/s (download) / 1 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec (siedziba zamawiającego, Łącze dodatkowe)

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		50 Mbit/s (download) / 50 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Żołnierzy II AWP 4, 59-920 Bogatynia

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		20 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		20 Mbit/s (download) / 5 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Rolnicza 25, 59-921 Sieniawka (Internet dla Pacjenta)

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		10 Mbit/s (download) / 1 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Rolnicza 25, 59-921 Sieniawka

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		50 Mbit/s (download) / 50 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Konarskiego 5b, 59-900 Zgorzelec (Szpital).

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		40 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Konarskiego 5b, 59-900 Zgorzelec (Internet dla Pacjenta).

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		40 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Nadbrzeżna 5a, 59-900 Zgorzelec

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		80 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Warszawska 30, 59-900 Zgorzelec

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		40 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Warszawska 30, 59-900 Zgorzelec (Internet dla Pacjenta)

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		10 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Skłodowskiej – Curie 6, 59-970 Zawidów

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		50 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - Radomierzyce 40, 59-914 Radomierzyce

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		20 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - Dłużyna Dolna 35, 59-930 Dłużyna Dolna

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		10 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - Trójca 93, 59-900 Trójca

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		20 Mbit/s (download) / 5 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym.

  - ul. Broniewskiego 27, 59-900 Zgorzelec

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		10 Mbit/s (download) / 4 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. 5 grudnia 4, 59-940 Czerwona Woda

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		20 Mbit/s (download) / 5 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Reymonta 1, 59-900 Zgorzelec

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		40 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Żagańska 2, 59-950 Ruszów

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		20 Mbit/s (download) / 5 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Wolności 21, 59-830 Olszyna

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		40 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Ogrodowa 8, 59-610 Wleń

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		10 Mbit/s (download) / 1 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Maratońska, 59-900 Zgorzelec

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		10 Mbit/s (download) / 1 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Staszica, 59-900 Zgorzelec

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		40 Mbit/s (download) / 10 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

  - ul. Hutnicza 29, 59-930 Pieńsk

    - Dopuszczalna technologia transmisji danych:	Fiber, Radiolinia, DSL (xDSL), WiMAX, PON,  
 						DOCSIS, Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE 
 						lub podobne.

    - Minimalna ilość zewnętrznych adresów IP:	1 (adresy IP - stałe)

    - Minimalna przepustowość łącza:		20 Mbit/s (download) / 5 Mbit/s (upload)

    - Limity:					Bez limitu transferu danych, 
 						Nielimitowana ilość otwartych sesji,
 						Brak blokowania usług i protokołów w Internecie

    - Redundancja				NIE (awaryjne łącze zapasowe)

    - Interfejsy:					Łącze musi być zakończone dedykowanym 
 						interfejsem – Ethernet 100/1000 BaseT na routerze
 						brzegowym dostarczonym przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany przez Zamawiającego adresu którejkolwiek lokalizacji w trakcie trwania umowy strony będą każdorazowo uzgadniać warunki przeniesienia usługi pod nowy adres.

- W przypadkach instalacji radiowych, Zamawiający zapewni nieodpłatny dostęp do dachu budynku, w celu wykonania instalacji antenowej przez Wykonawcę oraz uzyska stosowne zgody na instalację od Zamawiającego po przedłożeniu przez Wykonawcę wstępnych projektów instalacji.

- Wykonawca zapewni możliwość uruchomienia na życzenie Zamawiającego bezpłatnej usługi VPN pomiędzy wszystkimi lokalizacjami ujętymi w punkcie 2 bezpłatnie przez cały okres trwania umowy.