Aparat do funkcjonalnej stymulacji magnetycznej – poz. 1

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: |  |

| Aparat do funkcjonalnej stymulacji magnetycznej | Parametr oczekiwany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do terapii polem magnetycznym o mocy maksimum 3 tesle. |
| Urządzenie do leczenia jednostek chorobowych takich jak: schorzenia kręgosłupa: np. ostry/przewlekły ból, rwa kulszowa, zmiany zwyrodnieniowe zaburzenia układu nerwowego zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego: np. zwyrodnienie stawów, zamrożony bark rehabilitacja sportowa: np. osłabienie i zaniki mięśni zaburzenia układu moczowo-płciowego: np. nietrzymanie moczu u kobiet, ból prostaty, problemy z erekcją złamania oraz trudno gojące się rany i owrzodzenia troficzne problemy z mięśniami dna miednicy np. problemy pooperacyjne, poporodowe | TAK |  |
| Aparat dwukanałowy. Możliwość podłączenia 2 aplikatorów jednocześnie. | TAK |  |
| Możliwość pracy na dwóch aplikatorach w trakcie jednego zabiegu. | TAK |  |
| Impulsowe pole magnetyczne emitowane przez urządzenie powoduje, że mięśnie dna miednicy kurczą się bez konieczności mocowania elektrod. | TAK |  |
| Stymulacja magnetyczna działająca silnie biostymulacyjnie oraz zwiększa siłę mięśni na które oddziałuje. | TAK |  |
| Głębokość funkcjonalnej stymulacji powodującej skurcze mięśni minimum 12cm w głąb organizmu | TAK |  |
| Graficzna baza jednostek chorobowych. Minimum 100 jednostek. | TAK |  |
| Możliwość zapisania własnych programów zabiegowych – minimum 72 | TAK |  |
| Modulacja kształtu linii pola magnetycznego, sinusoida, półsinusoida, trapez wstępujący, trapez zstępujący, prostokąt z możliwością regulacji zakresów częstotliwości | TAK |  |
| Modulacja amplitudy linii pola magnetycznego w zakresie min. 10% - 50% | TAK |  |
| Modulacja częstotliwości w zakresie min. 1 do 160 Hz | TAK |  |
| Czas aktywności regulowany w zakresie min. 1 do 20 s | TAK |  |
| Czas pauzy regulowany w zakresie min. 1 do 240 s | TAK |  |
| Możliwość zaprogramowania minimum 8 różnych cykli z różnymi konfiguracjami na jeden program zabiegowy | TAK |  |
| Czas trwania zabiegu regulowany w zakresie minimum 1 do 60 min | TAK |  |
| Aparat bezolejowy | TAK |  |
| Aparat do pracy ciągłej, nie wymaga przerw na chłodzenie | TAK |  |
| Wymiary max. (W x L x H): 43 x 60 x 26 cm | TAK |  |
| Aplikatory chłodzone powietrzem | TAK |  |
| Fotel z wmontowanymi na stałe dwoma aplikatorami pola magnetycznego dedykowanymi do mięśni dna miednicy oraz mięśni kręgosłupa L-S. Aplikator dedykowany mięśniom kręgosłupa L-S z regulacją wysokości umożliwiającą indywidualne dopasowanie do pacjenta. | TAK |  |
| Stolik trzypółkowy na kółkach pod aparaturę, półki stalowe, malowane proszkowo | TAK |  |

Cykloergometr - rower treningowy elektromagnetyczny – poz. 2

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: |  |

| Cykloergometr - rower treningowy elektromagnetyczny | Parametr oczekiwany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Wymiary: 104 x 65 x 138 cm (+-1cm) | Tak |  |
| Maksymalna waga użytkownika: 182 kg | Tak |  |
| System oporu: generator prądotwórczy | Tak |  |
| Regulacja oporu: elektroniczna | Tak |  |
| Zakres oporu: 20 poziomów (60 – 450 W) | Tak |  |
| Napęd: pas Poly - V | Tak |  |
| Regulacja siedziska: w pionie | Tak |  |
| Pomiar pulsu: czujniki w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu | Tak |  |
| Wyświetlacz: 10 x 14 LED, ekran alfanumeryczny, ekran funkcji, ekran HR Zone | Tak |  |
| Komputer: czas, dystans, prędkość, poziom, opór, kalorie, RPM, MET’s, Watt, puls docelowy oraz aktualny, profil ćwiczenia | Tak |  |
| Ilość zdefiniowanych programów treningowych: 12 | Tak |  |
| Uchwyt na bidon | Tak |  |
| Samopoziomujące pedały z regulowanymi opaskami | Tak |  |
| Siodełko: typ Comfort Arc | Tak |  |
| Kołka transportowe | Tak |  |
| Waga: max. 52 kg | Tak |  |

Dynamometr ręczny hydrauliczny – poz. 3

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: |  |

| Dynamometr ręczny hydrauliczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Pomiar ścisku dłoni do 90 kg | TAK |  |
| Pięciostopniowa regulacja rozmiaru uchwytu | TAK |  |
| Miernik/wskaźnik analogowy | TAK |  |
| Pamięć wartości najwyższej | TAK |  |
| Możliwość wyzerowania pomiaru | TAK |  |
| Dedykowana, przenośna walizka do urządzenia | TAK |  |

Ergospirometr - system diagnostyczny do oceny EKG oraz wydolności VO₂ Bieżnia rehabilitacyjna do ergospirometru, Cykloergometr przeznaczony do współpracy z systemem do badań wysiłkowych – poz. 4

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: |  |

| Ergospirometr - system diagnostyczny do oceny EKG oraz wydolności VO₂ | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| System diagnostyczny przeznaczony do wykonywania standardowych elektrokardiograficznych testów wysiłkowych wraz z bezpośrednią oceną wydolności (VO₂) oraz oceną układu oddechowego i metabolizmu mięśniowego na podstawie pomiarów przepływu i stężenia gazów wydechowych: tlenu i dwutlenku węgla. | TAK |  |
| Próbkowanie 1600 Hz. Rozdzielczość próbkowania 12 bitów. | TAK |  |
| Możliwość włączania i wyłączania filtru mięśniowego, sieciowego i filtru antydryftowego podczas badania. | TAK |  |
| Prezentacja zapisu EKG w różnych trybach: 3,6,12 odprowadzeń. | TAK |  |
| Możliwość obejrzenia badania w trybie pełnego rozwinięcia. | TAK |  |
| Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST. | TAK |  |
| Możliwość zmiany parametrów prezentacji zapisu EKG (przesuw, wzmocnienie) | TAK |  |
| Archiwizacja danych na dysku twardym komputera z możliwością wydruku raportu zapisu EKG, uśrednionych zespołów P-QRS-T. | TAK |  |
| Sygnalizacja wykrycia arytmii komorowych. | TAK |  |
| Wydruk EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi | TAK |  |
| Możliwość rejestracji spoczynkowych zapisów EKG | TAK |  |
| Możliwość wyznaczenia punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty. | TAK |  |
| Możliwość definiowania własnych protokołów. | TAK |  |
| Monitorowanie parametrów: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie. | TAK |  |
| Funkcja reanalizy wykonanego badania. | TAK |  |
| Automatyczna analiza arytmii | TAK |  |
| Ciągła rejestracja i obrazowanie przepływu gazów oddechowych oraz zawartości tlenu i dwutlenku węgla. | TAK |  |
| Zadawanie obciążenia wg protokołów stopniowanych, typu ramp oraz indywidualizowanych dostosowanych do przewidywanej wydolności badanego pacjenta | TAK |  |
| Paramagnetyczny analizator O₂ | TAK |  |
| Analizator CO₂ oparty na spektroskopii w podczerwieni NDIR | TAK |  |
| Głowica pomiarowa przepływu zapewniająca minimalny opór przepływu gazów | TAK |  |
| Prezentacja parametrów: VO₂, MET, VE, BF , VCO₂, RER, O₂ pulse, VE/VCO₂, PETCO₂, RPE, VE/VO₂, PETO₂, eMET, | TAK |  |
| Obrazowanie trendów VO₂, VCO₂, WR, HR, VE, VE/VCO₂, O₂ pulse, RER. | TAK |  |
| Prezentacja 9 trendów według wykresów Wassermana oraz wyznaczanie progów wentylacyjnych. | TAK |  |
| System automatycznego wygrzewania i stabilizacji temperaturowej modułu pomiarowego gazów. | TAK |  |
| Możliwość współpracy z monitorem ciśnienia w celu automatycznego pomiaru ciśnienia krwi podczas testu wysiłkowego. | TAK |  |
| Głowice pneumotachograficzna | TAK |  |
| Maska silikonowa | TAK |  |
| Współpracujące ergometry: bieżnia, cykloergometr | TAK |  |

| Bieżnia rehabilitacyjna do ergospirometru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Współpraca z system do badań wysiłkowych oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej | TAK |  |
| Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h | TAK |  |
| Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25% | TAK |  |
| Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm | TAK |  |
| Wyłącznik bezpieczeństwa ryglowany, zatrzymuje bieg taśmy | TAK |  |
| Funkcja ZERO START | TAK |  |
| Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach :12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym, 2 odprowadzenia w trybie treningowym | TAK |  |
| Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| Przesuw 25/50/100 mm/s | TAK |  |
| Cyfrowe filtry 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz | TAK |  |
| Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | TAK |  |
| Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 | TAK |  |
| Waga pacjenta do 180 kg | TAK |  |
| Zasilanie: 230 V/50 Hz | TAK |  |
| Wymiary max. : 2000x830x1250mm (DxSxW) | TAK |  |
| Standardowe wyposażenie: Kabel pacjenta do systemu wysiłkowego Kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej Elektrody jednorazowe - 50 szt. Pasta abrazyjna EVERY Kabel transmisji danych | TAK |  |

| Cykloergometr przeznaczony do współpracy z systemem do badań wysiłkowych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Rehabilitacyjny cykloergometr z wbudowanym modułem EKG oraz sterowany mikroprocesorem hamulec. | TAK |  |
| Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 | TAK |  |
| Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 | TAK |  |
| Zakres obciążenia: 25 - 1000 W | TAK |  |
| Zakres obrotów: 20 - 150 obr./min. | TAK |  |
| Obciążenie niezależne od liczby obrotów | TAK |  |
| Wbudowany moduł EKG | TAK |  |
| 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym | TAK |  |
| 2 odprowadzenia w trybie treningowym | TAK |  |
| Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| Przesuw 25/50/100 mm/s | TAK |  |
| Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz, filtr antydryftowy | TAK |  |
| Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | TAK |  |
| Zakres pomiaru HR 15-240 bpm | TAK |  |
| Maksymalna waga pacjenta 200 kg | TAK |  |
| Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60VA | TAK |  |
| Wymiary: (DxSxW) 1190x600x1370 mm | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe: 50 x elektrody jednorazowe, pasta abrazyjna , kabel pacjenta do systemu wysiłkowego , kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej, zasilacz sieciowy, kabel transmisji danych | TAK |  |

System do oceny stóp, równowagi i postawy ciała zawierający: Platformę sił reakcji podłoża, Podoskaner 2D, Videografię – poz. 5

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: |  |

| System do oceny stóp, równowagi i postawy ciała zawierający: Platformę sił reakcji podłoża, Podoskaner 2D, Videografię | Parametr oczekiwany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia aktywna czujników nie mniej niż: 400mm x 400mm | TAK |  |
| Wymiary całkowite platformy sił reakcji podłoża nie mniej niż: 440mm x 620mm | TAK |  |
| Waga platformy nie więcej niż 6,3 kg | TAK |  |
| Czujniki rezystancyjne pokryte 24 karatowym złotem | TAK |  |
| Czujniki pokryte przewodzącą gumą | TAK |  |
| Czujniki rezystancyjne o kształcie kwadratowym | TAK |  |
| Dodatkowy Podoskaner do skanowania stóp o wymiarach 660 x 440 x 135 mm | TAK |  |
| Dodatkowa Kamera Full HD | TAK |  |
| Dwie pasywne ścieżki o wymiarach 620mm x1000mm | TAK |  |
| Stacja robocza (laptop/notebook) wraz zainstalowanym oprogramowaniem. | TAK |  |
| W zestawie komplet zasilaczy i kabli do połączenia z komputerem | TAK |  |
| Temperatura pracy 0°C - 55°C | TAK |  |
| Częstotliwość próbkowania w dynamice min. 400 Hz w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| Interfejs USB | TAK |  |
| Maksymalne obciążenie min. 150N/cm2 | TAK |  |
| Wytrzymała metalowa obudowa całej platformy | TAK |  |
| Uniwersalne oprogramowanie obsługujące platformy sił reakcji podłoża, podoskanery, kamery HD. | TAK |  |
| Analiza posturalna z wykorzystaniem kamery HD | TAK |  |
| Współpraca z bieżnią baropodometryczną | TAK |  |
| Rozbudowana analiza statyczna i dynamiczna sił reakcji podłoża | TAK |  |
| Analiza posturalna statyczna i dynamiczna z wykorzystaniem Videografii 2D | TAK |  |
| Wykonanie testów stabilograficznych/posturograficznych | TAK |  |
| Wykonania testu Romberga | TAK |  |
| Baza pacjentów | TAK |  |
| Możliwość aktualizacji online | TAK |  |
| Możliwość zmiany osi wykonywanego badania | TAK |  |
| Rozbudowane gotowe analizy statystyczne | TAK |  |
| Tworzenie automatycznych raportów | TAK |  |
| Opcja One Touch Print | TAK |  |
| Możliwość wydruku wyniku plantokonturograficznego w skali 1:1 | TAK |  |
| Zdalna archiwizacja online po przeprowadzonych badaniach | TAK |  |

Stół rehabilitacyjny elektryczny – poz. 6

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: |  |

| Stół rehabilitacyjny elektryczny | Parametr oczekiwany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Leżysko dwusegmentowe | TAK |  |
| Zagłówek regulowany w zakresie -80 do + 45 stopni | TAK |  |
| Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie 450 – 950 mm za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| Wymiary leżyska 1950 x 680 mm | TAK |  |
| Masa pacjenta: do 200 kg | TAK |  |
| Układ jezdny | TAK |  |
| Wieszak na ręcznik | TAK |  |
| Otwór w zagłówku | TAK |  |
| Waga: 55 kg | TAK |  |

Orbitrek elektromagnetyczny z poręczami – poz. 7

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: |  |

| Orbitrek elektromagnetyczny z poręczami | Parametr oczekiwany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Wymiary: 185,8 x 74,8 x 163,5 cm | TAK |  |
| Maksymalna waga użytkownika: 182 kg | TAK |  |
| System oporu: generator prądotwórczy | TAK |  |
| Regulacja oporu: elektroniczna | TAK |  |
| Zakres oporu: 25 poziomów | TAK |  |
| Napęd: pas Poly - V | TAK |  |
| Rozstaw pedałów: 5 cm | TAK |  |
| Długość kroku: 53,4 cm | TAK |  |
| Pomiar pulsu: czujniki w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu | TAK |  |
| Wyświetlacz: 10 x 14 LED, ekran alfanumeryczny, ekran funkcji, ekran HR Zone | TAK |  |
| Komputer: czas, dystans, prędkość, poziom, opór, kalorie, RPM, MET’s, Watt, puls docelowy oraz aktualny, profil ćwiczenia | TAK |  |
| Ilość zdefiniowanych programów treningowych: 12 | TAK |  |
| Uchwyt na bidon | TAK |  |
| Kołka transportowe | TAK |  |
| Waga: 140 kg | TAK |  |

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.