Załącznik nr 1b SIWZ do Pakietu nr 2- Zestawienie parametrów i warunków technicznych.

Wideolaryngoskop – 1 sztuka

(Zestaw do intubacji – videolaryngoskop, videolaryngoskop sztywny, bronchoskop, fibroskop)

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/ punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: |  |  |
|  | System wizyjny: wymaga się min. 2 monitory w zestawie |
| 1. | Dwa zewnętrzne wymienne monitory HD z ekranem dotykowym o przekątnej min. 3,5” | TAK PODAĆ ≤ 3,4” – 0pkt. > 3,4” – 5 pkt. |  |
| 2. | Kąt regulacji położenia monitora w zakresie: - góra/dół: ≥120°, - lewo/prawo ≥270° | ≤ 270” – 5pkt. > 270” – pkt. |  |
| 3. | Dwa wyjścia zewnętrzne: miniUSB, HDMI | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Możliwość zapisania ruchomego obrazu podczas badania w trybie rzeczywistym jako zdjęcie lub film w pamięci wewnętrznej urządzenia Pamięć wewnętrzna 16GB (± 2GB) | TAK bez punktacji |  |
| 5. | Możliwość przesłania rzeczywistego lub zapisanego obrazu za pomocą transferu (modułu) WiFi lub kabla HDMI do odbiorników zewnętrznych | TAK Brak modułu WiFi – 0 pkt modułu WiFi – 5 pkt |  |
| 6. | Możliwość łatwego odłączenia monitora od rękojeści | TAK bez punktacji |  |
| 7. | Wbudowana bateria litowa o pojemności min. 2500 mAh, 3,7 V | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Czas pracy ciągłej na pełnej baterii: min. 4 godz. | TAK PODAĆ < 240 min. – 0 pkt. > 240 min. – 5 pkt. |  |
| 9. | W zestawie zewnętrzna ładowarka sieciowa o parametrach wyjściowych DC 5V, 2A | TAK bez punktacji |  |
| 10. | Temperatura pracy: 5° - 40°C przy wilgotności ≤80% bez kondensacji | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 11. | Temperatura przechowywania i transportu: -20° - 60°C przy wilgotności ≤95% bez kondensacji | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 12. | W zestawie dodatkowy centralny monitor medyczny o poniższych parametrach: - Monitor LCD IPS 12 bit tablica LUT - Rozmiar ekranu – min. 19” - Rozdzielczość ekranu LCD IPS – min. 1280x1024 - Czas reakcji min 8ms - Kontrast min. 2000:1 - Jasność min 600 (cd/m2) - Kąt widzenia min. 178H / 178V - Zmiana wielkości obrazu min. : Auto , 4:3, 16:9 - Wejścia wideo: min.: DVI, D-SUB15, HDMI, BNC - Tryby pracy DICOM, GAMMA 2.0, 2.2, 2.4, minimum trzy programowalne tryby użytkownika dla obrazów kolorowych C1, C2, C3 - Możliwość komunikacji WiFi z urządzeniami peryferyjnymi (przesył obrazu) | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
|  | Laryngoskop: |
| 1. | Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowalnym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa zintegrowana z prowadnicą | TAK bez punktacji |  |
| 2. | Prowadnica wykonana ze stopu tytanu z regulacją wysuwu pozwalającą na użycie różnej wielkości łyżek (neonatologiczne, dziecięce, dla dorosłych i XL dla dorosłych) Mozliwość rozsuwania prowadnicy | Tak bez punktacji |  |
| 3. | Wbudowana w prowadnicę kamera cyfrowa o średnicy max. 4mm oraz moduł oświetlenia LED | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 4. | Źródło światła LED o natężeniu ≥1.000lx z odległości 40mm | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 5. | Obszar oświetlenia: ≥Ø 50mm z odległości 40mm | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 6. | Temperatura barwowa: 5.000 K | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 7. | Kąt widzenia: 60° | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 8. | Odległość robocza: 20 – 100mm | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 9. | Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 10. | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem | TAK Brak systemu – 0 pkt system – 5 pkt |  |
|  | Laryngoskop ze sztywną prowadnicą: |
| 1. | Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowalnym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa, zintegrowana z prowadnicą | TAK bez punktacji |  |
| 2. | Prowadnica o średnicy Ø 3,8mm i długości 38mm wykonana ze stopu tytanu (± 2mm) | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 3. | Elastyczny pod wpływem temperatury dolny odcinek prowadnicy | TAK bez punktacji |  |
| 4. | Prowadnica wyposażona w regulowany dystans z króćcem schodkowym do podaży tlenu. Dystans pozwala na użycie różnych rozmiarów rurek intubacyjnych. | TAK bez punktacji |  |
| 5. | Wbudowana w prowadnicę kamera cyfrowa o średnicy max. 1,5mm oraz moduł oświetlenia LED | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 6. | Źródło światła LED o natężeniu ≥400lx z odległości 20mm | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 7. | Temperatura barwowa: 5.000 K | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 8. | Kąt widzenia: 90° | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 9. | Odległość robocza: 3 – 50mm | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 10. | Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 11. | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem koncoówka otuliny tytanowa systemowa | TAK Brak systemu – 0 pkt system – 5 pkt |  |
|  | Bronchoskop intubacyjny: |
| 1. | Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowalnym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa, zintegrowana z elastycznym endoskopem | TAK bez punktacji |  |
| 2. | Endoskop o długości min. 600mm i średnicy Ø 3,8mm (± 2mm) | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 3. | Wbudowana w endoskop kamera cyfrowa o średnicy max. 1,5mm oraz moduł oświetlenia LED - końcówka endoskopu zabezpieczona tytanową skuwką | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 4. | Źródło światła LED o natężeniu ≥400lx z odległości 20mm | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 5. | Temperatura barwowa: 5.000 K | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 6. | Kąt widzenia: 90° | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 7. | Odległość robocza: 3 – 50mm | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 8. | Regulacja kąta zagięcia końcówki endoskopu w zakresie: - w górę: 150° - w dół 90° (±5°) | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 9. | Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 10. | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem | TAK Brak systemu – 0 pkt system – 5 pkt |  |
|  | Fiberoskop: |
| 1. | Ergonomiczna i lekka rękojeść kompatybilna z dedykowanym, demontowalnym monitorem, wykonana z wytrzymałego tworzywa, zintegrowana z elastycznym endoskopem | TAK bez punktacji |  |
| 2. | Endoskop o długości min. 600mm, średnica zewnętrzna Ø 5,2mm, kanał roboczy o średnicy Ø 2,2mm (± 2mm) | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 3. | Wbudowana w endoskop kamera cyfrowa o średnicy max. 1,5mm oraz moduł oświetlenia LED - końcówka endoskopu zabezpieczona tytanową skuwką | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 4. | Źródło światła LED o natężeniu ≥400lx z odległości 20mm | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 5. | Temperatura barwowa: 5.000 K | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 6. | Kąt widzenia: 90° | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Odległość robocza: 3 – 50mm | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 8. | Regulacja kąta zagięcia końcówki endoskopu w zakresie: - w górę: 150° - w dół 100° (±5°) | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 9. | Cyfrowy moduł obrazowania w zakresie 160.000 – 1.000.000 pikseli | TAK PODAĆ bez punktacji |  |
| 10. | Mikroprocesorowy system kontroli temperatury zabezpieczającej optykę przed zaparowaniem | TAK Brak systemu – 0 pkt system – 5 pkt |  |
| 11. | Urządzenia sklasyfikowane jako wyrób medyczny | TAK bez punktacji |  |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ bez punktacji | Ocena na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ. |
| 13. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń -oświadczenie | TAK bez punktacji |  |
| 14. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK bez punktacji |  |
| 15. | Deklaracja CE | TAK bez punktacji |  |
|  | INNE WYMAGANIA: | Parametru oferowane | Parametry oferowane |  |
| 1. | Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcia naprawy) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  | bez punktacji |
| 2. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 48 godzin w dni rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | bez punktacji |
| 3. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych rozumiane, jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | bez punktacji |
| 4. | Gwarancję przedłuża się o okres przerwy w eksploatacji związany z naprawa urządzenia. | TAK |  | bez punktacji |
| 5. | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie pracy lub raporcie serwisowym. | TAK |  | bez punktacji |
| 6. | W okresie gwarancji naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych tego samego podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy. | TAK |  | bez punktacji |
| 7. | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  | bez punktacji |
| 8. | Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy, w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, oraz wykona bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem okresu gwarancji). | TAK Podać ilość zalecanych przez producenta przeglądów |  | bez punktacji |
| 9. | Wykonawca w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram przeglądów. Przeprowadzenie przeglądu Wykonawca potwierdzi protokołem i przekaże go Zamawiającemu | TAK |  | bez punktacji |
| 10. | Wraz z aparatem instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | bez punktacji |
| 11. | Szkolenie/ instruktaż personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi przeprowadzone w miejscu instalacji systemu. | TAK |  | bez punktacji |
| Miejscowość ....................................... data ................................................... |  |  |
| ................................................................................................... |  |  |  |
| (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |  |  |