OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dostawie wraz z montażem ogrodzenia panelowego.
Miejsce montażu:
Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Miliczu, ul. Sułowska 1, 56-300 Milicz
SPECYFIKACJA:
Ogrodzenie:
Zaprojektowano ogrodzenie lagun osadowych o wysokości 1,2 m od poziomu terenu i długości 111,5 m. Ogrodzenie z wypełnieniem panelami, cynkowane. Pod siatką wykonać podmurówkę betonową z belek betonowych prefabrykowanych. Lokalizację projektowanego ogrodzenia oraz miejsc usytuowania bram i furtek podano w załączonym szkicu.
Panel ogrodzeniowy posiada następujące parametry:
• szerokość 2500mm
• wysokość 1000mm, minimum 2 przetłoczenia
• średnica prętów poziomych 5 mm
• średnica prętów pionowych 5 mm
• wymiary oczek 50x200mm
• panele ogrodzeniowe i metalowe elementy montażowe ogrodzenia, ocynkowane .
Słupki pośrednie o przekroju poprzecznym RP60x40x2 i długości 1,9 m w rozstawie, co 2,5 m zamontowane w fundamentach betonowych o średnicy około 30 cm i głębokości 70cm w gruncie. Powierzchnia słupka stalowego ocynkowana.
Słupki krańcowe o przekroju poprzecznym RP60x60x2 i długości 2,4 m zamontowane w fundamentach betonowych o średnicy około 30 cm i głębokości 120 cm w gruncie. Powierzchnia słupka stalowego ocynkowana.
Każdy słupek jest wyposażony w kapturek, który chroni przed dostaniem wody do środka. Pomiędzy słupkami wykonać podmurówkę z elementów prefabrykowanych z betonu wibroprasowanego o wymiarach wys. 20cm, szer. min. 5,5cm; połączonych ze słupkiem za pomocą łącznika prefabrykowanego typu H.
Furtki i bramy:
2 szt. – furtka jednoskrzydłowa o szerokości skrzydła 1,1 m i wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia, o kierunku otwierania do wewnątrz posesji, otwierana sposobem ręcznym, zamkiem zwykłym, klamką z szyldem standardowym, słupkami o przekroju min. RK80x80x3 o długości 2,4 m zamontowanymi w fundamencie o średnicy około 30 cm i głębokości 120 cm w gruncie. Każdy słupek jest wyposażony w kapturek, który chroni przed dostaniem wody do środka. Wypełnienie furtki stanowi panel jak w ogrodzeniu. Powierzchnia furtki ocynkowana.
1 szt. – brama przesuwna o szerokości całkowitej 3m i wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia, o kierunku otwierania do wewnątrz posesji, otwierana sposobem ręcznym, zamkiem z wkładką patentową, klamką z szyldem standardowym, ryglem, słupkami o przekroju min. RK80x80x3 o długości 2,4 m zamontowanymi w fundamencie o średnicy około 30 cm i głębokości 120 cm w gruncie. Każdy słupek jest wyposażony w kapturek, który chroni przed dostaniem wody do środka. Wypełnienie bramy stanowi panel jak w ogrodzeniu. Powierzchnia bramy ocynkowana.
1 szt. – brama przesuwna o szerokości całkowitej 10,5 m i wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia, o kierunku otwierania do wewnątrz posesji, sposobem otwierania ręcznym, zamkiem z wkładką patentową, klamką z szyldem standardowym, ryglem, słupkami o przekroju min. RK80x80x3 o długości 2,4m zamontowanymi w fundamencie o średnicy około 30 cm i głębokości 120 cm w gruncie. Każdy słupek jest wyposażony w kapturek, który chroni przed dostaniem wody do środka. Wypełnienie bramy stanowi panel jak w ogrodzeniu. Powierzchnia bramy ocynkowana.