I. Opis przedmiotu zamówienia . Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie prac remontowych posadzek w budynkach oświatowych Gminy Siechnice.” Remont posadzek polega na wymianie wykładziny w niżej wymienionych obiektach oświatowych : ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4 - sala nr 12, - sala nr27, - korytarz na I piętrze ( Szkoła Podstawowa w Kotowicach przy ul. Podwalnej 1 - sala nr 15, - sala nr 19. ( Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 94 - sala nr 124 ( Przedszkole Publiczne w Siechnicach przy ul. Osiedlowej 23 a - sala nr 1. II. Opis prac do wykonania. 1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach. Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 zlokalizowany jest w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4 Sale lekcyjne nr 15,nr 27 oraz korytarz zlokalizowane są na piętrze . Stan techniczny wykładzin wymaga przeprowadzenia remontu polegającego na wymianie wykladzin. Zestawienie powierzchni : Sala nr 12 – 6,02*7,76 = 46,72 m2 Sala nr 27 - 6,34*7,94 = 50,34 m2 Korytarz - 22,94*2,9 = 66,53 m2 RAZEM 163,59m2 Zakres prac do wykonanie : * rozebranie posadzki i cokolików * wyrównanie nierówności posadzki , * gruntowanie podłoża, * wykonanie masy wyrównawczej 5 mm zbrojonej włóknem, * dostawa i montaż wykładziny i cokolików typu heterogenicznej gr. 2mm, * szlifowanie podkładów z mas szpachlowych * klejenie wykładziny pcv * frezowanie wykładzin pcv * zgrzewanie połączeń wykładzin pcv * wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm * akrylowanie połączenia cokolika na styku ze ścianą * roboty towarzyszące * wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 2. Szkoła Podstawowa w Kotowicach. Budynek Szkoły Podstawowej zlokalizowany jest w Kotowicach przy ul. Podwalnej nr 1 Sale lekcyjne nr 15,nr 19 zlokalizowane są na piętrze . Stan techniczny wykładzin wymaga przeprowadzenia remontu polegającego na wymianie wykladzin. Zestawienie powierzchni : Sala nr 15 – 5,72*6,48 = 37,07 m2 Sala nr 27 - 6,38*5,72 = 36,49 m2 RAZEM 73,56 m2 Zakres prac do wykonanie : * rozebranie posadzki i cokolików * wyrównanie nierówności posadzki , * gruntowanie podłoża, * wykonanie masy wyrównawczej 5 mm zbrojonej włóknem, * dostawa i montaż wykładziny i cokolików typu heterogenicznej gr. 2mm, * szlifowanie podkładów z mas szpachlowych * klejenie wykładziny pcv * frezowanie wykładzin pcv * zgrzewanie połączeń wykładzin pcv * wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm * akrylowanie połączenia cokolika na styku ze ścianą * roboty towarzyszące * wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 3. Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie. Budynek Szkoły Podstawowej zlokalizowany jest w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 94 Sala lekcyjna nr 124 zlokalizowane są na parterze . Stan techniczny wykładzin wymaga przeprowadzenia remontu polegającego na wymianie wykladzin. Zestawienie powierzchni : Sala nr 124 - 7,45*4,61 = 34,35 m2 Zakres prac do wykonanie : * rozebranie posadzki i cokolików * wyrównanie nierówności posadzki , * gruntowanie podłoża, * wykonanie masy wyrównawczej 5 mm zbrojonej włóknem, * dostawa i montaż wykładziny i cokolików typu heterogenicznej gr. 2mm, * szlifowanie podkładów z mas szpachlowych * klejenie wykładziny pcv * frezowanie wykładzin pcv * zgrzewanie połączeń wykładzin pcv * wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm * akrylowanie połączenia cokolika na styku ze ścianą * roboty towarzyszące * wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 4. Przedszkole Publiczne w Siechnicach. Budynek Przedszkola Publicznego zlokalizowany jest w Siechnicach przy ul. Osiedlowej 23 a Sala nr 1 zlokalizowane są na parterze . Stan techniczny wykładzin wymaga przeprowadzenia remontu polegającego na wymianie wykladzin. Sala nr 1 - 5,84*10,04 = 58,36 m2 Zakres prac do wykonanie : * rozebranie posadzki i cokolików * wyrównanie nierówności posadzki , * gruntowanie podłoża, * wykonanie masy wyrównawczej 5 mm zbrojonej włóknem, * dostawa i montaż wykładziny i cokolików typu heterogenicznej gr. 2mm, * szlifowanie podkładów z mas szpachlowych * klejenie wykładziny pcv * frezowanie wykładzin pcv * zgrzewanie połączeń wykładzin pcv * wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm * akrylowanie połączenia cokolika na styku ze ścianą * roboty towarzyszące * wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki Parametry techniczne Rodzaj wykładziny heterogeniczna PCV Typ wykładziny rulon Grubość całkowita 2 mm Grubość warstwy użytkowej 0,7 mm Ciężar całkowity 2800 gr/m2 Wzmocnienie powierzchni poliuretan PUR Zabezpieczenie powierzchni UV easy clean Szerokość rolki 200 cm Łączenie arkuszy wykładziny sznury spawalnicze Klasa reakcji na ogień EN13501 Bfl-s1 Klasa ścieralności EN 660-2 grupa T Odporność na odgniecenia EN433 ≤ 0,05 mm Odporność chemiczna EN423 bardzo wysoka . Odporność chemiczna. Wykładziny posiadają bardzo wysoką odporność chemiczną wg. EN 423 potwierdzoną badaniami Instytutu SGS. Wykładziny są całkowicie odporne na działanie między innymi: detergentów syntetycznych, mydła, amoniaku (stężenie 5%), wody utlenionej (stężenie 10%), podchlorynu sodu (stężenie 1%;składnik wielu wybielaczy), tiosiarczanu sodu (stężenie 1%, np. stosowny do usuwania nadmiaru chloru w basenach), kwasu szczawiowego (stosowny do usuwania rdzy oraz jako składnik proszków do czyszczenia urządzeń sanitarnych), denaturatu oraz spirytusu. Odporność na fotele na kółkach odporna wg. EN425 Akustyka EN 140-8 5 dB Odporność na grzyby i bakterie odporna wg. EN ISO846 Antypoślizgowość DIN51130 R11 Atest higieniczny – do obiektów użyteczności publicznej ( między innym szkolnictwo) Gwarancja producenta minimum 15 lat Pozostałe roboty wykonać wg. opisu przedmiaru robót posadzkowych . Pozostałe szczegóły techniczne znajdują się w załączonych przedmiarach. Roboty muszą być wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym zapytaniu warunkach. Jeżeli w opisie technicznym powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach z dnia 5.04.2021r. Dz.U. z 2021 poz. 779 ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz.1648 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu prac.Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane,odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w przedmiarze , posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Wszystkie materiały budowlane będą podlegać zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru na specjalnym druku - „Zatwierdzenie materiałowe do umowy”. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do omawianego budynku w niezbędnym zakresie, w szczególności użytkownikom obiektu oraz służb komunalnych i ratowniczych. Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy wykonywaniu prac remontowych w w/w Szkole Podstawowej muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wszystkie prace należy wykonać w okresie wakacyjnym do 20.08.2024 roku. Zamawiający w trakcie realizacji umowy nie przewiduje odbiorów częściowych oraz wypłacania zaliczek w poczet realizowanej umowy . Okres gwarancji na realizowane zadania minimum – 36 miesięcy . Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót wraz z podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy oraz potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowaną, protokolarnie (protokół przekazania), dokumentację powykonawczą odbiorową w 2 egzemplarzach opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura – dokumentacja powykonawcza” w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF tożsamym z wersją papierową (skan zawierający pieczątki i podpisy). Ochrona danych osobowych . Strony Umowy, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy. Szczegółowe zapisy o ochronie danych osobowych przedstawia załącznik . Uwaga Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dodatkowo do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowy.