Załącznik nr 1.1.1. do SWZ, numer sprawy PUZ-2380-022-056-022/2024/MR

Opis przedmiotu zamówienia:

Drukarka laserowa A4 monochromatyczna typ 1

max. ilość  = 400 szt.

|  | Parametry minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Charakterystyka ogólna | Fabrycznie nowa, cyfrowa drukarka monochromatyczna, sieciowa, z możliwością zdalnej konfiguracji, automatyczny druk dwustronny | -- |
| Typ: | Drukarka laserowa A4 monochromatyczna | Należy podać producenta i model …………………………………. |
| Wi-Fi | Brak Wi-Fi lub możliwość jego trwałego wyłączenia - taka zmiana konfiguracji oprogramowania drukarki, która wyłączy działanie sieci Wi-Fi, a ponowne jej włączenie będzie możliwe tylko po modyfikacji oprogramowania drukarki. Wyłączenie drukarki z prądu, resetowanie drukarki, przywracanie ustawień początkowych itp. nie mogą powodować przywrócenia działania sieci Wi-Fi | Spełnia/nie spełnia |
| Zasilanie | Prąd zmienny, jednofazowy 220-240 V, częstotliwość 50Hz | Należy podać jakie zasilanie obsługuje urządzenie …………………………………… |
| Podajniki papieru | Podajniki wewnętrzne/kasety: min 1x A4 – na minimum 250 arkuszy łącznie (80g/m2), | Należy podać jakie podajniki posiada urządzenie …………………………………….. |
| Obciążenie max miesięczne: | Minimum 80000 wydruków stron A4 | Należy podać jakie maksymalne obciążenie przewiduje producent urządzenia ……………………………………. |
| Prędkość procesora: | Minimum 800 MHz | Należy podać oferowaną prędkość oferowanego procesora …………………………………… |
| Zainstalowana Pamięć: | Minimum 256 MB | Należy podać oferowaną ilość pamięci RAM ……………………………… |
| Pojemność tacy odbiorczej: | Minimum 150 arkuszy | Należy podać pojemność tacy odbiorczej ……………………………………… |
| Złącza zewnętrzne: | Co najmniej USB 2.0, RJ-45 Ethernet (wbudowana karta sieciowa) | Należy podać dostępne złącza zewnętrzne ……………………………….. |
| Wyposażenie |
| Oprogramowanie | Wykonawca dostarczy do każdej drukarki 1 sztukę licencji oprogramowania do zarządzania komputerami oraz siecią urządzeń drukujących zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1. do OPZ Specyfikacja oprogramowania do zarządzania komputerami oraz siecią urządzeń drukujących znajduje się w Załączniku 1 do OPZ. Licencje muszą być zarejestrowane na dane Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, e-mail: licencje@wr.policja.gov.pl. | Należy podać nazwę licencji. ……………………………… |
| Toner startowy: | Kaseta z tonerem czarnym: zapewniający wydruk minimum 2500 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752). Jeśli w zestawie dostarczona będzie kaseta z tonerem zapewniająca wydruk w ilości mniejszej niż 2500 stron dopuszcza się dostarczenie dodatkowej kasety z tonerem pasującej do dostarczonej drukarki, tak aby suma obu wynosiła co najmniej 2500 stron. | Należy podać oferowane materiały eksploatacyjne …………………………………… |
| Zasilanie: | kabel zasilający | Spełnia/nie spełnia |
| Bęben/element światłoczuły (jeżeli jest stosowany) | Wydajność minimum 40000 stron | Spełnia/nie spełnia |
| Podłączenie | kabel USB min. 1.8m | Spełnia/nie spełnia |
| Dodatkowy toner | toner producenta drukarki o wydajności co najmniej 3000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752) | Należy podać wyposażenie dodatkowe …………………………….. |
| Drukarka |
| Drukowanie dwustronne: | automatyczny moduł druku dwustronnego (dupleks) | Należy podać typ drukowania dwustronnego ……………………………………. |
| Technologia druku | laserowa | Spełnia/nie spełnia …………………………………. |
| Rozdzielczość wydruku | Minimum 600x600 dpi | Należy podać jaką rozdzielczość wydruku obsługuje urządzenie …………………………….. |
| Prędkość wydruku: | Mono: nie mniej niż 28 str. A4/min | Należy podać proponowaną prędkość wydruku ……………………………. |
| Czas wydruku pierwszej strony (od momentu wyjścia z trybu uśpienia) | Mono: nie więcej niż 7 sekund | Należy podać proponowany czas wydruku pierwszej strony ………………………………… |
| Języki druku: | PCL oraz PS3 w trybie emulacji | Należy podać jakie języki druku obsługuje urządzenie …………………………………….. |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 8.1 - opcjonalnie Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server Microsoft Windows 2019 Server | Należy podać obsługiwane systemy operacyjne ………………………………………. |
| Formaty wydruku | A4 | Należy podać formaty wydruku ………………………………. |
| Szkolenia | KWP we Wrocławiu w chwili obecnej użytkuje drukarki marki Xerox, HP oraz Lexmark. W przypadku dostarczenia urządzeń innych marek Wykonawca musi zapewnić: instalację oraz konfigurację interfejsu przeprowadzić szkolenia dla 9 osób-pracowników Wydziału Teleinformatyki w zakresie wszystkich funkcjonalności dostarczanego rozwiązania |  |
| Podpis Wykonawcy ……………………………………… |