Załącznik nr 3.1 do zaproszenia składania ofert

DZP/50/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Rejestrator holterowski RR - 1 szt.

Typ/Model (podać):……………………………………………………………

Producent (podać):………………………………………………………………………………………..

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |
| 1 | Pomiar metodą oscylometryczną ze stopniową deflacją | TAK |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia - skurczowego (SYS) - rozkurczowego (DIA) | TAK |  |
| 3 | Okresy pomiarowe - dzień - noc - specjalne z programowalnymi odstępami pomiędzy pomiarami: 5, 10, 15, 20, 30 , 45, 60, 90, 120 min | TAK |  |
| 4 | Automatyczna analiza danych zebranych z rejestratora | TAK |  |
| 5 | Możliwość aktywacji ręcznej obsługi rejestratora | TAK |  |
| 6 | Zakres pomiaru ciśnienia: +/- 2% lub +/- ud/min. (zależnie, która większa) | TAK |  |
| 7 | Zakres pomiaru tętna : 40-200 bpm | TAK (podać) |  |
| 8 | Ilość pomiarów do 250 | TAK (podać) |  |
| 9 | Oprogramowanie na PC – obsługa i instrukcja w j. polskim | TAK |  |
| 10 | Wbudowany wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 11 | Komunikacja z komputerem za pomocą złącza micro USB | TAK |  |
| 12 | Zasilanie: 2 baterie AA lub akumulatory AA NiMH | TAK |  |
| 13 | Walidacje: BHS (A/A), ESH, ANSI/AAMI SP10:2002 | TAK (podać) |  |
| 14 | Wielorazowy mankiet z możliwością prania pokrowca | TAK |  |
| POZOSTAŁE |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia pogwarancyjnego | TAK |  |
| 3 | Wliczone w cenę przeglądy (min.1x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów — wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta ) W okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości z, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta ) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w tym sposobu mycia i dezynfekcji dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK (podać) |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym