# Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz wykonywanie przeglądów serwisowych klimatyzatora w pomieszczeniu obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2.

# Zakres przedmiotu zamówienia.

# dostawa urządzenia klimatyzacyjnego ściennego marki Fujitsu ASYG18KMTB/AOYG18KMTA;

# montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji;

# materiały montażowe;

# utrzymanie czystości w trakcie prowadzonych prac;

# przeprowadzenie próby szczelności instalacji czynnika chłodniczego;

# dojazd,

- dokonywanie przeglądów serwisowych wymaganych przez producenta urządzenia przez okres trwania gwarancji (5 lat).

- Inne wymagania Zamawiającego:

- system klimatyzacji należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta klimatyzatora;

- 5 letni okres gwarancji na wykonaną usługę;

- 5 letni okres gwarancji na urządzenie;

- odprowadzanie skroplin: grawitacyjnie na zewnątrz obiektu przy jednostce zewnętrznej rurkami klejonymi/zaciskanymi;

- uszczelnienie przewiertu w ścianie;

- montaż jednostki zewnętrznej na elewacji (tynk);

- instalację chłodniczą, elektryczną należy poprowadzić w korytkach naściennych (odległość jednostki wewn. od zewn. ok 4-5 m.);

- wysokość pomieszczenia 3,5m, jednostka zewnętrzna ma być zainstalowana na wysokości 4-5 m. W celu zainstalowania jednostki zewn. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rusztowania spełniające odpowiednie wymagania BHP lub podnośnik;

- w trakcie montażu klimatyzatora należy zabezpieczyć wyposażenie pomieszczenia przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami;

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w obrębie prowadzonych prac;

- w przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu poprzedniego;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP;

- wszelkie wytworzone odpady powstałe w trakcie wykonywania prac (zgodnie z ustawą o odpadach) stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zutylizować odpady we własnym zakresie;

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

- przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscu wykonywania prac;

- zakaz rejestracji obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych;

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku 
z wykonywaniem usługi;

o) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób/y, która/e będą wykonywały usługę, a w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą muszą one wykonać usługę osobiście lub zatrudniać osobę na podstawie umowy o pracę.

p) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

q) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości zlecenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności.

r) 	Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego);

s)	szczegółowy termin wykonania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym z 3 dniowym wyprzedzeniem. Termin wykonania usługi: do 22.04.2022r.

t) 	osoby wykonujące usługę będą posiadały świadectwa kwalifikacyjne w zakresie montażu, obsługi i konserwacji na stanowisku Eksploatacji Grupa 1 i 2.

- Odbiór robót, płatność, inne.

Zamawiający we własnym zakresie wykona zasilanie do urządzenia.

Po zakończeniu prac zostanie sporządzony „Protokół odbioru robót”, który będzie podstawą wystawienia faktury. W dniu podpisania Protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną urządzenia oraz instrukcję obsługi 
w języku polskim w wersji papierowej.

Płatność faktury przelewem 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą:

Ewa Blania, Adam Siomka: 	tel. 47 861 25 21, 47 864 25 17