Załącznik nr 3-2 do SIWZ

Tabletkarka

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Wymagane parametry i warunki konieczne: | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tabletkarka uderzeniowa R&D półautomatyczna - hydrauliczna, ilość stacji nie więcej niż jedna. | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 635 x 508 x 788,1 mm | TAK |  |
| 3 | Waga nie większa niż 170 kg | TAK |  |
| 4 | Tabletkarka pracuje z narzędziami o standardzie EU B i EU D | TAK |  |
| 5. | Siła nacisku wstępnego 0 – 10 ton | TAK |  |
| 6. | Siła nacisku głównego 0 – 10 ton | TAK |  |
| 7. | Maksymalne napełnienie matrycy EU B – 20,6 mm | TAK |  |
| 8. | Maksymalne napełnienie matrycy EU D – 34,9 mm | TAK |  |
| 9. | Certyfikat CE lub równoważny. Kopia Certyfikatu dołączona do dostawy. | TAK |  |
| 10. | Szybkie przezbrojenie ze standardu EU B na EU D | TAK |  |
| 11. | Wyświetlanie elektronicznie siły nacisku oraz siły wypychania | TAK |  |
| 12. | Mobilny wózek pod tabletkarkę | TAK |  |
| 13. | Komplet stempli i matryc jednostemplowych EU B | TAK |  |
| 14. | Komplet stempli i matryc jednostemplowych EU D | TAK |  |
| 15. | Komplet stempli i matryc - dwukrotne - EU D | TAK |  |
| 16. | Komplet stempli i matryc - pięciokrotne - EU D | TAK |  |
| 17. | Mikrometr | TAK |  |
| 18. | Zestaw kalibracyjny do twardościomierza | TAK |  |
| 19. | Twardościomierz | TAK |  |