# PRZEDMIOT ROBÓT I ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja 2 central wentylacyjnych zainstalowanych w obiekcie KWP Opole przy ul. Korfantego 2 celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń.

| Producent | Centrala | Filtr |
| --- | --- | --- |
| VTS | Ventus VS-40-L-H/S | 2 x VS 40 B.FLT F5 EU5 |
| VTS | Ventus VS-10-R-PHC/SS-T | 3 x VS 10 P.FLT G4 DEU4 |

- Zakres prac konserwacyjnych.

Przegląd i konserwację central wentylacyjnych należy wykonać zgodnie 
z przepisami krajowymi, polskimi normami oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych oraz automatyki sterowania obejmuje:

- Kontrola wizualna obudowy centrali wentylacyjnej;

- Kontrola poprawnej pracy wentylatorów poprzez sprawdzenie nastaw falowników (ewentualna korekta, – jeśli jest wymagana);

- Kontrola stanu i naciągu pasków klinowych o ile istnieją, regulacja naciągu;

- Kontrola płaszczyzn kół pasowych;

- Kontrola, regulacja i czyszczenie łopatek przepustnic powietrza wraz 
z mechanizmem napędowym;

- Wymiana filtrów powietrza - w ramach złożonej oferty;

- Kontrola nagrzewnic wodnych w szczególności kontrola działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, pomp obiegowych, układu recyrkulacji, zaworów regulacyjnych, zaworów odcinających;

- Sprawdzenie zamocowania przewodów – kanałów w tym dokręcenie śrub 
i wkrętów;

- Sprawdzenie stanu izolacji termicznej kanałów i przewodów wentylacyjnych;

- Kontrola stanu technicznego oraz regulacja żaluzji czerpni i wyrzutni ściennych oraz dachowych w tym czyszczenie,

Filtry i wszystkie materiały eksploatacyjne użyte do konserwacji wykonawca zabezpieczy na własny koszt w ramach złożonej oferty.

# Inne wymagania.

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi i konserwacji w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.

- Zabezpieczenie sprzętu do prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Urządzenia muszą być sprawne technicznie.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem należy wykonywać od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

- Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

- Zakaz rejestracji obrazu i dźwięku na terenie obiektu;

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi w szczególności:

- Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;

- Zabezpieczenia we własnym zakresie teren, przy którym wykonywana jest usługa, w szczególności realizacja przeglądu i konserwacji jednostek zewnętrznych, przy których jest wymagana praca na wysokościach;

- Zużyte filtry zgodnie z ustawą o odpadach stają się własnością Wykonawcy 
i zobowiązany jest je zutylizować na własny koszt.

- Dokładny termin wykonywania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym minimum 
3 dni przed przystąpieniem do prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia listy pracowników przewidzianych do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki 
i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi i konserwacji  na stanowisku Eksploatacji Grupa 2.

- Opis sposobu odbioru robót i płatności faktury.

Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie usługi i potwierdzenie przez Zamawiającego na protokole z przeprowadzenia przeglądu i konserwacji urządzeń zawierające dane kontrolowanego urządzenia (typ, model, nr seryjny) wraz z opisem: stan techniczny, opis uwag i zaleceń.

Termin zapłaty faktury – 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniej współpracy 
z Wykonawcą, w tym potwierdzenia wykonania usługi jest:

Adam Siomka tel: 77 422 25 21