Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

Tel/fax: (56) 657 42 90, NIP: 879-21-78-018

Toruń, dnia 14.01.2022 r.

ZPO:ZP/22/2021

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę licencji z wdrożeniem i nadzorem autorskim,  także sprzętu  i urządzeń    w celu rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej - Nr ZPO:ZP-22/21.

W związku z dostrzeżonymi brakami i nieścisłościami w określeniu kilku parametrów techniczno-użytkowych w Zał. Nr 3/1 do SWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej  „dostawa, instalacja i wdrożenie urządzeń przewodowej i bezprzewodowej sieci informatycznej                            – Zadanie Nr 1”, Zamawiający mając na uwadze cel projektu i faktyczne potrzeby, po dokładnej analizie treści SWZ, działając na podstawie art.137 ust.1-2,4-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, podjął następujące decyzje:

1) W Zał. Nr 3/1 do SWZ pkt. IIa (przełącznik switch optyczny 10 gigabajt Ethernet - 3 szt.) wprowadza się dwa dodatkowe parametry tj.:

- Obsługa PoE: minimum IEEE 802.3 af/at,

- Budżet mocy PoE: minimum 740W,

a dotychczasowy parametr: „Pobór mocy: maksymalnie 50W”,

zmienia się na: „Pobór mocy: maksymalnie 897W”.

2) W Zał. Nr 3/1 do SWZ pkt. V (Access Point zastosowania wewnętrznego - 34 szt.) usuwa się                         z wymagań n/w parametr uznając go za zbyteczny i nieuzasadniony technicznie tj.:

- minimum 1 port szeregowy konsoli (interfejs RJ-45),

3) W Zał. Nr 3/1 do SWZ pkt. VI (Access Point zastosowania zewnętrznego - 2 szt.) dokonuje się doprecyzowania jednego z symboli literowych obsługiwanych technologii modulacji tj.:

- dotychczasowy parametr: „DPSK@1Mbps”,

zmienia się na: „DBPSK@1Mbps”.

Powyższe zmiany oznaczono czytelnie niebieskim kolorem i kursywą na str. 11, 18, 21 nowego ujednoliconego Zał. Nr 3/1 do SWZ. Całościowy ujednolicony opis przedmiotu zamówienia w Zał. 3/1-3/3 stanowi załącznik                   do niniejszej informacji. Prosimy o przygotowanie oferty z wykorzystaniem treści i wzoru nowych ujednoliconych Zał. Nr 3/1 - 3/3 do SWZ stanowiących opis przedmiotu zamówienia.

4). Z uwagi na fakt, że zmiany treści SWZ mogą być istotne dla sporządzenia oferty i wymagają                        od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert w tym postępowaniu o 4 dni.

W rozdziale III SWZ zapisy dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert otrzymują nast. treść:

„1. Miejsce i termin składania ofert.

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 28.01.2022r., do godziny 15:00.

- Termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2022 r., o godzinie 15:30.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line”.

W rozdziale VIII SWZ zapis w pkt. 1 dotyczący terminu związania ofertą otrzymuje treść:

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert,                            tj. do dnia 27.04.2022r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

5) Ogłoszenie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu przekazano do Urzędu Publikacji UE                          w dniu 12.01.2022r. o godz. 17:49 (potw. odbioru przez Urząd Publikacji o godz. 19:33).                              Mając na uwadze treść art. 90 ust. 1-2 i art. 137 ust. 5 ustawy Pzp, a także zważywszy na fakt, że „Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia”, Zamawiający udostępnia w dniu dzisiejszym tj. 14.01.2022r. po upływie 48 godzin od otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji UE, a przed upływem terminu składania ofert, w/w zmiany treści SWZ prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, przed publikacją ogłoszenia zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Do niniejszej informacji załączamy potwierdzenie przekazania ogłoszenia o zmianie do Urzędu Publikacji UE                    - ogłoszenie o zmianie po jego opublikowaniu, udostępnimy na stronie internetowej w dniu jego publikacji.

Z poważaniem