Opis przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z ułożeniem ok. 300 m       kabla światłowodowego ZKS-XOTKKtsFf 24J w istniejącej kanalizacji technicznej Orange  na odcinku róg ul. Młodych Techników i Legnickiej we Wrocławiu studnia 487C/18  przechodząc przez studnię 487C/17 oraz studnię 487C/16/2/1 obok obecnego budynku KP Stare Miasto i dalej na terenie Zamawiającego do pomieszczenia serwerowni w nowopowstałej siedzibie KP Stare Miasto oraz wpięciem w  istniejące złącze kablowe i zakończenie przełącznicą na końcu relacji. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie stosownych zgłoszeń i nadzorów operatorskich.

2.  Ułożenie kabla światłowodowego .

Zakres prac niezbędnych do wykonania zadania:

- Ułożyć kabel światłowodowy

-      w kanalizacji technicznej Orange według długości trasowej ok. 120 m;

-     30 m przy złączu w studni 487C/18;

-     ok. 30 m  ułożyć w istniejącym ziemnym ciągu kablowym;

- 50 m zapasu pozostawić/ułożyć na zwijaku dostarczonym przez Wykonawcę
 i umocować na ścianie budynku w pomieszczeniu Akumulatorowni;

- ok. 50 m ułożyć w  istniejącym technicznym ciągu kablowym w budynku nowej siedziby KP Stare Miasto;

- 5 m instalacja kabla w szafie teletechnicznej 42U znajdującej się w budynku
 na I piętrze.

- Wykonane otwory przekucia oraz przeloty po wprowadzeniu kabla powinny zostać zabezpieczone/uszczelnione niepalną masą techniczną lub techniką wskazaną przez przedstawiciela firmy wykonującej prace związane z budową obiektu.

- Kabel światłowodowy zakończyć na nowej przełącznicy 19” 1U, złączami SC/PC duplex. Włókna światłowodowe łączyć przez spawanie.

Przełącznicę, adaptery SC-SC duplex, pigtaile SC/PC dostarczy Wykonawca.

- Na całej długości instalacji (każda studnia oraz wyznaczone miejsca) należy przymocować przywieszki identyfikacyjne uzgodnione z Zamawiającym.

- Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary reflektometryczne i sporządzić dokumentację powykonawczą  ułożonego kabla.

- Kabel, przełącznice, adaptery SC-SC duplex, pigtaile SC/PC dostarczy Wykonawca prac.

- Osoby wykonywujące prace na terenie obiektu Policji muszą zostać poddani weryfikacji. Wykaz osób przewidzianych do wykonywania prac oraz dane pojazdu, którym osoby będą się poruszać,  powinien być dostarczony przez Wykonawcę na 
14 dni przed rozpoczęciem prac.

- Prace wykonywane na terenie jednostki Policji będą nadzorowane przez wyznaczoną do tego osobę.

- Instalowany kabel  powinien być wyprodukowany w 2023r

3.  Warunki postępowania

- W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wkalkulować wszelkie koszty           związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty pracy odpowiedniej liczby ludzi i  niezbędnego sprzętu.

- Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie zadania.

- Całkowity czas realizacji zadania – do 40 dni kalendarzowych.

………………………………………….

(podpis i data  Wykonawcy po zapoznaniu się

i akceptacji warunków realizacji zamówienia)