FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 3

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania II”, 
nr postępowania 26/ZP/2024, oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego wymagania w zakresie:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ZASILACZ AWARYJNY UPS – TYP I – 2 szt. |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |
| 1 | Moc pozorna | Min. 950 VA | Tak/Nie* |
| 2 | Moc rzeczywista | Min. 520 W | Tak/Nie* |
| 3 | Architektura UPSa | Line Interactive | Tak/Nie* |
| 4 | Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusiody | Tak/Nie* |
| 5 | Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz | Tak/Nie* |
| 6 | Nominalne napięcie wejściowe | 230V | Tak/Nie* |
| 7 | Typ gniazda wejściowego | IEC 320 C14 | Tak/Nie* |
| 8 | Złącza wyjściowe | Min. 6 x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) | Tak/Nie* |
| 9 | Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | Max. 8 godzin | Tak/Nie* |
| 10 | Alarmy dźwiękowe | Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia | Tak/Nie* |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ZASILACZ AWARYJNY UPS – TYP II – 2 szt. |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |
| 1 | Moc pozorna | Min. 1000 VA | Tak/Nie* |
| 2 | Moc rzeczywista | Min. 600 W | Tak/Nie* |
| 3 | Architektura UPSa | Line Interactive | Tak/Nie* |
| 4 | Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusiody | Tak/Nie* |
| 5 | Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz | Tak/Nie* |
| 6 | Nominalne napięcie wejściowe | 230V | Tak/Nie* |
| 7 | Złącza wyjściowe | Min. 4 x Schuko (Zasilanie zapasowe) | Tak/Nie* |
| 8 | Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | Max. 8 godzin | Tak/Nie* |
| 9 | Alarmy dźwiękowe | Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia | Tak/Nie* |

Projekt pn.: Centrum informacji i doskonalenia wiedzy o owadach zapylających dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki 
pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Numer umowy: NdS/547976/2022/2023

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MONITOR – 2 szt. |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |
| 1 | Format ekranu monitora | Panoramiczny | Tak/Nie* |
| 2 | Przekątna ekranu | Od 26 do 28 cali | Tak/Nie* |
| 3 | Proporcje obrazu‎ | 16:9‎ | Tak/Nie* |
| 4 | Typ panelu LCD | IPS | Tak/Nie* |
| 5 | Typ wyświetlacza | WLED | Tak/Nie* |
| 6 | Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna | Tak/Nie* |
| 7 | Rozdzielczość obrazu | Min. 2560 x 1440 pikseli (WQHD) | Tak/Nie* |
| 8 | Częstotliwość odświeżania | Min. 75Hz | Tak/Nie* |
| 9 | Czas reakcji matrycy | Max. 4 ms | Tak/Nie* |
| 10 | Jasność | Min. 350 cd/m2 | Tak/Nie* |
| 11 | Nominalny współczynnik kontrastu | Min. 1000:1 | Tak/Nie* |
| 12 | Złącza | DVI-D (cyfrowe HDCP) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 x 1 Min. 4 x USB Wyjście liniowe audio | Tak/Nie* |
| 14 | Wbudowana kamera | Tak | Tak/Nie* |
| 15 | Wbudowany mikrofon | Tak | Tak/Nie* |
| 16 | Wbudowane głośniki | Tak | Tak/Nie* |

Projekt pn.: Centrum informacji i doskonalenia wiedzy o owadach zapylających dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki 
pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Numer umowy: NdS/547976/2022/2023

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TABLET – 4 szt. |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |
| 1 | Ekran | Min. 11” | Tak/Nie* |
| 2 | Rozdzielczość | Min. 2000 x 1200 pikseli | Tak/Nie* |
| 3 | Typ matrycy | IPS | Tak/Nie* |
| 4 | Procesor | Min. 8 rdzeniowy, min. 2,2 GHz | Tak/Nie* |
| 5 | Pamięć RAM | Min. 8 GB | Tak/Nie* |
| 6 | Dysk | Min. 256 GB | Tak/Nie* |
| 7 | System | Min. Android 13 | Tak/Nie* |
| 8 | Pojemność akumulatora | Min. 18600 mAh | Tak/Nie* |
| 9 | Komunikacja | Min. Wi-Fi 5 (802.11 ac) Min. Bluetooth 5.2 Modem min. 4G LTE GPS | Tak/Nie* |
| 10 | Łączność z siecią komórkową | Tak | Tak/Nie* |
| 11 | Kamery | Przód: min. 5 Mpix Tył: min. 48 Mpix | Tak/Nie* |

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DRUKARKA LASEROWA KOLOROWA – 1 szt. |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |
| 1 | Ogólnie typ | Kolorowa drukarka A4 | Tak/Nie* |
| 2 | Technologia druku | Druk laserowy | Tak/Nie* |
| 3 | Druk w kolorze | Tak | Tak/Nie* |
| 4 | Prędkość druku | Min. 33 str./min w mono i w kolorze | Tak/Nie* |
| 5 | Jakość druku | Min. 600 x 600 dpi (mono i kolor) | Tak/Nie* |
| 6 | Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) | maks. 10.5 sekundy | Tak/Nie* |
| 7 | Automatyczny druk dwustronny | Tak | Tak/Nie* |
| 8 | Szybkość procesora | Min. 1200 MHz | Tak/Nie* |
| 9 | Pamięć | Min. 512 MB | Tak/Nie* |
| 10 | Języki drukowania | PCL 6, PCL 5c, PDF | Tak/Nie* |
| 11 | Wyświetlacz | 4-wierszowy wyświetlacz LCD | Tak/Nie* |
| 12 | Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych | Tak | Tak/Nie* |
| 13 | Łączność | Hi-Speed USB 2.0 (urządzenie) Hi-Speed USB 2.0 (host) Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX | Tak/Nie* |
| Obsługa papieru |
| 14 | Standardowa pojemność podajników | do 300 arkuszy | Tak/Nie* |
| 15 | Pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy | Tak/Nie* |
| 16 | Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 100 x 150 mm, koperty (DL, C5, B5) | Tak/Nie* |
| 17 | Maksymalna gramatura papieru | do 200 g/m² | Tak/Nie* |
| 18 | Dodatkowe wyposażenie | Kabel USB | Tak/Nie* |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.