Przedmiar Robót

| Nazwa i lokalizacja obiektu | Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Branża drogowa |
| --- | --- |
| Nazwa i adres zamawiającego | Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt |
| Nazwa i adres jednostki opracowującej | Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ul. Wolsztyńska 19a/6 67-400 Wschowa |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej, podpis | Andrzej Włodarczak |
| Data opracowania | maj 2021 r. |

Spis treści

1.  Ogólna charakterystyka robót					str.   3 - 4

2.  Przedmiar robót							str.   5 - 6

3.  Kosztorys ofertowy 							str.   7 - 8

Ogólna charakterystyka obiektu

Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

1.  Opis stanu istniejącego

Administratorem drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn jest Gmina Przemęt.

Budowany odcinek drogi gminnej w m. Poświętno rozpoczyna się na krawędzi istniejącego odcinka drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej i kończy na granicy działki pasa drogowego w km 0+0+906,75 w m. Sikorzyn.

Na obecną chwilę przedmiotowa działka na której będzie realizowana inwestycja stanowi  pas drogowy drogi dojazdowej od m. Poświętno do m. Sikorzyn w którym przebiega droga gruntowa o nawierzchni żwirowej na której  w okresie letnim powstają tumany kurzu i pyłu w momencie przejazdu pojazdów natomiast w okresie jesienno-zimowo-wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi dziurami i zastoiskami wody i błota.

Na początku budowanego odcinka drogi gminnej po lewej stronie drogi znajduje się pojedyncza zabudowa jednorodzinnego i budownictwa gospodarczego a po prawej stronie pole uprawne, następnie na całej długości przedmiotowego odcinka po obu stronach występują pola uprawne i dopiero na końcu drogi gminnej w m. Sikorzyn po prawej stronie zlokalizowana jest pojedyncza zabudowa jednorodzinnego i budownictwa gospodarczego.

Od km 0+000 do km 0+104,45 odcinek drogi gminnej objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Poświętno oznaczony symbolem 3KD-D (teren drogi publicznej dojazdowej) natomiast dla pozostałego odcinka drogi gminnej ustalono decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na początku budowanego odcinka drogi przebiega poprzecznie przyłącze telekomunikacyjnej linii kablowej t, następnie na całym odcinku budowanej drogi brak jest infrastruktury medialnej i dopiero na samym końcu budowanej drogi  w m. Sikorzyn przebiega poprzecznie napowietrzna linia energetyczna eNN.

Szerokość pasa drogowego drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn  wynosi 10,55m ÷ 5,50m.

2.   Zakres projektowanych robót

Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i       odwodnieniem powierzchniowym wymaga następujących robót:

-  odtworzenia trasy w terenie,

-  rozebrania krawężników betonowych na ławach betonowych i istniejącego    przepustu z rur betonowych z odwozem gruzu poza teren budowy,

-  wykonania robót ziemnych związanych z wykopami pod konstrukcje    jezdni i zjazdów do posesji i na pola z przerzutem poprzecznym i    odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy,

-  wykonania przepustu z rur PEHD typu „Pecor-Optima” Ø 500mm na ławie    fundamentowej z pospółki pod jezdnią,

- ułożenia rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablu              telekomunikacyjnym pod jezdnią wraz z wykopaniem rowka na kablu              i zasypaniem wykopu,

-  mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy              konstrukcyjne jezdni i zjazdów do posesji i na pola,

- wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem na   miejscu pod jezdnią oraz wytworzonego i   dostarczonego z betoniarni pod   zjazdami do posesji i na pola,

- wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym   uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie na jezdni,

- wykonania podbudowy zasadniczej z betonu cementowego na zjazdach do   posesji i na pola,

- ustawienia krawężników betonowych wibroprasowanych ulicznych             15x30 cm „na płasko” na ławie betonowej z oporem,

- ustawienia opornika betonowego wibroprasowanego 12x25 cm na ławie      betonowej z oporem na jezdni oraz na zjazdach do posesji i na pola,

- ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8cm w   kolorze szarym na jezdni i w kolorze czerwonym na zjazdach do posesji i   na pola,

- plantowania poboczy gruntowych oraz humusowania z obsianiem   nasionami traw,

- umocnienia ścianki czołowej przepustu oraz skarp i dna rowu brukiem   (narzutowy kamień polny) ułożonym na warstwie betonu grub. 15cm,   beton kl. C8/10

- ustawienia oznakowania pionowego,

- ustawienia rurowej balustrady ochronnej typu U-11a z pionowymi   szczebelkami o wysokości 1,10m,

Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej Normie:

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania,

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie,

- PN-B-06250 Beton zwykły,

- PN-S-0224 Odwodnienie dróg,

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Wspólne wymagania i badani

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Płyty drogowe,

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża,

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie oznakowania na czas trwania robót.

Podstawa sporządzenia kosztorysu:

Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze    zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

Branża drogowa

km 0+000 ÷ 0+906,75

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,907 |
| II |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem | m | 5,00 |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 50cm | m | 10,00 |
| 4 | 45110000-1 | 01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km (wraz z kosztami składowania i utylizacji) | m3 | 1,00 |
| III |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 5 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III z przerzutem urobku na odl. do 1km do wbudowania w nasyp - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 73,00 |
| 6 | 45110000-1 | 02.03.01. | Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III z przerzutu poprzecznego wraz z zagęszczeniem - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 73,00 |
| 7 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 748,00 |
| IV |  |  | ODWODNIENIE |  |  |
| 8 | 45232440-8 | 03.02.01. | Wykonanie przepustu z rur PEHD typu „Pecor-Optima” Ø 500mm na ławie fundamentowej z pospółki, warstwa grub. 10cm o max. średnicy ziaren 20mm z zasypaniem wykopu pospółką o frakcji 0/32mm – pod jezdnią | m | 10,00 |
| 9 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablu telekomunikacyjnym wraz z wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem wykopu – pod jezdnią | m | 6,00 |
| V |  |  | PODBUDOWA |  |  |
| 10 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia | m2 | 4605,00 |
| 11 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy do posesji i na pola | m2 | 185,00 |
| 12 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego na miejscu o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 15cm– jezdnia | m2 | 4605,00 |
| 13 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego i dostarczonego z betoniarni o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm– zjazdy do posesji i na pola | m2 | 185,00 |
| 14 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – jezdnia | m2 | 3881,00 |
| 15 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 18cm – zjazdy do posesji i na pola | m2 | 185,00 |
| VI |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 16 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm „na płasko” na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia | m | 1816,00 |
| 17 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika wtopionego beton. wibroprasowanego 12x25 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia | m | 5,00 |
| 18 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika wtopionego beton. wibroprasowanego 12x25 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – zjazdy do posesji i na pola | m | 166,00 |

| VII |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – jezdnia | m2 | 3881,00 |
| 20 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – zjazdy do posesji i na pola | m2 | 185,00 |
| VIII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 21 | 45233140-3 | 06.01.02 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 1090,00 |
| 22 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy gruntowych z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm | m2 | 1090,00 |
| 23 | 45233140-2 | 06.01.01 | Umocnienie ścianki czołowej przepustu oraz skarp i dna rowu brukiem (narzutowy kamień polny) ułożonym na warstwie betonu grub. 15cm, beton kl. C8/10 | m2 | 14,00 |
| IX |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 24 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe i średnie krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu A, D i E | szt. | 7,0 |
| 25 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 7,0 |
| 26 | 45233280-5 | 07.06.02. | Ustawienie rurowej balustrady ochronnej typu U-11a z pionowymi szczebelkami o wysokości 1,10m | m | 6,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze    zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

Branża drogowa

km 0+000 ÷ 0+906,75

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,907 |  |  |
| II |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem | m | 5,00 |  |  |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 50cm | m | 10,00 |  |  |
| 4 | 45110000-1 | 01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km (wraz z kosztami składowania i utylizacji) | m3 | 1,00 |  |  |
| III |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 5 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III z przerzutem urobku na odl. do 1km do wbudowania w nasyp - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 73,00 |  |  |
| 6 | 45110000-1 | 02.03.01. | Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III z przerzutu poprzecznego wraz z zagęszczeniem - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 73,00 |  |  |
| 7 | 45110000-1 | 02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych | m3 | 748,00 |  |  |
| IV |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 8 | 45232440-8 | 03.02.01. | Wykonanie przepustu z rur PEHD typu „Pecor-Optima” Ø 500mm na ławie fundamentowej z pospółki, warstwa grub. 10cm o max. średnicy ziaren 20mm z zasypaniem wykopu pospółką o frakcji 0/32mm– pod jezdnią | m | 10,00 |  |  |
| 9 | 45232440-8 | 03.02.01. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na kablu telekomunikacyjnym wraz z wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem wykopu – pod jezdnią | m | 6,00 |  |  |
| V |  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 10 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia | m2 | 4605,00 |  |  |
| 11 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy do posesji i na pola | m2 | 185,00 |  |  |
| 12 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego na miejscu o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 15cm– jezdnia | m2 | 4605,00 |  |  |
| 13 | 45233140-2 | 04.05.01. | Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego i dostarczonego z betoniarni o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm– zjazdy do posesji i na pola | m2 | 185,00 |  |  |
| 14 | 45233140-2 | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – jezdnia | m2 | 3881,00 |  |  |
| 15 | 45233140-2 | 04.06.01. | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 18cm – zjazdy do posesji i na pola | m2 | 185,00 |  |  |
| VI |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 16 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm „na płasko” na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia | m | 1816,00 |  |  |
| 17 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika wtopionego beton. wibroprasowanego 12x25 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia | m | 5,00 |  |  |
| 18 | 45233140-2 | 08.01.01. | Ustawienie opornika wtopionego beton. wibroprasowanego 12x25 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – zjazdy do posesji i na pola | m | 166,00 |  |  |
| VII |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 19 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – jezdnia | m2 | 3881,00 |  |  |
| 20 | 45233140-2 | 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – zjazdy do posesji i na pola | m2 | 185,00 |  |  |
| VIII |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 21 | 45233140-3 | 06.01.02 | Plantowanie poboczy gruntowych | m2 | 1090,00 |  |  |
| 22 | 45110000-1 | 06.01.01. | Humusowanie poboczy gruntowych z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm | m2 | 1090,00 |  |  |
| 23 | 45233140-2 | 06.01.01 | Umocnienie ścianki czołowej przepustu oraz skarp i dna rowu brukiem (narzutowy kamień polny) ułożonym na warstwie betonu grub. 15cm, beton kl. C8/10 | m2 | 14,00 |  |  |
| IX |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 24 | 45233290-8 | 07.02.01. | Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe i średnie krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu A, D i E | szt. | 7,0 |  |  |
| 25 | 45233140-2 | 07.02.01. | Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do oznakowania pionowego | szt. | 7,0 |  |  |
| 26 | 45233280-5 | 07.06.02. | Ustawienie rurowej balustrady ochronnej typu U-11a z pionowymi szczebelkami o wysokości 1,10m | m | 6,00 |  |  |

| Razem netto | zł |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT 23% | zł |  |
| Ogółem brutto | zł |  |

Słownie :