Ldz. TP…………../2021                                                                        Wodzisław Śl. 24.05.2021 r.

Do oferenci biorący udział w zapytaniu

cenowym na dostawę środków ochrony

indywidualnej oraz środka do dezynfekcji

nr sprawy 1/ZP/C

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
pytanie 1, dot. pozycja 2 
   Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr 2 – kombinezony ochronne, pozwoli to na otrzymanie większej ilości ofert

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybraną przez siebie pozycję.

Pytanie nr 2
dotyczy pozycja 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o następujących parametrach:
• Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi 
• Wykonany z opatentowanego materiału TYVEC
• Gramatura ~ 41 g/m2
• Zapinany na zamek błyskawiczny wykończony patką 
• Kaptur trzyczęściowy 
• Brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką 
• Gumka funkcyjna w pasie 
• Kolor biały, pakowany indywidualnie 
• Oznakowany znakiem CE 
Środek ochrony indywidualnej, kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Produkt spełnia wymagania norm:
o EN 1073-2:2002 – Odzież chroniąca przed radioaktywnymi cząstkami stałymi - Klasa 2
o EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – Typ 5
o EN 13034:2005 + A1:2009 - Odzież o ograniczonej skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami – Typ 6
o EN 1149-5:2008 – Odzież ochronna rozładowująca elektryczność statyczną z rezystancją powierzchniową w wysokości ≤ 2,5x109 Ω na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ubrania
o EN 14126:2003 - Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi (typ 5B i 6B), wymagania dotyczące odporności na przenikanie czynników infekcyjnych:
( odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (test syntetycznej krwi, metoda badania zgodnie z ISO 16603/ISO 16604) – klasa 3 (maksymalnie 6)
( odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze (metoda badania zgodnie z ISO 22610) – klasa 1 (maksymalnie 6) 
( odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli (metoda badania zgodnie z ISO 22611) – klasa 1 (maksymalnie 3)
( odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych (metoda badania zgodnie z ISO 22612) – klasa 1 (maksymalnie 3)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem