Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Zakres badania technicznego – kontroli przewodów kominowych powinien obejmować:

- sprawdzanie ogólnego stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych na całej ich długości, wraz z podłączeniem urządzeń, rur i łączników;

- sprawdzanie drożności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości wlotów i wylotów przewodów;

- badanie szczelności przewodów;

- sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych na strychach i ponad połacią dachową;

- badanie prawidłowości podłączeń urządzeń do jednego przewodu, a w przypadkach nieprawidłowych podłączeń wskazanie rozwiązań (przełączeń) doprowadzających do stanu prawidłowego, w ramach potrzeb i odrębnego zlecenia;

- ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów, włączeń i wylotów wraz ze wskazaniem koniecznych do wykonania prac likwidujących nieprawidłowości;

- sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli w budynkach, z opisem usterek 
i nieprawidłowości, podaniem przyczyn oraz propozycji dotyczących ich usunięcia.

- wyjątek stanowi nieruchomość przy ul. Wrocławskiej 12a –Palmiarnia– gdzie należy wykonać przeglądy dwukrotnie tj. do 30 kwietnia i do 30 września 2024 roku.

2.Protokół w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego (tzw. e-protokół), z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art.27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456). Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określa wzór protokołu, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3.Zamawiający wymaga dodatkowo przedłożenia przez wykonawcę jednego egzemplarza protokołu 
w formie papierowej stanowiącego wydruk e-protokołu z CEEB, dla każdego budynku objętego obowiązkową kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne zestawienie wszystkich sporządzonych e-protokołów, ze wskazaniem unikalnego identyfikatora dokumentu w CEEB.

4.Wykonawca ma obowiązek wywieszenia na co najmniej 2 dni przed kontrolą ogłoszenia w ogólnie dostępnej części budynku powiadamiającego mieszkańców o terminie przeprowadzenia kontroli.