Zał. 1 do umowy …TI/2016

| Przedmiot zamówienia | j.m | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akumulatory do radiotelefonów Harris serii P5400 | Szt. | 110 |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia

# I  Przedmiot zamówienia:

- Akumulatory do radiotelefonów Harris serii P5400 w ilości 110 szt. Akumulatory powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

II  Ogólne warunki dla wykonawców:

- Temperatura pracy akumulatorów -20º C do +50º C.

- Akumulatory posiadające zabezpieczenie termiczne.

- Akumulatory zawierają wszelką niezbędną elektronikę do współpracy z oryginalnymi ładowarkami producentów radiotelefonów do których są przeznaczone.

- Wymiary akumulatora (wysokość, szerokość i grubość) muszą odpowiadać produktowi zalecanemu przez producenta radiotelefonów.

- Obudowa baterii winna zapewniać wytrzymałość mechaniczną, odporność na udary mechaniczne w stopniu nie mniejszym niż zalecane przez producenta radiotelefonów.

- Gniazdo zaczepu klipsa w baterii powinno być konstrukcyjnie i wymiarowo takie samo, jak produkt zalecany przez producenta radiotelefonów.

- Akumulatory oznaczone w sposób czytelny  informujący o nazwie dostawcy oraz okresie gwarancji.

- Wszelkie koszty dotyczące naprawy gwarancyjnej (m.in. koszty transportu z i do siedziby zamawiającego) odbywają się na koszt wykonawcy.

## III. Warunki dla akumulatorów do radiotelefonów serii Harris P5400:

- Minimalna pojemność akumulatora wynosić będzie 1900 mAh.

- Ogniwa akumulatorów Li-Ion Lub NiMH.

- Napięcie znamionowe 7,4V dla Li-Ion lub 7,2V dla NiMH.

- Połączenia wewnątrz akumulatora wykonane za pomocą  taśmy FLEX.

- Trwałe połączenie styków ogniw metodą zgrzewania.

- Akumulatory muszą być objęte 12 miesięczną gwarancją utrzymania minimum 75% pierwotnej pojemności (pomiar pojemności przeprowadzony za pomocą analizatora m-ki CADEX C7400)

WYKONAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY