Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa ciągnika siodłowego”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ciężarowego typu ciągnik siodłowy. Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Urządzenie musi być wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

- Parametry techniczne maszyny:

2.1.	Pojazd używany:	rok produkcji 2022 lub młodszy

2.2.	Typ pojazdu: ciągnik siodłowy

2.3.	Konfiguracja osi: 4x2

2.4.	Zawieszenie osi tylnej: pneumatyczne

2.5.	Nośność osi przedniej: 7 300 - 8 000 kg

2.6.	DMC pojazdu: 18 000 kg

2.7.	Szerokość pojazdu: 2 500 - 2 600 mm

2.8.	Wysokość maksymalna: 4 m

2.9.	Rozstaw osi: 3 600 - 3 850 mm

2.10.	Rodzaj paliwa: diesel

2.11.	Moc silnika: min. 449 KM

2.12.	Norma emisji spalin: EURO 6

2.13.	Masa całkowita pojazdu:	 do 7 000 kg

2.14.	Zbiornik paliwa o pojemności: min. 430 dm3

2.15.	Zbiornik na paliwo aluminiowy

2.16.	Zamykany korek wlewu paliwa

2.17.	Zawieszenie przednie: resory stalowe

2.18.	Zawieszenie tylne: pneumatyczne

2.19.	Rozmiar opon osi przedniej: R22.5

2.20.	Rozmiar opon tylnej osi napędowej: R 22.5

2.21.	Maty antyrozbryzgowe

2.22.	Hamulce tarczowe

2.23.	System hill- hold

2.24.	ESP

2.25.	Lusterko wsteczne po stronie kierowcy sferyczne - lub kamera

2.26.	Podgrzewane lusterka wsteczne - lub podgrzewana kamera

2.27.	Elektryczna regulacja lusterek wstecznych - lub kamer

2.28.	Lusterko szerokokątne po stronie pasażera i kierowcy - lub kamera

2.29.	Centralny zamek

2.30.	Liczba kluczyków: min 2

2.31.	Immobilizer

2.32.	Typ reflektorów:	LED

2.33.	Automatyczne światła mijania

2.34.	Tachograf

2.35.	Radio

2.36.	Gniazdo 12/24V

2.37.	Kabina sypialna z ogrzewaniem postojowym

2.38.	Układ hydrauliki pod naczepę (dwuobwodowy, przepływ oleju nie mniejszy niż 90 litrów, ciśnienie robocze 210 barów, minimum 110 litrów oleju, przewody odpowiednie dla ciśnienia min. 300 barów, długość 2,5- 2,8 m)

2.39.	Przebieg pojazdu: max. 145 000 km

2.40.	Klimatyzacja

2.41.	Tempomat

2.42.	Automatyczna skrzynia biegów

2.43.	Blokada mechanizmu różnicowego

2.44.	Zbiornik AdBlue

2.45.	Klucz do kół

2.46.	Apteczka

2.47.	Gaśnica

2.48.		Trójkąt ostrzegawczy

- Wymagania dodatkowe:

- Gwarancja bez wyłączeń na cały pojazd 12 m-cy. Przez bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji rozumie się wszystkie przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi, które wymagane są do wymiany w okresie gwarancji. Zamawiający nie wymaga objęciem gwarancji uszkodzeń wynikających z winy Zamawiającego.

- Stan formalno - prawny pojazdu w pełni udokumentowany - legalne pochodzenie pojazdu.

- Pojazd w 100% przystosowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie, zarejestrowany w Polsce zgodnie z przeznaczeniem użytkowania.

- Stan techniczny w pełni przygotowany do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na własne ryzyko na adres Zamawiającego: Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marszów 50A, 68-200 Żary), gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia.

- Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marszów 50A, 68-200 Żary.

- W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, gdy jego odległość przekracza 100 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji oraz koszt transportu zwrotnego pojazdu do siedziby Zmawiającego.

- Pojazd powinien pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego pojazdu z produkcji seryjnej, którego parametry zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego przetargu. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu.