Załącznik nr 1

Pakiet nr 3 – aparat USG

Wymagane Parametry Techniczne

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Punktacja | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji aparatu | 2021-2022 |  |  |
| 3 | Konstrukcja |  |  |  |
| 4 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 5 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy | 12- bitowy – 0 pkt. Powyżej 12 – bitowy – 15 pkt. |  |
| 6 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
| 7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 2 200 000 |  |  |
| 8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |
| 9 | Dynamika systemu | Min. 270 dB |  |  |
| 10 | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920 x 1080 bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |  |
| 11 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
| 12 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |  |
| 13 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. |  |  |
| 14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 12 000 obrazów |  |  |
| 15 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
| 17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 10 s |  |  |
| 18 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 2 - 39 cm | 2 – 39 cm – 0 pkt. Powyżej 39 cm – 5 pkt. |  |
| 19 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 50 |  |  |
| 20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
| 21 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 22 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |  |
| 23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1200 obrazów/s |  |  |
| 24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 400 obrazów/s |  |  |
| 25 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości |  |  |
| 26 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 27 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 28 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| 29 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| 30 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
| 31 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,5 m/s |  |  |
| 32 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| 33 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |  |
| 34 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 35 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 36 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
| 37 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
| 38 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |  |
| 39 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
| 40 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| 41 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 42 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| 43 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 44 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map | TAK |  |  |
| 45 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 46 | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
| 47 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB | TAK |  |  |
| 48 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| 49 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
| 50 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| 51 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| 52 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
| 53 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
| 54 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| 55 | Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 56 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40 |  |  |
| 57 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x16 |  |  |
| 58 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |  |
| 59 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |  |
| 60 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |  |
| 61 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| 62 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| 63 | Pełne oprogramowanie do badań Brzusznych Kardiologicznych Transkranialnych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Pediatrycznych | TAK |  |  |
| 64 | Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
| 65 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 66 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |
| 67 | Liczba elementów | Min. 900 | 900 elementów – 0 pkt. >900 elementów – 10 pkt. |  |
| 68 | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  |  |
| 69 | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości |  |  |
| 70 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 71 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz |  |  |
| 72 | Liczba elementów | Min. 900 | 900 elementów – 0 pkt. Powyżej 900 elementów – 10 pkt. |  |
| 73 | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |  |
| 74 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 5 pasm częstotliwości |  |  |
| 75 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 76 | Głowica endokawitarna szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 77 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 9,0 MHz. |  |  |
| 78 | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
| 79 | Kąt skanowania | Min. 200 st. |  |  |
| 80 | Obrazowanie harmoniczne | min. 5 pasm częstotliwości |  |  |
| 81 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
| 82 | Możliwość rozbudowy o moduł EKG z analizą krzywej oddechowej | TAK |  |  |
| 83 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę śródoperacyjną typu HOCKEY zakresie częstotliwości min. 3,0-15,0 MHz, liczba elementów min 190. Szerokość skanu max. 26 mm | TAK |  |  |
| 84 | Inne |  |  |  |
| 85 | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 36 miesiące |  |  |
| 86 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 87 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 88 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski(załączyć dokument) | TAK |  |  |
| 89 | Pełna integracja urządzenia z posiadanym przez zamawiającego systemem RIS/PACS | TAK |  |  |