załącznik nr1

Warunki na zakup akumulatorów do radiotelefonów

# I  Przedmiot zamówienia:

- Akumulatory do radiotelefonów Harris serii P5400 w ilości 110 szt. Akumulatory powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

II  Ogólne warunki dla wykonawców:

- Temperatura pracy akumulatorów -20º C do +50º C.

- Akumulatory posiadające zabezpieczenie termiczne.

- Akumulatory zawierają wszelką niezbędną elektronikę do współpracy z oryginalnymi ładowarkami producenta radiotelefonów do których są przeznaczone.

- Wymiary akumulatora (wysokość, szerokość i grubość) muszą odpowiadać produktowi zalecanemu przez producenta radiotelefonów.

- Obudowa baterii winna zapewniać wytrzymałość mechaniczną, odporność na udary mechaniczne w stopniu nie mniejszym niż zalecane przez producenta radiotelefonów.

- Gniazdo zaczepu klipsa w baterii powinno być konstrukcyjnie i wymiarowo takie samo, jak produkt zalecany przez producenta radiotelefonów.

- Akumulatory oznaczone w sposób czytelny  informujący o nazwie dostawcy oraz okresie gwarancji.

- Wszelkie koszty dotyczące naprawy gwarancyjnej (m.in. koszty transportu, z i do siedziby zamawiającego) odbywają się na koszt wykonawcy.

## III. Warunki dla akumulatorów do radiotelefonów serii Harris P5400:

- Minimalna pojemność akumulatora wynosić będzie 1900 mAh.

- Ogniwa akumulatorów Li-Ion .

- Napięcie znamionowe 7,4V .

- Połączenia elektroniki wewnątrz akumulatora wykonane za pomocą  obwodu drukowanego.

- Trwałe połączenie styków ogniw metodą zgrzewania.

- Akumulatory muszą być objęte 12 miesięczną gwarancją utrzymania minimum 75% pierwotnej pojemności (pomiar pojemności przeprowadzony za pomocą analizatora m-ki CADEX C7400)