ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-09.01.02

PIELĘGNACJA DRZEW PRZYDROŻNYCH

Bydgoszcz 2017

SPIS TREŚCI

D-09.01.02

PIELĘGNACJA DRZEW PRZYDROŻNYCH

1. WSTĘP	3

2. MATERIAŁY	4

3. SPRZĘT	4

4. TRANSPORT	4

5. WYKONANIE ROBÓT	4

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	5

7. OBMIAR ROBÓT	5

8. ODBIÓR ROBÓT	6

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	6

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	6

1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej- cięciem pielęgnacyjnym drzew  rosnących  pasach przydrożnych.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na sieci dróg wojewódzkich będących w zarządzie RDW w Żołędowie.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac –cięć pielęgnacyjnych drzew związanych z:

- odmładzaniem starszych drzew w tym cięcia redukcyjne korony drzew oraz zabiegi w celu uzyskania pionowej skrajni drogowej ( usunięciem gałęzi i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych ),

- oznakowaniem i prawidłowym zabezpieczeniem miejsca prowadzenia prac

- uporządkowaniem terenu w obrębie prowadzonych prac oraz wywiezieniem gałęzi i pozostałych odpadów drewna. Koszt załadowania, wyładowania i transportu na miejsce należy wliczyć w cenę oferty

## 1.4. Określenia podstawowe

- Pielęgnacja drzew - zespół zabiegów agrotechnicznych tworzących warunki dla prawidłowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roślin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz kształtu korony drzewa.

- Pielęgnacja zadrzewień przydrożnych - zespół czynności uprawnych, ochronnych, które tworzą sprzyjające warunki rozwoju posadzonych drzew i krzewów łączących drogę z otoczeniem.

- Cięcie pielęgnacyjne drzew w aspekcie zasad dendrologii i w odniesieniu do utrzymania drogi wykonuje się spełniając dwa rodzaje zabiegów tj. redukcję korony i cięcie bezpieczeństwa.

- Redukcja korony  jest zabiegiem dotyczącym drzew o silnie zaniedbanych koronach , stwarzających duże zagrożenie dla ciągu komunikacyjnego. Celem redukcji jest eliminowanie zagrożenia i przywrócenie stabilności korony na dłuższy czas. Zakres cięcia  rozszerza się do usuwania gałęzi bardzo grubych  - do 10 cm  i skracanie konarów powyżej  10 cm / tzw. odciążenie/ . Należy przy tym w miarę możliwości zachować charakterystyczny pokrój drzewa.  Nie powinno się usuwać jednorazowo więcej niż 20%  masy asymilacyjnej drzewa. Ze względu bezpieczeństwa ruchu dopuszcza się  silniejszą redukcję. Redukcja korony w 50 % możliwa jest dla gatunków : dąb , klon , jesion, topola.

- Cięcie bezpieczeństwa – wykonuje się na drzewach o ograniczonej żywotności i o koronach stwarzających duże zagrożenie dla ruchu drogowego. Nadrzędnym celem  cięcia bezpieczeństwa jest usunięcie zagrożenia. Usuwane lub skracane są korony grożące niebezpieczeństwem. Należy przy tym dążyć do wyważonego formowania pozostawionych partii korony drzewa.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót . Wykonawca powinien wykonywać roboty przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczeństwa, a ewentualne uszkodzenia napowietrznych i podziemnych  sieci  naprawi na koszt własny. Odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej, jak ogrodzenia, budynki itp.

Wykonawca jest zobowiązany do:

-  utrzymania i zabezpieczenia ruchu publicznego na drodze w trakcie trwania robót

-  dokonania uzgodnień odnośnie sposobu i czasookresu przeprowadzenia robót w  obrębie napowietrznych i 
        podziemnych linii sieciowych  z  właścicielami tych  urządzeń. Koszt uzgodnień i ewentualnych wyłączeń 
       sieci stanowi element ceny kontraktowej

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Preparaty impregnujące i powierzchniowe

Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco-izolujące. Powinny one ograniczać parowanie soku komórkowego i zapobiegać gniciu drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran powstałych po cięciu.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej

Wykonawca przystępujący do utrzymania zieleni przydrożnej powinien wykazać się możliwością korzystania      z następującego sprzętu :

a/ platformy z balustradą na  podnośniku samochodowym

b/ piły mechaniczne

c/ rębarka do przekruszenia konarów i gałęzi

d/ narzędzia tnące /piły spalinowe, piłki ręczne, dłuta, sekatory, siekiery itp./

e/ pędzle i pojemniki na środki zabezpieczenia ran

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport odpadów i innych materiałów

Do wywozu karpiny, konar, gałęzi i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek transportu. Środki transportu winny posiadać osłony siatkowe zabezpieczające  przewożony materiał przed rozrzuceniem w czasie transportu.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Termin realizacji robót

Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin.

5.3. Oznakowanie prac .

Wykonawca ma obowiązek wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu  i robót na czas prowadzenia robót       (wg. zatwierdzonego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu) wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót.

Wykonawca ponosi koszty utrzymania oznakowania robót.

Oznakowanie i zabezpieczenie robót  prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy dostosować do rozmiaru i miejsca ich wykonania, oraz rodzaju robót tak , aby odcinek jezdni wyłączonej z ruchu był jak najkrótszy , a jej zwężenie jak najmniejsze.

W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.07.2008r. ( Dz.U. z 2008r. nr 132, poz. 839 z późn. zm.) w sprawie kierowania ruchem drogowym , którzy na podstawie art. 6 ust.1.pkt.5 Ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 108, poz. 908)  będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót.

## 5.4. Technika wykonania robót.

## 5.4.1. Usunięcie gałęzi drzew ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych

Cięcie pielęgnacyjne drzew ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze należą drzewa tworzące z konarami łącznie z liśćmi prześwit mniejszy niż 4,5 mb w pionie i mniejszy niż szerokość jezdni w poziomie. Dlatego celem zapewnienia prawidłowej widoczności na drodze należy dokonać cięcie pielęgnacyjne tak , aby zachować skrajnie pionową  wynoszącą min. 4,5 mb – powiększoną o 1 mb i skrajnie poziomą ( jezdnia + obustronne pobocze ) również powiększoną o 1 mb.

Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew  wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową ).

Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia:

a) pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,

b) drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia   
    dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew,

c) trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który 
    powstał przy poprzednich dwóch cięciach.

Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej  należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym  zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

Większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części gałęzi należy spuszczać na linach . Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew  lub obłamywania gałęzi.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów , urządzeń oraz uszkodzeń samych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi. Należy w tym przypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.

5.4.2.  Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Wykonanie wycinki drzew, podcinki drzew, gałęzi i konarów związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia , a nawet życia pracowników i użytkowników drogi. Zagrożenie to wynika z pracy na wysokości, stosowania mechanicznych pił spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte są w odpowiednich  przepisach wytycznych i rozporządzeniach.

# 6. kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac , a w szczególności  ilości drzew poddanych pielęgnacji ,prawidłowości obcięcia gałęzi i konarów oraz zabezpieczenia miejsc po odciętych konarach  oraz frezowanych pni.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) drzew. Obmiar powinien być dokonany w terenie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Dodatkowe prace wykonane bez pisemnego upoważnienia ze strony Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

# 8. odbiór robót

Odbioru robót związanych z  pielęgnacją drzew dokonuje wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Odbiór prac będzie polegał na sprawdzeniu i ocenie :

a) jakości wykonania cięć pielęgnacyjnych

b) uporządkowania terenu w obrębie wykonywanych robót

c) sprawdzenie czy nie nastąpiły uszkodzenia majątku w pasie drogowym i przyległym 
    terenie

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonywania robót obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót

- zabiegi utrzymaniowe wchodzące w zakres wykonywanych robót

- usuniecie resztek i odpadów

- oczyszczenie terenu robót

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów dotyczących  pielęgnacji drzew.