#### Zakres I poz. 1-13

Poz. 1. Cementowa endoproteza stawu biodrowego.  Kpl 160

Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 7 off-setach (30mm, 33mm, 35,5mm, 37,5mm, 44mm, 50mm, 56mm) i 22 rozmiarach. Panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu z okapem lub panewka wykonana z  polietylenu  III generacji poddaną procesowi wyżarzania (annealing) z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu i kołnierzem presuryzacyjnym,. Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm w trzech rozmiarach długości szyjki. Korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 8 do 20 mm.

Skład 1 kpl:

-Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina,

-Panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z dystanserami do równomiernego rozprowadzenia cementu z okapem lub panewka wykonana z  polietylenu  III generacji poddaną procesowi wyżarzania (annealing) z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu i kołnierzem presuryzacyjnym,

-Głowa metalowa 28mm, 32mm, w trzech rozmiarach długości szyjki

-Korek polietylenowy do kanału szpikowego o średnicy od 8 do 20 mm,

# Poz. 2  Rewizyjna endoproteza cementowa stawu biodrowego.   Kpl  40

System rewizyjny, cementowy stawu biodrowego bazujący na rekonstrukcji kości przeszczepami kostnymi z użyciem metalowych siatek i wkrętów.

Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina o różnej długości (standardowy i długi – do 260mm) i min. trzech różnych offsetach. Panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub panewka z dystanserami do równomiernego rozprowadzenia cementu z okapem lub panewka wykonana z  polietylenu  III generacji poddaną procesowi wyżarzania (annealing) z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu i kołnierzem presuryzacyjnym, Głowa metalowa o średnicy 28mm lub 32mm, w trzech rozmiarach długości szyjki. Polietylenowy korek rewizyjny do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 10 do 20 mm. Elastyczne metalowe siatki do rekonstrukcji ubytków trzpienia bądź panewki – 20 szt., tytanowe koszyki do rekonstrukcji panewki – 20 szt., śruby do mocowania siatek i koszyków.

Jednorazowy, sterylny zestaw do płukania ciśnieniowego z wymiennymi końcówkami (końcówki do pulsacyjnego czyszczenia panewki i kanału szpikowego)

Skład 1 kpl:

- Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina w rozmiarach do 260 mm długości

- Panewka polietylenowa z okapem, dwuprofilowa w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z dystanserami do równomiernego rozprowadzenia cementu z okapem lub panewka wykonana z  polietylenu  III generacji poddaną procesowi wyżarzania (annealing) z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu i kołnierzem presuryzacyjnym,

- Głowa metalowa 28mm lub 32mm w trzech rozmiarach długości szyjki

- Korek rewizyjny do kanału szpikowego

- Metalowe elastyczne siatki do rekonstrukcji panewki lub trzpienia,

- Tytanowe koszyki rekonstrukcji panewki,

- Śruby do mocowania siatek i koszyków,

- Jednorazowy, sterylny zestaw do płukania ciśnieniowego z wymiennymi końcówkami (końcówki do pulsacyjnego czyszczenia panewki i kanału szpikowego

#### Poz. 3  Udowy modularny trzpień rewizyjny bezcementowy.      Kpl. 5

#### System stosowany w realloplastyce stawu biodrowego składający się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym prostego lub zagiętego w trzech długościach 155mm, 195mm lub 235mm (zagiętego) oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych, konusa V40, a także z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Elemanty łączone ze sobą za pomocą śruby, głowa metalowa CoCr w min. 3 długościach szyjki.

1 komplet:

- Element proksymalny

- Trzpień dystalny-

- Głowa metalowa CoCr

# Poz. 4  Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego (ceramika-ceramika) Kpl  30

Trzpień prosty o standardowym i zwiększonym offsecie (127 i 132 st.) wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne.

Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.

Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 74 mm.

Wkład ceramiczny w specjalnym wzmacniającym i ochronnym tytanowym kołnierzu, który zapobiega zjawisku tzw. „impingementu”.

Ponadto średnica wkładu ceramicznego rośnie (do 28mm do 36mm) wraz ze wzrostem zewnętrznej średnicy panewki.

Skład 1 kpl:

-trzpień (127, 132 st)

-panewka press-fit

-wkładka ceramiczna

-głowa ceramiczna

-śruby, szpilki, obturatory (opisac i podać ceny jednostkowe) 3 szt. - w różnych zestawieniach

# Poz. 5 Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego (metal-polietylen).  Kpl  80

Trzpień prosty o standardowym i zwiększonym offsecie (127 i 132 st.) wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne.

Głowa metalowa CoCr o zmniejszonym współczynniku ścieralności w stosunku do klasycznej głowy metalowej CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki lub klasyczna głowa metalowa o średnicy 28mm, 32mm. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 74 mm.

Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, symetryczny lub asymetryczny z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji.

Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta czystym tytanem w formie beleczek odwzorowujących strukturę kości gąbczastej bezotworowa lub otworowa–20 sztuki (poz. 5a).

Skład 1 kpl:

-trzpień (127, 132 st)

-panewka press-fit

-wkładka polietylenowa

-głowa metalowa CoCr o zmniejszonym współczynniku ścieralności 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm

-głowa metalowa CoCr 28mm, 32mm

-śruby, szpilki, obturatory (opisac i podać ceny jednostkowe) 3 szt. - w różnych zestawieniach

Poz. 6 Endoprotezy stawu kolanowego kłykciowe pierwotne bezcementowe kpl 30

Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny bezcementowy (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – niezmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.

Modularna bezcementowa, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach lub płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej przynajmniej w 8 rozmiarach. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego.

Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. W 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. W 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.

1 komplet:

- komponent udowy lewy i prawy

- komponent piszczelowy

- wkładka polietylenowa

- ostrze do piły oscylacyjnej

Poz. 7 Bezcementowa panewka dwumobilna (antyluksacyjna) – 2 sztuki.

Panewka bezcementowa typu press-fit dwumobilna (antyluksacyjna) anatomiczna (prawa, lewa) pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem wrozmiarach średnicy zewnętrznej od 48 do 64 mm.

Poz. 8 Cement kostny z antybiotykiem 40 g – 20 sztuki.

Cement kostny 40 g z kombinacją antybiotyków erytromycyna i kolistyna.

Poz. 9 Implanty do złamań okołoprotezowych Kpl  20

- Linki o średnicy 1.6mm oraz 2.0mm i długości min. 500mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem.

- Płyty kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacięciami do linek, odpowiednio 6, 8, 10, 12 nacięć o długościach 100mm, 110mm, 120mm, 130mm..

- Zaciski do linek o średnicy 1.6mm lub 2.0mm

- Wyprofilowana płyta do złamań krętarzowych o grubości 4mm, w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium i large) i 6 długościach: 100mm, 110mm, 150mm, 160mm, 200mm, 210mm, posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o srednicy 4.5mm

- Linka o średnicy 2.0mm i długości min. 500mm z plecionki 49 drutów ze stali zakończona oliwką lub bez oliwki

Poz. 10  Urządzenie do pulsacyjnego płukania kości z końcówkami Kpl 20

Jednorazowy, sterylny zestaw do płukania ciśnieniowego z wymiennymi końcówkami

(końcówki do pulsacyjnego czyszczenia panewki i kanału szpikowego).

Poz.11 Endoprotezy stawu kolanowego kłykciowe pierwotne kompatybilne z systemem rewizyjnym Kpl 80

Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – niezmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element kompatybilny z systemem rewizyjnym. Cementowany.

Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa cementowana wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Cementowana.

Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. W 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. W 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.

1 komplet:

- komponent udowy lewy i prawy

- komponent piszczelowy

- wkładka polietylenowa

- jednorazowy zestaw wraz ze specjalną szczotką do pulsacyjnego czyszczenia powierzchni kostnych

- ostrze do piły oscylacyjnej

Poz.11A Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego kłykciowe z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek wyrównawczych, augumentów służących do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej Kpl. 5

Część udowa. Komponent udowy anatomiczny prawy, lewy w 8 rozmiarach o geometrii jednoosiowej (w osi A/P) z możliwością dokręcenia przedłużki oraz bloczków dystalnych i tylnych.

Część piszczelowa. Element piszczelowy modularny w 8 rozmiarach wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego z możliwością zastosowania wkładki polietylenowej nieruchomej oraz dokręcenia przedłużki i podkładek wyrównujących.

Wkładka TS polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing) w 8 rozmiarach, dostępne w grubościach od 9-31 mm, dodatkowo usztywniona metalowym bolcem.

Przedłużony trzpień do elementu udowego w minimum 2 rozmiarach 100,150 mm i grubościach 10-23 mm, możliwość przedłużenia o 25 lub 50 mm.

Przedłużony trzpień do elementu piszczelowego w minimum 2 rozmiarach 100, 150 i grubościach od 10-23 mm, możliwość przedłużenia o 25 lub 50 mm.

Offset (komplet 2 sztuki) udao, piszczel w rozmiarach 2,4,6,8 mm.

Podkładki do piszczeli (komplet 2 sztuki) w min. 8 rozmiarach i grubościach 5,10 mm bok, przyśrodek w dowolnej konfiguracji.

Podkładki do uda (komplet 4 sztuki), dystalne w min. 8 rozmiarach o grubości 5,10,15 mm dla strony bocznej i przyśrodkowej. Podkładki posteriori w min 8 rozmiarach i grubościach 5,10 mm.

Możliwość zastosowania:

- augumentów przynasadowych piszczelowe symetryczne lub asymetryczne w min 5 rozmiarach wykonane z czystego tytanu o strukturze trójwymiarowej,

- augumentów przynasadowych udowych symetryczne w min 12 rozmiarach (po 6 dla stawu kolanowego lewego i prawego) wykonane z czystego tytanu o strukturze trójwymiarowej.

1 komplet:

- komponent udowy rewizyjny lewy i prawy  (komplet sz. 1)

- komponent piszczelowy rewizyjny (komplet sz. 1)

- wkładka polietylenowa TS (komplet sz. 1)

- trzpień udo (komplet sz. 1)

- trzpień piszczel (komplet sz. 1)

- offset udo i piszczel (komplet szt. 2)

- podkładki piszczel (komplet szt. 2)

- podkładki udo (komplet szt. 4)

- augumenty przynasadowe piszczelowe (komplet sz. 1)

- augumenty przynasadowe udowe (komplet sz. 1)

- jednorazowy zestaw wraz ze specjalną szczotką do pulsacyjnego czyszczenia powierzchni kostnych

-ostrze do piły oscylacyjnej

Poz.12 Endoprotezy stawu kolanowego jednoprzedziałowe Kpl 10

Element udowy chromowo-cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału,jednopromieniowy w zakresie  od 10 ° - 110 °, jednakowej grubości w części dystalnej i tylnej. Element udowy o geometrii identycznej z odpowiednim elementem udowym pierwotnym, co w razie konieczności umożliwia konwersję do pełnej protezy stawu kolanowego z minimalnymi dodatkowymi resekcjami kostnymi. Element piszczelowy chromowo-cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji, w czterech grubościach 8, 9, 10, 12mm. Mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego.

1 komplet:

- komponent udowy

- komponent piszczelowy

- wkładka polietylenowa

- jednorazowy zestaw wraz ze specjalną szczotką do pulsacyjnego czyszczenia powierzchni kostnych

- ostrze do piły oscylacyjnej sztuk 2

UWAGA: do zakresu Umowa użyczenia instrumentarium

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZAKRES  2

Poz. 1 Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego hipoalergiczna polietylen/ceramika 30  kompletów

Trzpień prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo   hydroksyapatytem  na całej długości, dostępny w w rozmiarach 6,25mm, 7,5mm, 8,75mm, 10mm, 11,25mm, 12,5mm, 13,75mm, 15mm, 17,5mm, 20 mm  mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14,   dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset)

Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej  w rozmiarach od 46 do 68 mm.

Wkład polietylenowym z 0 lub 10 stopniowym offsetem

Śruby  Możliwość użycia do 3 śrub..

Głowa o średnicy 28, 32, 36 mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w  4 długościach szyjki.

Poz. 2 Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego hipoalergiczna ceramika/ceramika 1 komplet

Trzpień prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo   hydroksyapatytem  na całej długości, dostępny w w rozmiarach 6,25mm, 7,5mm, 8,75mm, 10mm, 11,25mm, 12,5mm, 13,75mm, 15mm, 17,5mm, 20 mm  mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14,   dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset)

Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej  w rozmiarach od 46 do 68 mm.

Wkład ceramiczny Biolox Delta opcjonalnie metalowy z pokryciem ceramicznym

Śruby  Możliwość użycia do 3 śrub..

Głowa o średnicy  rosnącej Biolox Delta , opcjonalnie metalowa pokryta okładziną ceramiczną w  3 długościach szyjki.

Poz. 3 Przynasadowa endoproteza stawu biodrowego hipoalergiczna ceramika/ceramika 2 komplety

Trzpień  przynasadowy prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo napylony  hydroksyapatytem w 1/3 długości, dystalny odcinek polerowany, podłużnie nacięty, zakończony materiałem biowchłanialnym zapewniającym pierwotną fiksację  dostępny w 8 rozmiarach , konus 12/14.

Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej  w rozmiarach od 46 do 68 mm.

Wkład ceramiczny Biolox Delta opcjonalnie metalowy z pokryciem ceramicznym

Śruby  Możliwość użycia do 3 śrub..

Głowa o średnicy  rosnącej Biolox Delta , opcjonalnie metalowa pokryta okładziną ceramiczną w  3 długościach szyjki.

Poz. 4 Endoproteza hipoalergiczna cementowa  stawu kolanowego 1 komplet

Modularna cementowa  endoproteza stawu kolanowego składająca się z części udowej, anatomicznej (prawa, lewa) wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładziną ceramiczną  w 5 rozmiarach,

Części piszczelowej uniwersalnej wykonanej ze stopu CoCrMo w 6 rozmiarach pokrytej okładziną ceramiczną oraz wkładki polietylenowej typu rotating platform w przynajmniej 5 grubościach .  Mocowanie obu części cementowo.

Możliwość zastosowania  implantu rzepki cementowej.

Cement kostny  pakowany 1x40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego.

Poz. 5   Endoproteza hipoalergiczna bezcementowa  stawu kolanowego  1 komplet

Modularna bezcementowa  endoproteza stawu kolanowego składająca się z części udowej, anatomicznej (prawa, lewa) wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładziną ceramiczną  w 5 rozmiarach,

Części piszczelowej uniwersalnej wykonanej ze stopu CoCrMo w 6 rozmiarach pokrytej okładziną ceramiczną oraz wkładki polietylenowej typu rotating platform w przynajmniej 5 grubościach .  Mocowanie obu części typu press-fit.

Możliwość zastosowania  implantu rzepki mocowanego  bezcementowo.

Poz. 6  Endoproteza hipoalergiczna rewizyjna stawu kolanowego  2 komplety

Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCrMo pokryty w całości okładziną ceramiczną w przynajmniej 5 rozmiarach w opcji tylnostabilizowanej lub z zachowaniem PCL.

Element piszczelowy uniwersalny wykonany ze stopu CoCrMo w całości pokryty okładziną ceramiczną w przynajmniej 6 rozmiarach, powierzchnia plateau wysoce wygładzona  umożliwiająca ruch rotating,

Wkładka polietylenowa typu rotating platform o dużym stopniu przylegania do części udowej w co najmniej 5 wysokościach  dla opcji z zachowaniem i wycięciem PCL

Trzpień przedłużające uniwersalne stosowane do stabilizacji wewnątrzkanałowej elementu udowego  w 3 długościach  w przynajmniej 3 grubościach dla każdej długości,

Trzpień przedłużające uniwersalne stosowane do stabilizacji wewnątrzkanałowej elementu  piszczelowego w 3 długościach  w przynajmniej 3 grubościach dla każdej długości, możliwość użycia trzpienia z offsetem.

Adapter trzpienia z możliwością użycia offsetu.

Podkładki tytanowe udowe

Podkładki tytanowe piszczelowe

Sleev piszczelowy

Sleev udowy

Cement kostny  z antybiotykiem pakowany 2x40g o średniej gęstości Mieszalnik do mieszania próżniowego.

Poz. 7  Spacery kolanowe  5 kompletów

Spacery czasowe kolanowe wykonane z cementu kostnego  antybiotykiem (gentamycyna ) w 3 rozmiarach

Poz. 8  Spacery biodrowe  5 kompletów

Spacery czasowe biodrowe wykonane z cementu kostnego  antybiotykiem (gentamycyna ) w 6 rozmiarach.

Poz. 9 Proteza poresekcyjna  kości długich  1 komplet

Modularna, umożlwiająca śródoperacyjnie różne poziomy resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej i bezcementowej. Składająca się z trzpienia o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju. Części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70 mm, z możliwością regulacji kąta antetorsji co 5 stopni, konus 12/14, lub części dystalnej, lub proksymalnej kości ramiennej, lub części dystalnej kości ramiennej. Części pośredniej w długościach 40, 60, 80, 100 mm. Całość łączona śrubą.  Siatka umożliwiająca doszycie tkanek miękkich o długości 300 mm i średnicy 35 i 55 mm. Elementy endoprotez pokryte warstwą srebra.

UWAGA: do zakresu Umowa użyczenia instrumentarium

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zakres 3

| L.p. | Nazwa towaru | jedn. Miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Endoproteza stawu ramiennego cementowo-bezcementowa |
| a | trzpień tytanowy występujący w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej; w opcji modularnej pokryty w części proksymalnej porowatą okładziną; zakres długości trzpienia 83–191mm | szt. | 10 |
| b | body wykonane ze stopu Ti, pokryty porowatą okładziną, bezcementowy, w opcji anatomicznej (kąt szyjowy 128°, 135° i 142°) oraz urazowej w 3 wysokościach -5mm, 0mm i 5mm (kąt szyjkowy 135°), dla opcji urazowej wyposażony w kołnierz centrycznym i niecentrycznym umożliwiający umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy | szt.. | 10 |
| c | głowa metalowa występująca w opcji centrycznej i niecentrycznej w rozmiarach 40-56mm i wysokości 15-21mm. | szt. | 10 |
| d | Część panewkowa wykonana z polietylenu, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami, lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40-56mm | szt. | 10 |
| 2 | Endoproteza Biodra |
| 2a | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, artykulacja metal na polietylen |
| a | Trzpień modularny prosty pokryty na całej długości hydroksyapatytem posiadający stożek 12/14. Trzpień w rozmiarach od 115 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9 mm do 20 mm, stożek 12/14 mm. Trzpień dostępny wersjach: standardowej kołnierzowej i bezkołnierzowej, high offset, coxa vara kołnierzowej, cementowej, oraz dysplastycznej w dwóch rodzajach. System umożliwia rozwinięcie o opcję rewizyjną kołnierzową, pokrytą na całej długości hydroksyapatytem i posiadającą w części dystalnej nacięcia w dwóch projekcjach. | szt. | 50 |
| b | Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit posiadająca okładzinę z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 38 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki w rozmiarach 44mm do 66mm kompatybilne z wkładkami polietylenowymi i ceramicznymi | szt. | 50 |
| c | Wkład z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wew. 28, 32, 36 mm , sterylizowany promieniami gamma w próżni typu ‘cross link polietylen’, off-set 10 lub 0 stopni | szt. | 50 |
| d | wkładka z polietylentu typu XLK nw rozmiarach od 48 do 66 neutral oraz Lipped | szt. | 50 |
| e | głowa metalowa o średnicy 28mm, 32 mm w 4 długości szyjki dla rozmiaru 28 oraz 3 długości szyjki dla rozmiaru 32, pasujaca do konusa 12/14 | szt. | 49 |
| f | głowa metalowa o 36 mm, 3 długości szyjki, pasujaca do konusa 12/14 | szt. | 1 |
| g | zaślepka do panewki | szt. | 50 |
| h | śruba panewkowa 6,5mm | szt. | 50 |
| 2b | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, artykulacja ceramika na ceramika |
| a | Trzpień modularny prosty pokryty na całej długości hydroksyapatytem posiadający stożek 12/14. Trzpień w rozmiarach od 115 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9 mm do 20 mm, stożek 12/14 mm. Trzpień dostępny wersjach: standardowej kołnierzowej i bezkołnierzowej, high offset, coxa vara kołnierzowej, cementowej, oraz dysplastycznej w dwóch rodzajach. System umożliwia rozwinięcie o opcję rewizyjną kołnierzową, pokrytą na całej długości hydroksyapatytem i posiadającą w części dystalnej nacięcia w dwóch projekcjach. | szt. | 20 |
| b | Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit posiadająca okładzinę z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 38 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki w rozmiarach 44mm do 66mm kompatybilne z wkładkami polietylenowymi i ceramicznymi | szt. | 20 |
| c | wkładka ceramiczna typu biolox delta, śr. wewnętrzna 28, 32, 36mm. Dostępna od rozmiaru panewki 52mm | szt. | 20 |
| d | głowa ceramiczna typu biolox delta 28mm, 32mm i 36mm, 3 długości szyjki. | szt. | 20 |
| e | zaślepka do panewki | szt. | 20 |
| 2c | Endoproteza bezcementowa przynasadowa stawu biodrowego |  |  |
| a | Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizacje oraz osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wesji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednia lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień posiada zaokrąglony koniec oraz uniwersalne instrumentarium pozwalając na implantację z każdego dojścia w tym z dostępów mini inwazyjnych. | szt. | 40 |
| b | Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit posiadająca okładzinę z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 38 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki w rozmiarach 44mm do 66mm kompatybilne z wkładkami polietylenowymi i ceramicznymi | szt. | 40 |
| c | Wkład z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wew. 28, 32, 36 mm , sterylizowany promieniami gamma w próżni typu ‘cross link polietylen’, off-set 10 lub 0 stopni | szt. | 40 |
| d | głowa ceramiczna typu biolox delta 28mm, 32mm i 36mm, 3 długości szyjki | szt.. | 40 |
| e | zaślepka do panewki | szt. | 40 |
| 2d | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rozwinięcie rewizyjne |
| a | Trzpień bezcementowy rewizyjny prosty kołnierzowy na całej długości pokryty hydroksyapatytem, w rozmiarach od 180 mm do 230 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, dystalnie nacięty, stożek 12/14 mm. | szt. | 4 |
| b | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-80 mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami, w rozmiarach 54-72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach | szt. | 4 |
| c | Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit posiadająca okładzinę z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 48 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm wielootworowa. | szt. | 4 |
| d | Wkład z polietylenu wysokiej gęstości o średnicy wew. 28, 3 2, 36 mm , sterylizowany promieniami gamma w próżni typu ‘cross link polietylen’, off-set 10 lub 0 stopni | szt. | 4 |
| e | głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 4 |
| f | Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstości, z pierścieniem tytanowym, w rozmiarach 54-76mm, ze skokiem, co 2mm, o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm. | szt. | 4 |
| g | zaślepka do panewki | szt. | 4 |
| h | śruba panewkowa 6,5mm | szt. | 4 |
| i | śruba peryferyjna | szt.. | 4 |
| j | śruba do agumentu | szt. | 4 |
| k | Podkładki rewizyjne uzupełniające ubytki kostne panewki, o półkolistym kształcie zapewniającym większą powierzchnię kontaktu z kością oraz implantem panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, posiadające dodatkowe prostopadłe i kierunkowe otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm i długości od 25mm do 70mm; system umożliwia jednoczesne mocowanie podkładki do implantu panewki za pomocą: śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i cementu kostnego oraz cementu kostnego; podkładki występujące w grubościach 10mm, 15mm, 20mm i 30mm dla panewek w rozmiarach od 50 mm do 72 mm. System zawiera dedykowane narzędzia wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca podkładki pod konkretny wymiar implantu | szt. | 4 |
| l | Podkładki rewizyjne w kształcie kwadratu o zmiennym kącie nachylenia 5, 10 i 15 stopni, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze, posiadające otwory umożliwiające mocowanie podkładki do kości panewki za pomocą śruby o średnicy 5.5mm. Podkładki są rozwinięciem podkładek o kształcie półkolistym. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami | szt. | 4 |
| 2e | Endoproteza stawu biodrowego cementowa z głową bipolarną |
| a | Trzpień cementowy stalowy, gładki, prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, minimum w 10 rozmiarach, długość włącznie od 115mm do 190mm z możliwością trzpieni Standard i High Offset. Stożek trzpienia 12/14 | szt. | 40 |
| b | Głowa bipolarna o podwójnej artkulacji (metal-polietylen-metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki, składająca się z metalowej głowy wewnętrznej o średnicy 22.225 mm w 2 dł. szyjki lub 28 mm w 5 długościach szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił, dostępna w 23 rozmiarch (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w 19 rozmiarach (39mm - 57mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225 mm, głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14 | szt. | 40 |
| c | głowa metalowa o średnicy 28mm, 32 mm w 4 długości szyjki, pasująca do konusa 12/14 | szt. | 40 |
| d | blokada cementu - korek kanałowy | szt. | 40 |
| e | cement 40 g | szt. | 40 |
| 2f | Endoproteza stawu biodrowego cementowa z panewka cementową |
| a | Trzpień cementowy stalowy, gładki, prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, minimum w 10 rozmiarach, długość włącznie od 115mm do 190mm z możliwością trzpieni Standard i High Offset. Stożek trzpienia 12/14 | szt. | 40 |
| b | Panewka cementowa polietylenowa ze znacznikiem radiologicznym, dostosowanych do głów 28mm lub 32mm, w rozmiarach od minimum 44 mm do 54mm włącznie, ze skokiem co 2mm. | szt. | 40 |
| d | głowa metalowa o średnicy 28mm, 32 mm w 4 długości szyjki, pasująca do konusa 12/14 | szt. | 40 |
| e | cement 40 g | szt. | 40 |
| 3 | Endoproteza kolana pierwotna |  |  |
| 3a | Endoproteza stawu kolanowego pierwotna Fixed FB w wersji CR, PS cementowa |
| a | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” lub „fixed bearing” , protezy w rozmiarach 1,5, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 oraz 4N, Stop CoCr. Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających do pierwotnego elementu udowego z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego, pozwalających na pełną odbudowę ubytków kostnych z użyciem trzpieni, sleevów oraz podkładek dystalnych w rozmiarach 4, 8, 12 i 16 mm i tylnych | szt | 80 |
| b | Element piszczelowy typu „fixed bearing” stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, wkładka z możliwością zastosowania trzepieni przedłużających. | szt | 80 |
| c | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 8mm, 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm dla każdego z rozmiarów; Opcjonalnie wkładka umozliwiająca półzwiązanie protezy | szt | 80 |
| d | Rzepka w 4 rozmiarach | szt | 80 |
| e | cement 40 g z gentamycyną | szt | 80 |
| 3b | Endoproteza stawu kolanowego pierwotna Fixed FB w wersji CR, PS, ALL Polly |
| a | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” lub „fixed bearing” , protezy w rozmiarach 1,5, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 oraz 4N, Stop CoCr. Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających do pierwotnego elementu udowego z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego, pozwalających na pełną odbudowę ubytków kostnych z użyciem trzpieni, sleevów oraz podkładek dystalnych w rozmiarach 4, 8, 12 i 16 mm i tylnych | szt | 30 |
| b | Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, występujący w 5 rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5 oraz 4 wysokościach dla każdego z rozmiarów od 8mm do 15mm | szt | 30 |
| c | cement 40 g z genatmycyną | szt | 30 |
| 3c | Endoproteza stawu kolanowego pierwotna Mobile Bearing w wersji cementowej |
| a | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” lub „fixed bearing” , protezy w rozmiarach 1,5, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 oraz 4N, Stop CoCr. Możliwość zastosowania trzpieni przedłużających do pierwotnego elementu udowego z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego, pozwalających na pełną odbudowę ubytków kostnych z użyciem trzpieni, sleevów oraz podkładek dystalnych w rozmiarach 4, 8, 12 i 16 mm i tylnych | szt | 5 |
| b | Element piszczelowy typu "mobile bearing" stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjne, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną. | szt | 5 |
| c | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, w grubościach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm dla wszystkich rozmiarów. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”. | szt | 5 |
| d | cement 40 g z genatmycyną | szt | 5 |
| 3d | Endoproteza pierwotna, cementowana stawu kolanowego |
| a | Element udowy anatomiczny cementowy w min 14 rozmiarach w tym 10 standard oraz 4 wąskie. Element udowy o proporcjonalnym i stopniowo zmiejszajcym sie promieniu zgięcia. Wykonany ze stopu CoCr o stalej grubości tylnej. Dostępny w wersji CR i PS | szt | 30 |
| b | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w opcji MB lub FB. W 10 rozmiarach. System zatrzaskowy minimalizujacy mikroruchy wkladki. Taca piszczelowa umożliwiająca zastosowanie trzpienia przedłużającego. | szt | 30 |
| c | Wkładka polietylenowa z przeciwutleniaczem stabilizujacym wolne rodniki. Wysokość wkładki od 5 do 16mm w opcji CR oraz 5 do 20mm w opcji PS o przyroście 1-2mm w zależnosci od rozmiaru. Wkładka zatrzaskowa lub w wersji mobile bearing. | szt | 30 |
| 4 | Endoproteza kolana rewizyjna |
| 4.1 | Rewizyjna, całkowita endoproteza stawu kolanowego TC3 Mobile Bearing wraz z protezą zawiasową |
| a | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. Stop CoCr. | szt | 10 |
| b | Element udowy anatomiczny prawy i lewy w 3 rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej w 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających w długościach 100 i 150 mm, o 6 średnicach 11-17mm w wersjach prostych i zagiętych. Materiał: stop CrCo. | szt | 10 |
| c | Element piszczelowy typu „fixed bearing” stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, wkładka z możliwością zastosowania trzepieni przedłużających. | szt | 10 |
| d | Element piszczelowy mobile Bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt | 10 |
| e | Element piszczelowy mobile Bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, grubościenny umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt | 10 |
| f | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” w opcji z wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm dla każdego z rozmiarów | szt | 10 |
| g | Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i 5 grubościach | szt | 10 |
| h | Kołnierz udowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt | 10 |
| i | Kołnierz piszczelowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt | 10 |
| j | Trzpień przedłużający 75mm, 115mm, 150mm, uniwersalny, bezcementowy, zapobiegający rotacji. | szt | 10 |
| k | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy i trzpieni jednocześnie | szt | 10 |
| l | Śruba mocująca adapter do komponentu udowego, neutralna 0˚ lub offset 2˚. | szt | 10 |
| m | Podkładki udowe wyrównawcze dystalne w grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm | szt | 10 |
| n | Podkładki udowe wyrównawcze tylne w grubościach 4mm, 8mm | szt | 10 |
| o | Podkładki piszczelowe w 3 grubościach dla systemu MB, w 4 rozmiarach pasujących do tacy piszczelowej | szt | 10 |
| p | Rzepka w 4 rozmiarach | szt | 10 |
| q | Cement z mieszalnikiem 50 i 80 g | szt | 10 |
| 4.2 | Rewizyjna, całkowita endoproteza stawu kolanowego PFC Sigma TC3 Fixed |
| a | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. Stop CoCr. | szt | 5 |
| b | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. Stop tytanowy. | szt | 5 |
| c | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm dla każdego z rozmiarów; Opcjonalnie wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy | szt | 5 |
| d | Trzpień przedłużający 75mm, 115mm, 150mm, uniwersalny, bezcementowy, zapobiegający rotacji. | szt | 5 |
| e | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy i trzpieni jednocześnie. | szt | 5 |
| f | Śruba mocująca adapter do komponentu udowego, neutralna 0˚ lub offset 2˚. | szt | 5 |
| g | Podkładki udowe wyrównawcze dystalne w grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm | szt | 5 |
| h | Podkładki udowe wyrównawcze tylnie w grubościach 4mm, 8mm. | szt | 5 |
| i | Podkładki piszczelowe w 3 grubościach dla systemu MB, w 4 rozmiarach pasujących do tacy piszczelowej | szt | 5 |
| j | Rzepka w 4 rozmiarach | szt | 5 |
| k | Cement z mieszalnikiem 50 i 80 g | szt | 5 |
| 5 | Ostrza do piły |
| a | Ostrze do piły 111/90*12,5*1.19 | szt | 40 |
| b | Ostrze do piły 81/60*25*0.9/0.8 | szt | 40 |
| c | Ostrze do piły posuwisto-zwrotne | szt | 5 |

UWAGA: do zakresu Umowa użyczenia instrumentarium

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zakres 4

Endoproteza bezcementowa, przynasadowa stawu biodrowego

| Lp | Nazwa asortymentu – opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego |  |
| 1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory na stożki V40. Reduktory na stożki pozostałych typów dostępne na zamówienie. | 10 |
| 2 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory na stożki 12/14 oraz 14/16. Reduktory na stożki pozostałych typów dostępne na zamówienie. | 10 |
| 3 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | 10 |
| 4 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | 10 |

UWAGA: do zakresu Umowa użyczenia instrumentarium

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zakres  5

Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym.

1./ Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2 Szt.  10.

1./ Wymiary membrany 5 x 5 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2.  Szt. 1

1.	pełna biozgodność podłoża; zastosowany w nim polimer to estrowa pochodna kwasu hialuronowego (jednego z głównych składników macierzy pozakomórkowej). Po spontanicznej degradacji z polimeru zostają uwolnione cząsteczki macierzyste, które dostarczają kwasu hialuronowego do obszaru transplantacji.

2.	trójwymiarowa struktura: włókninowa siatka sprzyja adhezji komórek, dzięki czemu MSC mogą osiedlać się wewnątrz sztucznej, trójwymiarowej macierzy.

3.	prosta aplikacja i posługiwanie się preparatem, również artroskopowo.

4.	przeszczep jest elastyczny i miękki, przez co szybko przywiera do powierzchni, na którą został nałożony.

W większości przypadków membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji.

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zakres 6

SYSTEM DO REKONSTRUKCJ WIĄZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO - PINOWY

Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszący, za pomocą  2 biowchłanialnych lub PEEK pinów o śr. 3,3 mm wykonanych z PLA, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13 mm, wchłanianie 2-4 lata, siła mocowania ponad 600N.    100 szt.

Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu, długość implantu tytanowego 12,0mm, szerokość 3,75mm, wysokość 1,5mm. Implant pozwala na rekonstrukcję ACL i PCL poprzez zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przez portalowej. Siła mocowania min. 1 743N. System zaopatrzony w 3 nici, nić przeznaczoną do wciągania przeszczepu wraz z implantem, nić przeznaczoną do rotowania płytki implantu, nić dociągającą pętlę. Pętla nie zawiera żądnych metalowych elementów blokujących nici, a przy tym złożona jest z 4 niezależnych nici wykonanych z UHMWPE.System zawiera unikatowe pakowanie umożliwiające wstępne napięcie pętli implantu oraz oznaczenie na implancie najważniejszych wartości potrzebnych do prawidłowego wykonania zabiegu, Opcja implantu XL-20,0mm, szer. 5.5mm, wys. 1.5mm   20 szt.

Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900 N. Śruba jest biowymienna, wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA  metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2-4 lata lub PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością.  100 szt.

Drut prowadzący 2,4 mm z okiem i miarką do przeciągania przeszczepu.   30 szt.

KOTWICE DO REKONSTRUKCJI

Kotwica niewchłanialna (tytanowa) zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr. - 5 mm & śr. – 6,5 mm; wytrzymałość 64 LBS & 86 LBS. Kotwica posiada cztery pełne obroty głębokiego gwintu, zaokrągloną główkę (zwiększającą wytrzymałość kotwicy podczas wkręcania oraz delikatną dla nici), dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniają niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość wykonania szwu materacowego).Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach -  38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne, 55 LBS wytrzymałości, 30 LBS przy połowicznym przecięciu i na węźle, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania, bardzo silna i elastyczna.  30 szt.

MOZAIKOPLASTYKA  - ZESTAW DO MOZAIKOPLASTYKI

Kompletny zestaw jałowy do pobierania i implantacji o śr. 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, jednorazowy o danej średnicy w jednej tacy do stosowania metodą artroskopową, 
jak i na otwarto, umożliwiający wiercenie  i pobieranie chrząstki dokładnie prostopadle. 2 szt.

UWAGA: do zakresu Umowa użyczenia instrumentarium

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zakres 7

| L.P. | Produkt | gramatura | ilości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Opakowanie 40 g lub 20g | 1x20g | 40 szt. |  |
|  |  | 1x40g | 400 szt. |  |
| 2 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i klindamycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Opakowanie 40 g. | 1x40g | 40 szt. |  |
| 3 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i wankomycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Opakowanie 40 g. | 1x40g | 70 szt. |  |
| 4 | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw podwójny (tzw. biodrowy) – zawierający 2 mieszalniko/strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Objętość 2 x 80 g. | 2x80 | 120 szt. |  |
| 5 | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Objętość 80g. | 1x80 | 200 szt. |  |
| 6 | Zestaw zawierający sterylne formy jednorazowe, 4 cementy kostne z dwoma antybiotykami, mieszalnik próżniowy podwójny. Sterylne formy jednorazowe do wytwarzania tzw. spacerów przeznaczonych do tymczasowego zastąpienia protezy stawu kolanowego w ramach dwuczasowej septycznej wymiany endoprotezy. Składają się z komponentu piszczelowego i udowego, które tworzą artykulację i są ruchome względem siebie. Istnieje mozliwość ich stosowania zarówno w prawym stawie kolanowym, jak i w lewym. Formy te występują w rozmiarach S - komponent udowy 60 mm, ;komponent piszczelowy 65 mm; M - komponent udowy 70 mm, komponent piszczelowy 75 mm; L - komponent udowy 80 mm, komponent piszczelowy 85mm. | 1 zestaw | 2 szt. |  |

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zakres 8

| Lp. | Parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. | 60 |
| 2 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | 25 |
| 3 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne | 25 |
| 4 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | 3 |
| 5 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | 2 |
| 6 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca ( wkręcana ) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator | 10 |
| 7 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do rekonstrukcji obrąbka w biodrze. | 10 |

UWAGA: do zakresu Umowa użyczenia instrumentarium

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zakres  9

| L.p. | Nazwa towaru | j.m. / op. Szt. | ilość roczna kpl./szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw drenów jednorazowych do pompy FloSteady™ - Z 1450-39 | Op. | 40 |
| 2 | Ostrze 4.0mm Aggressive Plus - 0375-544-000 | Op. | 16 |
| 3 | SERFAS ENERGY Lateral 3,5mm - 279-350-201 | Szt. | 30 |
| 4 | SERFAS ENERGY Contour 3,5mm - 279-350-301 | Szt. | 30 |

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zakres 10

| Lp. | Nazwa asortymentu – opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw do przygotowywania plazmy bogatopłytowej i fibryny bogatopłytkowej |  |
| 1. | Zestaw służący do przygotowywania zawiesiny zagęszczonych trombocytów w plazmie umożliwiający przygotowywania plazmy bogatopłytowej i fibryny bogatopłytkowej. Zestaw zawierający minimum: 4 tuby w formie strzykawki z wykręcanym tłokiem do pobierania i grawitacyjnej separacji około 10ml krwi obwodowej, 4 łączniki mieszające, 4 zestawy do pobrania krwi (igła z motylkiem, osłona), 4 strzykawki 5ml, 4 igły do pobrania antykoagulantu, 5ml antykoagulantu. | 100 |

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zakres 11

Poz.1  Stimulan - uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo- szkieletowym oraz w tkankach miękkich. Jest materiałem biodegradowalnym i biokompatybilnym, może być użyty w miejscach zainfekowanych.

Ze względu na swoją czystość produkt wchłania się całkowicie w sposób kontrolowany i powtarzalny co eliminuje ryzyko kolonizacji przez bakterie. Dostępny jako pasta lub granulki ( 3mm, 4,8mm, 6mm ).    Poj 5 cc      szt.   1

Poz.2   Stimulan - uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo- szkieletowym oraz w tkankach miękkich. Jest materiałem biodegradowalnym i biokompatybilnym, może być użyty w miejscach zainfekowanych.

Ze względu na swoją czystość produkt wchłania się całkowicie w sposób kontrolowany i powtarzalny co eliminuje ryzyko kolonizacji przez bakterie .Dostępny jako pasta lub granulki ( 3mm, 4,8mm, 6mm ).      Poj 10 cc         szt.  1

Poz. 3 Stimulan - uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo- szkieletowym oraz w tkankach miękkich. Jest materiałem biodegradowalnym i biokompatybilnym, może być użyty w miejscach zainfekowanych.

Ze względu na swoją czystość produkt wchłania się całkowicie w sposób kontrolowany i powtarzalny co eliminuje ryzyko kolonizacji przez bakterie.   Dostępny jako pasta lub granulki ( 3mm, 4,8mm, 6mm ).  Poj 20 cc      szt. 1

Poz. 4 Genex  dokładnie zbilansowany związek półwodnego fosforanu trójwapniowego oraz siarczanu wapnia.  W ciągu 12 miesięcy ulga całkowitej resorpcji i jest zastępowany tkanką kostną podczas procesu gojenia.   5 krotnie przyspiesza odbudowę kości dzięki ujemnie naładowanej powierzchni. Genex po zmieszaniu składników wiąże i zastyga w temperaturze ciała w ciągu 15 min osiągając wytrzymałość na ściskanie ok. 3 x większą niż kość gąbczasta ( 15 MPa )  obj 5 cc                   szt.  1

Poz. 5 Genex  dokładnie zbilansowanym związkiem półwodnego fosforanu trójwapniowego oraz siarczanu wapnia. W ciągu 12 miesięcy ulga całkowitej resorpcji i jest zastępowany tkanką kostną podczas procesu gojenia.5 krotnie przyspiesza odbudowę kości dzięki ujemnie naładowanej powierzchni.po zmieszaniu składników wiąże i zastyga w temperaturze ciała w ciągu 15 min osiągając wytrzymałość na ściskanie ok. 3 x większą niż kość gąbczasta ( 15 MPa )  obj  10 cc     szt.  1

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zakres 12

|  | PŁYTY |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12 ,15 i 18mm . W głowie płyty znajdują się dwa równoległe otwory kombinowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Płyta posiada ilości otworów na trzonie od 4 do 7. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty lewe/prawe. | Szt. | 2 |
| 2 | OBOJCZYK Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyty posiadają otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi katami – w różnych kierunkach o sr.2.4/2.7mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W trzonie możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. - Płyty hakowe z 3 wysokościami haka 12, 15,18mm - Płyty górno-przednie z lub bez bocznego przedłużenia w wersji prawej i lewej - Płyty górne z lub bez bocznego przedłużenia w wersji prawej i lewej - Płyty przednie : przyśrodkowa i boczna uniwersalne. - Boczna z możliwością zastosowania śrub z odchyleniem od osi głównej 15stopni w każdym kierunku. Materiał stal | Szt. | 2 |
| 3 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej uniwersalna oraz prawa i lewa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik przezierny dla promieni RTG do techniki małoinwazyjnej do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Dł. od 90 do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal. | Szt. | 1 |
| 4 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej, zmienno-kątowa. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej, tylno-boczne lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 3.5/4.0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory gwintowane prowadzące śruby pod różnymi kątami - 15stopni od osi otworu w każdym kierunku o średnicy 2,7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. Śruby blokowane wkręcane na pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,7mm - 0,8/1.2Nm oraz 3,5mm - 1,5Nm. Płyty prawe i lewe. Płyty w ilość otworów od 3 do 13. Materiał stal. | Szt. | 2 |
| 5 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 122 do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. Materiał stal. | Szt. | 1 |
| 6 | Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej, zmienno-kątowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 3.5/4.0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płyty otwory gwintowane prowadzące śruby pod różnymi kątami - 15 stopni od osi otworu w każdym kierunku - 2.7mm oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Płyty prawe i lewe. Płyty w długościach od 2 do 12 otworów. Materiał stal. | Szt. | 1 |
| 7 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,0/2,4/2,7mm. Śruby blokowane wkręcane za pomoca śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm Dł. płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe uniwersalne. Materiał stal. | Szt. | 1 |
| 8 | Płyty dłoniowe - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Materiał stal. Różne rodzaje płyt, płyty prawe i lewe. | Szt. | 5 |
| 9 | Płyty dłoniowe zmienno-kątowe, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Materiał stal. Różne rodzaje płyt, płyty prawe i lewe. | Szt. | 2 |
| 10 | System mini płyt do śródręcza i paliczków ręki Płytka blokowane 1.5,2.0,2,4 blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Różne kształty i długości płyt. Materiał stal lub tytan | Szt. | 2 |
| 11 | Płyta blokowana do bliższego końca kości udowej, płyta hakowa uniwersalna do kości udowej prawej i lewej oraz bez haków - prawa i lewa. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm. Różne długości płyt. Materiał stal. | Szt. | 2 |
| 12 | Płyty anatomiczne do kłykci kości udowej oraz płyty anatomiczne do bliższej nasady kości piszczelowej wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyt otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach śr. 5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5,0mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub w płytę. Różne długości płyt, płyty prawe i lewe, materiał stal. | Szt. | 1 |
| 13 | Płyta anatomiczna do złamań dalszej nasady kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną, zmienno-kątowa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty oraz trzonie otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach - do 15 stopni. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5.0, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane zmienno-kątowe 5.0 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub w płytę. Płyty od 6 do 22 otworów, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | Szt. | 1 |
| 14 | Płyty boczne, przyśrodkowe oraz tylno-przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Płyty pod śruby 3.5 blokowane i korowe oraz płyty boczne i przyśrodkowe pod śruby blokowane 5.0 oraz korowe 4.5. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane 3.5 wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0 z celownikiem przeziernym dla RTG do techniki małoinwazyjnej. Wszystkie płyty prawe i lewe, różne długości płyt. Materiał stal. | Szt. | 2 |
| 15 | Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, zmienno-kątowa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty dwa rzędy otworów prowadzących śruby blokujące pod różnymi kątami - 15 stopni, oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Płyty z małym oraz dużym wygięciem w części kłykciowej. Płyty pod śruby 3.5 blokowane i korowe. Śruby blokowane 3.5 wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5 wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 2.5Nm. Płyty z celownikiem przeziernym dla RTG do techniki małoinwazyjnej. Wszystkie płyty prawe i lewe, różne długości płyt. Materiał stal. | Szt. | 2 |
| 16 | System płyt blokowanych, zmienno-kątowych, anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej, strzałkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej oraz przednio-przyśrodkowej, przyśrodkowej, tylno-bocznej oraz płyta do dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 3.5/4.0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby 2.7mm pod różnymi kątami, w różnych kierunkach - do 15° od osi otworu oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruby 2.7/3.5/3.5 zmienno-kątowe, blokowane w płycie wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2/1,5/2.5Nm. Materiał stal. | Szt. | 2 |
| 17 | Płyty o kształcie X, koniczyny , płyty proste i typu L, T, płyty z klinem, blokująco - kompresyjne, zmiennokątowe do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W częsci trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych (z wyjątkiem płyt z klinem). Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Różne rodzaje płyt. Materiał tytan. | Szt. | 2 |
|  | ŚRUBY DO WYŻEJ WYMIENIONYCH PŁYT |  |  |
| 1 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt. | 30 |
| 2 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, kaniulowana, dł. od 24 do 54mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt. | 5 |
| 3 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, tytan. | Szt. | 5 |
| 4 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, stal nierdzewna. | Szt. | 10 |
| 5 | Śruby 3.5mm korowe, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt. | 10 |
| 6 | Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt. | 10 |
| 7 | Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, stal nierdzewna | Szt. | 10 |
| 8 | Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, tytan. | Szt. | 10 |
| 9 | Śruby 2.7mm korowe, dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, tytan. | Szt. | 10 |
| 10 | Śruby 2.4mm korowe, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt. | 30 |
| 11 | Śruby 2.4mm blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30 mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt. | 30 |
| 12 | Śruby 2.4mm blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30 mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, stal nierdzewna | Szt. | 10 |
| 13 | Śruby 5.0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co 5mm,samogwintujące, stal nierdzewna | Szt. | 10 |
| 14 | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne,stal | Szt. | 10 |
| 15 | Śruby 5.0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co 5mm,samogwintujące, stal nierdzewna | Szt. | 10 |
| 16 | Śruby 4.5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt. | 10 |
| 17 | Śruby konikalne i blokowane, kaniulowane 7.3 mm, | Szt. | 2 |
| 18 | Śruby konikalne i blokowane kaniulowane 5.0mm. | Szt. | 5 |
| 19 | Przeciwnakrętka do śrub kaniulowanych blokowanych i konikalnych 5.0mm | Szt. | 2 |
| 20 | Śruba blokowana 1.5, 2.0, 2.4mm, materiał stal lub tytan. | Szt. | 10 |
| 21 | Śruba korowa 1.5, 2.0, 2.4mm, materiał stal lub tytan. | Szt. | 10 |
|  | GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE |  |  |
| 1 | Gwóźdź rekonstrukcyjny antyrotacyjny, kaniulowany do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych oraz wielopoziomowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6º, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym), średnica 11mm, długość od 75 do 130mm lub standardowa, gwintowana., średnica 11mm, długość od 70mm do 130mm. Śruby doszyjkowe zakładane za pomocą jednego instrumentarium. Ryglowanie śruby doszyjkowej zapobiegające rotacji. Możliwość kompresji na śrubie doszyjkowej śródoperacyjnie. Gwoździe 125, 130, 135 stopnie, średnice 10-12mm w wersji krótkiej oraz 10-14 w wersji od 300mm. Długości od 170mm do 460mm. Gwoździe długie lewe i prawe. Materiał tytan. W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa-gwintowana, śruba ryglująca z gniazdem gwiazkowym, zaślepka. | Szt. | 2 |
| 2 | Śruba z ostrzem helikalnym, do zastosowania z gwoździem rekonstrukcyjnym. | kpl. | 1 |
| 3 | Gwóźdź udowy wprowadzany od góry lub od dołu. Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm. Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długościach od 300mm do 480mm. (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka). | Szt. | 2 |
| 4 | Śruba spiralna do gwoździa uniwersalnego. Śruba implantowana do kłykci kości udowej, przy wejściu odkolanowym gwoździem. Długość od 40mm do 100mm. Materiał tytan. | kpl. | 1 |
| 5 | Gwóźdź piszczelowy, rekonstrukcyjny. Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w częsci gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Średnice gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane. (w standardzie: gwóźdź, 3 śruby plus zaślepka) | kpl. | 2 |
| 6 | Gwóźdź ramienny, kaniulowany z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania. Możliwość blokowania śruby w śrubie w części bliższej. Śruby blokujące w części bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie dodatkowej śruby blokowanej 3.5mm stabilnej kątowo. Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnącą wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej przechodzącej przez przyśrodkowo tylną część głowy kości ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażony w dwa otwory o różnych płaszczyznach. Instrumentarium z możliwością użycia śródoperacyjnego celownika do blokowania w części bliższej i dalszej. Gwóźdź w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka w długościach od 0mm do 15mm. Średnice gwoździa część bliższa/część dalsza 9,5/8mm oraz 11/9,5mm o długości 160mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. (w standardzie: gwóźdź, 3x śruba 4,5mm, 1xśruba blokująca 4.0, 1x śruba trzyrdzeniowa 4,0 z tuleją biowchłanialną, 1x zaślepka). | kpl. | 4 |
| 7 | System blokowania gwoździ stabilny kątowo Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 6mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku – blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby – blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub 4, 5, 6mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. | kpl | 2 |
| 8 | Gwóźdź tytanowy podudziowy powlekany antybiotykiem. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeliMożliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w częsci gwint gąbczasty ośrednicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami -kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 13mm. Średnice gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm, gwoździe kaniulowane, sterylne. Gwoździe pokryte warstwą 50um biowchłanialnego polimeru (PDPLLA) z antybiotykiem (Gentamycyna).(w standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka) | Szt. | 1 |
|  | ŚRUBY KANIULOWANE |  |  |
| 1 | Śruby kaniulowane średnica 4.0 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.0mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal. | Szt. | 20 |
| 2 | Podkładki stalowe do śrub kaniulowanych 4.5 | Szt. | 20 |
| 3 | Śruby kaniulowane średnica 6.5/ Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm. Śruby implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal. | Szt. | 10 |
| 4 | Podkładki stalowe do śrub kaniulowanych 6.5 | Szt. | 10 |
| 5 | Śruby Herberta 2.4/3.0 Śruby kompresyjne 2.4, 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,4/3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1,25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe, średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1,1mm, wykonane w stali i w tytanie | Szt. | 2 |
|  | ELASTYCZNE GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE. |  |  |
| 1 | Elastyczne gwoździe śródszpikowe. Gwoździe w średnicach 1.5-4.0mm, instrumentarium do implantacji z obcinarką nie pozostawiającą ostrych krawędzi, materiał tytan. Możliwość użycia zaślepek. Zestaw wyposażony w narzędzia do doginania, wprowadzania, dobijania i usówania gwoździ oraz obcinarkę nie pozostawiającą ostrych oraz poszarpanych krawędzi. | Szt. | 40 |
| 2 | Zaślepki do gwoździ elastycznych. Zaślepki tytanowe, 2 rodzaje w zależności od średnicy gwoździa elastycznego. | Szt. | 2 |
|  | AUGUMENTACJA DO GŁOWY KOŚCI RAMIENNEJ |  |  |
| 1 | Cement do wypełniania głowy kości ramiennej. Cement nie wydzielający temperatury i nie powodujący martwicy glowy kości ramiennej. Struktura cementu babelkowa ułatwiająca ewentualne usuwanie towrzyszących implantów. Cement w komplecie z mieszalnikiem, oraz kaniulami do podawania przez blokowane śruby kaniulowane systemu płytowego do zepolenia złamań blizszej nasady kości ramiennej. | Szt. | 1 |
|  | ZESPOLENIA DO KOŚCI MIEDNICY |  |  |
| 1 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Różne rodzaje płyt - proste, J-kształtne, U-kształtne, płyty na spojenie łonowe. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. | Szt. | 6 |

UWAGA: do zakresu Umowa użyczenia instrumentarium

Miejscowość:………………………………..

POTWIERDZENIE PRZEZ  WYKONAWCĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH:

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy