Załącznik nr 1

Gdańsk, dnia 2018-11-13

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

System do obrazowania śladów mechanoskopijnych

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu (należy zaznaczyć odpowiednio tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kamera do mikroskopu porównawczego |  |
|  | przekątna sensora minimum 1” |  |
|  | interfejs danych USB 3.0 |  |
|  | rozmiar piksela minimum 2,4 mikronów |  |
|  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | rozdzielczość minimum 5440x3648 20Mp |  |
|  | prędkość pracy przy maksymalnej rozdzielczości minimum 15FPS |  |
|  | zakres czasów ekspozycji minimum 0,1 – 15000 ms |  |
|  | sensor klasy SONY Exmor |  |
|  | format zapisu JPG |  |
|  | dedykowane oprogramowanie |  |
| 2 | Kamera do mikroskopu stereoskopowego |  |
|  | przekątna sensora minimum 1/1.9” |  |
|  | interfejs danych HDMI/WIFI |  |
|  | AUTOFOCUS |  |
|  | wielkość piksela minimum 3,75 mikronów |  |
|  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Rozdzielczość minimum 1920x1080 pikseli |  |
|  | sensor klasy SONY |  |
|  | zakres czasów ekspozycji minimum 0,1 – 900 ms |  |
|  | format zapisu JPG |  |
|  | dedykowane oprogramowanie |  |
| 3 | Monitor graficzny do edycji w rozdzielczości 4K z montażem ściennym |  |
|  | przekątna 31,5” |  |
|  | Funkcja HDR |  |
|  | Matryca 10 bitowa z 99% pokryciem Adobe RGB i 100% sRGB |  |
|  | Rozdzielczość minimum 4K UHD 3840x2160 |  |
|  | oprogramowanie kalibracyjne |  |
|  | interfejs danych minimum HDMI 2.0 USB 3.0 DVI Display Port |  |
|  | Format 16:9 |  |
|  | jasność minimum 350 cd/m2 |  |
|  | rodzaj panelu IPS |  |
|  | czas reakcji maksymalnie 5,5 ms |  |
|  | wyświetlane kolory minimum 1 miliard |  |
|  | Gamut duo |  |
|  | obracanie, pochylanie, pivot 90 stopni możliwość pracy w pionie |  |
|  | czytnik kart – wbudowany |  |
|  | osłona ekranu (kaptur) |  |
|  | menu OSD j. polski |  |
|  | gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 4 | Stacja robocza |  |
|  | Typ obudowy:Tower |  |
|  | Model procesora:i7-8xxx (ósma generacja) |  |
|  | Taktowanie bazowe procesora:3.2 GHz (minimum) |  |
|  | Pamięć podręczna procesora:12 MB (minimum) |  |
|  | Liczba rdzeni procesora (minimum : 4) |  |
|  | Liczba wątków procesora (minimum :8) |  |
|  | Typ pamięci RAM:DDR4 |  |
|  | Wielkość pamięci RAM (minimum):16 GB |  |
|  | Typ dysku twardego: SSD |  |
|  | Pojemność dysku: (minimum)240 GB |  |
|  | Chipset karty graficznej (minimum):GeForce GTX 1050 Ti |  |
|  | System operacyjny:Windows 10 Pro |  |
|  | Interfejs dysku twardego:SATA III |  |
|  | Złącza karty graficznej:DisplayPort, HDMI |  |
|  | Gniazda rozszerzeń:PCI, PCIe 3.0 x16, SATA III (6 GB/s), M.2, PCIe 3.0 x8 |  |
|  | Komunikacja:Bluetooth, USB 3.0 |  |
|  | Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps |  |
| 5 | Oprogramowanie do obróbki plików fotografii mikroskopowej umożliwiające uzyskanie fotografii o zmaksymalizowanej głębi ostrości poprzez nakładanie na siebie wielu zdjęć |  |

……………………., dnia …………                          …………………………………...

(podpis)