Załącznik nr 1 do umowy nr ……………. z dnia ……….

na zadanie:

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Poznania”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Przedmiot zamówienia

  - Usługa usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Poznania poprzez wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu 
i wyrobów zawierających azbest, związanych z:

    - demontażem wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe wraz z zapakowaniem, zważeniem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości podanych przez Zamawiającego w szacowanej ilości 200 000 kg (200 Mg) – z zachowaniem terminu zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej wykonania prac usuwania wyrobów zawierających azbest - zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. I.9;

    - usunięciem  odpadów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości wraz z zapakowaniem, zważeniem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości podanych przez Zamawiającego w szacowanej ilości 150 000 kg (150 Mg) – niezwłocznie po otrzymaniu wykazu, o którym mowa w pkt 5 i uzgodnieniu harmonogramu, o którym mowa powyżej w pkt. 6. - zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt I.9.

    - demontażem wyrobów zawierających azbest  stanowiących elewacje lub przegrody wewnętrzne wraz z zapakowaniem, zważeniem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest 
z nieruchomości podanych przez Zamawiającego w szacowanej ilości 10 000 kg (10 Mg) – z zachowaniem terminu zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej wykonania prac usuwania wyrobów zawierających azbest - zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. I.9;

    - demontażem innych wyrobów zawierających azbest (między innymi: izolacje, otuliny, rury, złącza i  uszczelki, materiały cierne i wyroby włókiennicze) wraz 
z zapakowaniem, zważeniem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości podanych przez Zamawiającego w szacowanej ilości 10 000 kg (10 Mg) – z zachowaniem terminu zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej wykonania prac usuwania wyrobów zawierających azbest - zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. I.9.

  - Wykonawca dokona zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1a, c, d w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w pkt 4.

  - Przez wyroby zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680), rozumie się m.in. płyty faliste i płyty płaskie wykorzystywane jako pokrycia dachowe, okładziny ścienne, przegrody wewnętrzne, rury, materiały ognioochronne do konstrukcji budynków, złącza i uszczelki, materiały cierne i wyroby włókiennicze.

  - Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, z terenów nieruchomości położonych na   terenie Miasta Poznania, objętych wnioskami, składanymi na bieżąco przez zainteresowane osoby, do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania.

  - Zamawiający na podstawie otrzymanych wniosków od Wnioskodawców będzie wskazywał Wykonawcy miejsca wykonania Usług, określając orientacyjną ilość przewidzianych do usunięcia wyrobów zawierających azbest lub odpadów azbestowych, w formie wykazu przekazanego drogą elektroniczną na adres e-mail:	………………………………

  - Wykonawca na podstawie otrzymanego wykazu w terminie 6 dni roboczych, sporządzi okresowe harmonogramy świadczenia Usług, uwzględniając kolejność określoną w wykazie i terminy realizacji uzgodnione przez Wykonawcę z Wnioskodawcą. Harmonogram zaplanowanych prac winien określać datę rozpoczęcia robót na terenie danego obiektu lub nieruchomości oraz termin ich zakończenia. Harmonogram będzie przesyłany do akceptacji do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania drogą elektroniczną na adres e-mail: azbest@um.poznan.pl Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do sporządzanych okresowych harmonogramów prac. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego.

  - Wykonawca w obecności Wnioskodawcy sporządzi dokumentację fotograficzną obrazującą stan aktualny oraz wagę przewidzianych do usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (na adres e-mail: azbest@um.poznan.pl) 
o przewidywanym terminie usuwania i ważenia wyrobów oraz właściciela/zarządcę nieruchomości (e-mailem, bądź telefonicznie), którzy mają prawo być obecni przy tej czynności. Wynik ważenia Wykonawca wpisuje do kart ewidencji oraz karty przekazania odpadów i spisuje protokół z właścicielem/zarządcą nieruchomości. Protokół wykonania usługi stanowi załącznik nr 5 do umowy.

  - Wykonawca staje się wytwórcą i posiadaczem odpadów azbestowych powstałych w wyniku demontażu wyrobów zawierających azbest, które należy opakować na miejscu, niezwłocznie po zdemontowaniu.

  - Wykonawca będzie realizował umowę zgodnie z przepisami zawartymi w:

      - rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., nr 8, poz. 31),

      - rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.),

      - rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., nr 216, poz. 1824),

      - ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 756),

      - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),

      - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - Świadczenia Usługi z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz odpadami azbestowymi, o których mowa w pkt I.9.

  - Przedstawienia harmonogramu wykonywanych prac ze wskazaniem terminu i miejsca usuwania wyrobów zawierających azbest.

  - W przypadku braku możliwości realizacji Usługi w terminach określonych w harmonogramie z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, Wykonawca może dokonać zmiany terminu wykonania Usługi, powiadamiając o tym Zamawiającego z podaniem przyczyny zmian. Powiadomienie Zamawiającego nastąpi drogą elektroniczną najpóźniej w dniu planowanej realizacji prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem umowy.

  - Zapewnienia rezerwy folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, w celu zapakowania i zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

  - Zapewnienia bezpieczeństwa, przy demontażu i przygotowywaniu odpadów do transportu 
i transportu odpadów.

  - Przeprowadzenia szkolenia dla pracowników w zakresie BHP oraz szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w związku z możliwością narażenia na działanie pyłu azbestowego.

  - Dokumentowania wykonywanych prac poprzez sporządzanie:

- dokumentacji fotograficznej obrazującej stan aktualny oraz masę każdego ładunku odpadów: ładunek na palecie owinięty folią, potwierdzonej protokołem przez właściciela/zarządcę nieruchomości i przekazanie na bieżąco do Zamawiającego,

- kart przekazania odpadów potwierdzających przekazanie odpadów do miejsca unieszkodliwienia i przekazania na bieżąco do Zamawiającego,

- comiesięcznych zestawień (w terminie 7 dni po upływającym miesiącu) rodzajów i ilości odpadów poddanych unieszkodliwieniu i przekazanie ich do Zamawiającego.

  - Legitymowania się aktualną umową zawartą z podmiotem zarządzającym składowiskiem uprawnionym do przyjmowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (o kodzie odpadu 17 06 01* i 17 06 05*), gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji umowy lub legitymowania się zezwoleniem na prowadzenie takiego składowiska.

  - Posiadania co najmniej jednej wagi posiadającej świadectwo legalizacji lub cechę legalizacji, lub urządzenia wyposażonego w wagę – pojazd, wózek widłowy itp. nadające się do ważenia odpadów w miejscach świadczenia usług.

  - Dysponowania odpowiednim sprzętem i urządzeniami, w tym co najmniej dwoma środkami transportu, przystosowanymi do przewozu wyrobów zwierających azbest (odpadów niebezpiecznych), w tym minimum jednym z HDS.

  - Dysponowania narzędziami (urządzeniami technicznymi, wyposażeniem technicznym) niezbędnymi do wykonania umowy.

  - Posiadania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), jako transportujący odpady o kodzie odpadu 170601* i 170605* - o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.

  - Zabezpieczenia terenu, na którym będą wykonywane prace w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów określonych w pkt. I.9.

  - Przekazania usuwanych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (o kodzie odpadu 17 06 01* i 17 06 05*) bezpośrednio na uprawnione składowisko odpadów, co udokumentuje kartami przekazania odpadów, sporządzonymi zgodnie ze wzorem określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. po. 779 ze zm.). Dodatkowo karty przekazania odpadów winny zawierać adnotację, że odpady pochodzą z realizacji Usługi w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z pokryć dachowych, elewacji lub przegród wewnętrznych i innych oraz usługi w zakresie usuwania składowanych odpadów azbestowych - z terenu Miasta Poznania.

  - Po zakończeniu wykonywania Usługi:

    - oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego;

    - przekazania Wnioskodawcy pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do umowy.