Trzebnica, 09.03.2022 r.

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ul. Łączna 1c

55-100 Trzebnica

Zapytanie ofertowe

czyszczenie kratek wpustowych i studzienek

oraz mechaniczne sprzątanie ulic dróg:

- wojewódzkich w miejscowościach  przy DW340, DW342, oraz DW359 (Wrocław – Trzebnica – Węzeł Krościna)

I. ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ul.  Łączna 1c, 55-100 Trzebnica

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na  sprzątaniu jezdni przy krawężniku na szerokości 0,5 mb, oraz zatok autobusowych i parkingowych przyległych do jezdni, powierzchni wyłączonych z ruchu, wpustów ulicznych oraz studzienek zgodnie z załączonym przedmiarem: w terminie 40 dni od daty podpisania umowy, odpady po wykonaniu w/w prac Wykonawca zagospodaruje i utylizuje we własnym zakresie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

- Do wykonania robót zaleca się używać niżej wymienionego sprzętu:

- szczotek mechanicznych i ręcznych,

- narzędzi i środków  za i wyładunkowych,

- narzędzi i środków transportu,

- urządzeń do oznakowania robót i sprzętu,

- pomp wysokociśnieniowych,

- samochód asenizacyjny lub samochodów ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, przepustów,

oraz przyrządów takich jak:

- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu z osadników itp.

- Sprzątanie nawierzchni dróg i ulic:

Zaleca się użycie urządzeń mechanicznych co najmniej dwuszczotkowych. 
Pierwsza ze szczotek powinna umożliwić zdrapanie oraz usuwanie zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej powierzchni (również materiałów zbrylonych i innych luźnych). Druga powinna służyć zamiataniu. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające. Środki transportu muszą uniemożliwić wtórne zanieczyszczenie środowiska, spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek:

Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy użyciu tzw. sztyc i dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona oczyszczenia studzienek ściekowych aż do spodu osadników. Studzienki ściekowe mogą być oczyszczane ręcznie przy użyciu łopat i szufli do wyciągania osadu z osadników wpustów ulicznych lub przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, względnie przez oczyszczanie strumieniem wody pod ciśnieniem przy równoczesnym przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików, którymi nagromadzone osady zostaną przeniesione poprzez kanały.  Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:

a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, i wywieźć je na składowisko odpadów.

- Miejsce składowania uprzątniętego materiału oraz utylizację odpadów zapewni Wykonawca. Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na: wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska.

Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania oraz utylizacja odpadów muszą spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne oraz postanowienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, w tym przepisy:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),

-  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r.  poz.1289 ze zm.).

- Sprawdzenia oznakowania robót dokona przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy zwracając uwagę na jakość zastosowanych znaków i ich wielkość, widoczność i odblaskowość.

Kontrola jakości wykonania robót po zakończeniu robót według zasady, że powierzchnie uważa się za oczyszczone jeśli brak na nich wyraźnych śladów zanieczyszczeń stałych: piasku, liści, papierów kamieni, gruzu , opakowań z tworzyw, drobnego szkła itp., a ruch pojazdów po jezdni nie powoduje widocznego podnoszenia kurzu.

Wpust uliczny uważa się za oczyszczony jeśli do spodu osadnika brak w nim wyraźnych śladów zanieczyszczeń stałych np.: namułu, liści, śmieci.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części 
przedmiotu zamówienia w przypadku niewykorzystania ilości robót określonych w załączonym przedmiarze robót. Podane ilości robót są orientacyjne i mogą ulegnąć zmianom zależnie od rzeczywistej faktycznej ilości robót koniecznych do wykonania w terenie. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Rozliczenie wykonanych robót zostanie przeprowadzone w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych robót w terenie oraz cenę jednostkową niezmienną w stosunku do ceny podanej w ofercie.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  - podpisana czytelnie przez wykonawcę,

  - posiadać referencje na usługę sprzątania jezdni i czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej o wartości prac za minimum 5000,00 zł brutto.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.	Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  poczty, kuriera, platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica lub też dostarczona osobiście na  adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica do dnia 17.03.2022 r. (czwartek), do godz.10:00, wraz referencjami i z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.	wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.drogi.trzebnica.pl  w zakładce: platforma zakupowa (bezpośredni adres: https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica)

3.	Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.	Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.	Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.drogi.trzebnica.pl        w zakładce: platforma zakupowa (bezpośredni adres: https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica)

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 najniższa łączna cena brutto za czyszczenie studzienek oraz wpustów i sprzątanie dróg -100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.drogi.trzebnica.pl w zakładce: platforma zakupowa (bezpośredni adres: https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica)

VIII. ZAŁĄCZNIKI

  - Wzór formularza ofertowego.

  - Przedmiar robót

  - Wzór umowy