Zakres I                                                                                                                   	      Załącznik nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| LP. | PARAMETRY | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, dopuszcza się używany nie starszy niż rok produkcji 2021 |  |
|  | W pełni zautomatyzowany i zamknięty system do wieloparametrowego oznaczania drobnoustrojów wyposażony w min. 2 moduły reakcyjne |  |
|  | System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie analizatora |  |
|  | System wykorzystujący technologię nested multipeks PCR o podwyższonej czułości i specyficzności oznaczeń, wykrywający wiele patogenów jednocześnie |  |
|  | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA |  |
|  | Testy w formie paneli posiadające kontrole wewnętrzne monitorujące poprawność wykonania badania na każdym etapie |  |
|  | Odczynniki o zamkniętym układzie reakcyjnym, zabezpieczone przed kontaminacją i uszkodzeniem. Zintegrowany system gwarantujący minimalizacje ryzyka zakażenia pracowników laboratorium |  |
|  | System wydający wynik gotowy do interpretacji |  |
|  | Czas wykonania badania poniżej 90 min. |  |
|  | Kompletny system zawierający aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem, UPS oraz wszelkie sprzęty pomocnicze niezbędne w procesie przygotowania próbek |  |
|  | Szkolenie instalacyjne oraz merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych w trakcie użytkowania aparatu |  |
|  | Panel do wykrywania bakterii atopowych i wirusów z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosogardzieli): wykrywane wirusy m. in SARS COV-2, Influenza A, B, wirusy Parainfluenza, Rinowirusy/Enterowirusy, RSV oraz bakterie atypowe |  |
|  | Panel do wykrywania bakterii typowych i atypowych, wirusów i genów oporności na antybiotyki z dolnych dróg oddechowych (materiał: plwocina, BAL): wykrywający najczęściej powodujące infekcje bakterie G(+), G(-), niefermentujące i atypowe wirusy oraz geny oporności na antybiotyki |  |
|  | Panel do wykrywania bakterii Gram ujemnych i Gram dodatnich oraz drożdżaków wraz z oznaczeniem mechanizmów oporności (karbapenemazy, ESBL, MRSA) z dodatniego posiewu krwi |  |
|  | Panel do wykrywania bakterii i wirusów z płynu mózgowo -rdzeniowego m.in. Neisseria menengitidis, Haemophillus, Influenzae, CMV, Enterowirus |  |
|  | Panel do wykrywania bakterii, wirusów i pasożytów jelitowych: bakterie, pasożyty, wirusy – najczęściej powodujące zakażenie układu pokarmowego |  |
|  | Panel do wykrywania bakterii wraz z oznaczeniem mechanizmów oporności (m.in. karbapenemazy, ESBL) z płynu stawowego |  |
|  | Podłączenie aparatu do sieci LSI(komunikacja dwukierunkowa wraz z transmisja danych ) |  |
|  | Termin ważności odczynników nie krótszy niż 7 miesięcy |  |

Należy dostarczyć materiały firmowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów z zaznaczeniem

i podaniem strony (dotyczy pkt: 2-7, 10, 12-17)

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.