ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis pojazdu.

Szczegółowy opis pojazdu:

I. Dane techniczne:

1. 	Dopuszczalna masa całkowita  6500 kg

2.	Dopuszczalna ładowność  2500 kg

3. 	Podwozie dwuosiowe  4x4 wyposażone w blokadę mostów

4. 	Silnik:

- wysokoprężny o pojemności 2874 cm3

- silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 3

- moc silnika 85 kW

5. Zabudowa skrzyniowa z wywrotem trójstronnym.

6. Wałek przekazu mocy W.O.M

7. Hydraulika robocza

8. Układ kierowniczy ze wspomaganiem

11. Światła ostrzegawcze pomarańczowe na dachu kabiny (kogut)

12. Akustyczny sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego

13. Wyposażenie dodatkowe:

- gaśnica

- apteczka

- trójkąt ostrzegawczy

- podnośnik 12 tonowy

- klucz do kół

- gumowe dywaniki podłogowe

II. Dodatkowy osprzęt roboczy:

- Kosiarka – G. Ducker typ RSM13 2004r.

- Pług – Boschung typ MF2.4 2000r.

- Solarka – Boschung typ STA95 2000r

Wyposażenie sprawne oraz przystosowane do pracy z pojazdem.

III. Data produkcji pojazdu oraz przebieg

Pojazd wyprodukowany w 2000 r.

Przebieg pojazdu 140275 km

IV. Dodatkowe informacje:

W 2021 roku wymienione: opony na nowe, sprężyny (komplet przód i tył), odboje gumowe (przód i tył), regeneracja wtryskiwaczy i pompy paliwa.