Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia

„Rozbudowa drogi powiatowej 0296T – Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę  ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk Etap I – Zadanie  2a–” w ramach projektu Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej  poprzez budowę  ścieżek rowerowych  na terenie  Gminy Zagnańsk .

Wartość  szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000,00  zł netto

Przedmiot Zamówienia

- Etap I  obejmuje:

Zadanie 1

Budowę ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 0296T Kielce – Zagnańsk o długości 
ok. 3,108 km tj.  rozpoczynający się od ul. Przemysłowej w Zagnańsku  do  skrzyżowania ze ścieżką edukacyjną „ Na królewskim szlaku” przy  Kopalni  Kamienia „Sosnowica”, w obrębie geodezyjnym Jaworze na terenie Gminy Zagnańsk;

Zadanie  2

Wykonanie  szlaku rowerowego  Jana III Sobieskiego

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV );

Główny  przedmiot: -     45233162 -2     Roboty budowlane  w zakresie  ścieżek rowerowych,

- 45233140-2       Roboty drogowe,

- 45231300-8       Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  i rurociągów do

odprowadzania ścieków,

- 452 32400 -6     Roboty  budowlane  w zakresie  kanałów ściekowych,

- 45231400 - 9     Roboty  budowlane  w zakresie  budowy  linii  energetycznych,

- 45316110 - 9     Instalowanie  urządzeń  oświetlenia drogowego,

- 45232310 – 8    Roboty budowlane  w zakresie  linii telefonicznych,

- 45233290 – 8    Oznakowanie  poziome i pionowe,

- 45233120 – 6    Urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu,

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

Zadanie Ad. 1.

1) Wykonanie wszystkich  niezbędnych robót związanych z budową ścieżki  pieszo – rowerowej
o nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej  w zakresie  i granicach określonych  dokumentacją budowlano - wykonawczą, szerokości  2,0 m - 3,0 m  w skład których  wchodzą m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- niezbędna wycinka kolidujących  drzew i krzewów,

- roboty rozbiórkowe    kolidujące z inwestycją obiektów oraz nawierzchni,

- roboty  ziemne – niwelacja terenu, wykopy,

- przebudowa i budowa instalacji  teletechnicznej,

- przebudowa  i budowa  kanalizacji deszczowej,

- przebudowa i budowa  oświetlenia  ulicznego,

- odtworzenie  istniejących rowów  przydrożnych,

- budowa  przepustów na  ciekach i  rowach,

- profilowanie oraz  zagęszczenie koryta  jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów i miejsc  postojowych,

- wykonanie  konstrukcji  ciągów pieszo-rowerowych,

- wykonanie  oznakowania  poziomego i pionowego, tablic drogowskazowych, urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego,

- roboty wykończeniowe,

- inne  roboty ujęte w przedmiarach robót lub  opisane w projekcie budowlanym,

oraz

- wszelkie inne, nie wymienione powyżej roboty i prace  niezbędne  do osiągnięcia  zamierzonego projektem budowlanym celu oraz  dla  uzyskania  zakładanego  rezultatu  technicznego, funkcjonalnego i użytkowego.

2)  Roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót- są  robotami  mieszczącymi się w przedmiocie  zamówienia podstawowego i nie  wykraczającymi poza określenie  przedmiotu zamówienia -  o ile ich wykonanie  niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego  dokumentacją projektową celu ( rezultatu);

3)  Za roboty nie wykraczające poza  określenie  przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty wykonywane w sposób zamienny – pod  względem  technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń – od  sposobu określonego w dokumentacji projektowo – kosztorysowej,  których zasadność  wykonania w sposób zamienny  wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na  skutek zdiagnozowanych odmiennych  uwarunkowań techniczno- konstrukcyjnych dla  Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów  techniczno – jakościowo - funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych, lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej – pod  warunkiem, że realizacja  robót  zamiennych nie ma  na celu  naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania;

4)  wszystkie roboty nie przewidziane  w cenie oferty (a w tym nie ujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia  są objęte  przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach  zamówienia  podstawowego ( w ramach umowy podstawowej);

Zadanie  Ad.2.

Przedmiot  zamówienia obejmuje budowę szlaku rowerowego o nawierzchni z kruszywa  po śladzie Szlaku Jana III Sobieskiego długości  1792 m i szerokości  na całej długości drogi do 2,0 m. Szlak  przebiega przez las od  drogi  powiatowej Nr 0298T do drogi serwisowej  przy  S7. Wszystkie roboty nie przewidziane  w cenie oferty (a w tym nie ujęte w przedmiarze robót) niezbędne 
do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia  są objęte  przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach  zamówienia  podstawowego
( w ramach umowy podstawowej);

3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących działań:

a) wykonanie pełnego zakresu prac,

b) wykonanie zadania zgodnie  z obowiązującymi normami i przepisami prawa,

Szczegółowe  opisy  przedmiotu  zamówienia określone są przez  projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne (ST), przedmiary robót oraz pozostałe  materiały przetargowe.

Uwaga:

1)Materiały  użyte do budowy winny  posiadać  odpowiednie  atesty techniczne, zgodne 
   z odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane materiały wyłącznie w I klasie  
   jakości  gatunkowej.

2)Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami 
   i normami.

3)Przy doborze materiałów opisanych w dokumentacji technicznej, Specyfikacji 
   Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz :Specyfikacji Istotnych Warunków  
    Zamówienia, należy posługiwać się parametrami technicznymi – Zamawiający dopuszcza

zastosowanie innych produktów niż podane w dokumentacji pod warunkiem, że będą one 
    o parametrach równoważnych lub nie  gorszych niż  przyjęto w w/w dokumentach. 
    W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów

uwiarygodniających przedmiotowe parametry techniczne.

4)Wszelkie  prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją  projektową, 
   opracowaniami poszczególnych branż. Niejasności powstałe w trakcie prac  budowlanych  
    należy konsultować  z autorem projektu.

5)Dopuszcza się zastosowania materiałów zamiennych o nie gorszych parametrach
    i właściwościach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opracowania 
    i inwestorem. W takim wypadku strona wnosząca o zmianę musi wykazać i udokumentować:

( brak możliwości zastosowania rozwiązań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz

( udokumentować że zaproponowane rozwiązanie jest co najmniej o takich samych parametrach użytkowych i funkcjonalnych jak wskazany w opisie przedmiotu zamówienia,

( wynagrodzenie i kalkulacja cenowa dokonana w wyniku wprowadzenia materiałów zamiennych nie będzie podwyższy wynagrodzenia wykonawcy.

6) Prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp pod  nadzorem osób posiadających

odpowiednie uprawnienia do wykonywania  i nadzorowania  przedmiotowych prac  
    budowlanych. Użyte  materiały  powinny posiadać  atesty ITB oraz spełniać wymagania  
    polskich  norm budowlanych, oraz posiadać  odpowiednie aprobaty techniczne.

- Zamawiający informuje, że:

a) w trakcie realizacji zamówienia może zostać  ogłoszone  postępowanie  przetargowe na realizację zadania  pn: „Rozbudowa drogi powiatowej 0296T - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na  terenie  Gminy Zagnańsk” – „Rondo”. Prace  na tym odcinku robót  budowlanych jak i organizacyjnych będą wymagać  ścisłej współpracy Wykonawców  realizujących  poszczególne zadania. Postępowanie będzie ogłoszone po zapewnieniu (zabezpieczeniu) środków w budżecie Gminy.

b) w trakcie realizacji zamówienia prowadzone będą prace  związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej i Przemysłowej. Inwestor – Wodociągi  Kieleckie Sp. z o.o. Kielce, ul. Krakowska 64. W przypadku równoległego wykonywania  budowy ścieżki rowerowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ul.  Kieleckiej i  Przemysłowej w Zagnańsku w ramach  planowanej przez Wodociągi  Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach inwestycji II Etapu, Wykonawca budowy ścieżki rowerowej będzie  współdziałał z wyłonionym w przetargu Wykonawcą robót kanalizacji sanitarnej i nie będzie  wnosił roszczeń z tytułu ewentualnych utrudnień spowodowanych budową kanalizacji sanitarnej.

Prace  na odcinkach w/w robót  budowlanych jak i organizacyjnych będą wymagać ścisłej współpracy Wykonawców  realizujących  poszczególne zadania.

Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych ( art. 100 ust 1 ustawy pzp)

Zadanie 1 - Krawężniki przy przejściach dla pieszych, zostały obniżone do poziomu jezdni w celu bezpiecznego przejazdu osób poruszających się na wózki inwalidzkim oraz zastosowano 
2 rzędy płytek betonowych z wypustkami, posiadające specjalne ukształtowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu ułatwienia przemieszczania się osób niewidomych 
i niedowidzących.

Zadanie 2 - W zamierzeniu nie wprowadzono barier architektonicznych. W obrębie Inwestycji nie występują krawężniki wyniesione ani inne uskoki terenowe. Nawierzchnia zostanie wykonana z zastosowaniem podbudowy ulepszonej, która zapewni jej stabilność, trwałość i równość. 
W obrębie skrajni dla pieszych nie będą zlokalizowane żadne elementy utrudniające poruszanie się (zostaną usunięte wszelkie zwisające gałęzie, zakrzaczenia, a znaki pionowe zostaną ustawione zgodnie z przepisami)

Zakres możliwych powtórzeń wynikających z art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy pzp. (planowane tylko dla zadania 1

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi  powiatowej od ul. Przemysłowej w Zagnańsku do końca ul. Słonecznej ( - ulicą Kielecką, Słoneczną w kierunku msc. Bartków) o  długości ok.1000 mb, która obejmuje m. innymi:

- budowę ciągu  pieszo-rowerowego szerokości 3 m, budowę ścieżki rowerowej szerokości
od 2-3 m. W miejscu istniejącego rowu pod ścieżką należy wykonać kanalizację deszczową :

rurociąg HDPE DN 300,  L= 30,5 mb; HDPE DN 400 , L = 370.5 mb,; odcinki przyłączeniowe 
PP DN 160, L = 36,8 mb, studnie rewizyjne betonowe DN 1000 L = 15 szt;  wpusty uliczne:  studnie  betonowe DN 500 zwieńczone wpustami żeliwnymi – 13 szt;. Na odcinku ul. Słonecznej należy wykonać ekran zasłaniający o dł. 90 m

- oznakowanie pionowe i poziome;

- zakup i montaż  urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

- MOR – wiata drewniana osłonięta  ścianami bocznymi o wym:  3 x 3m,;  ławki parkowe

z prefabrykatów  żelbetowych - obudowa drewniana  siedzeniowa; ławki  parkowe 
z prefabrykatów  żelbetowych – podpory żelbetowe,;  zakup i  montaż  kosza na śmieci,; zakup i montaż  stojaków do rowerów, montaż tablic informacyjnych  na konstrukcjach,;

- przebudowę  kolidujących  linii telekomunikacyjnych , oraz budowę kanału technologicznego o dł. 350 mb,

- branżę elektryczną – demontaż linii napowietrznej dł. 170 m.; demontaż  przyłączy napowietrznych,;  demontaż  słupów wirowych, opraw oświetleniowych, oraz  montaż  i stawianie  słupów  linii napowietrznej, montaż przyłączy napowietrznych  ( z demontażu), montaż opraw oświetleniowych, itp.

- po stronie wykonawcy: obsługa geodezyjna, nadzory  branżowe, dopuszczenie RE i wyłączenia itp.

Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania i  podpisaniu umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  dokumentacji projektowej i przedmiarach robót