Załącznik nr 1h do SWZ

Przetarg nieograniczony na:

Cyfryzacja usług publicznych w Błoniu poprzez zakup sprzętu informatycznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

/ Oferowane parametry techniczne sprzętu

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt komputerowy I oprogramownie musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymagane  minimalne parametry techniczne ” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Oferowane parametry techniczne TAK/NIE*” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagane  minimalne parametry techniczne ” i dokonać zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi TAK LUB NIE . Wykonawca zobowiązany jest podać  też producenta, model oferowanego sprzętu , typ. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza podanie linków dostępowych dla oferowanego n/w sprzętu dostępnych na stronach internetowych producentów.

Komputery Laptop 17”

| Komponent | Wymagane parametry techniczne | Oferowany parametr techniczny Producent……………. Model…………………. |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. | TAK/NIE |
| Matryca | 17'' FHD (1920 x 1080), powierzchnia matrycy matowa, typ matrycy TFT WVA, jasność 500 nits, | TAK/NIE |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w notebookach osiągający w teście PassMark Performance Test wynik minimum 38395 punktów Passmark CPU Mark wg wyników ze strony: http://www.passmark.com/products/pt.htm | TAK/NIE Proszę podać wynik ………….. punktów w teście PassMark CPU Mark |
| Pamięć RAM | Zainstalowana pamięć RAM 16 GB z możliwością rozbudowy do min. 128 GB, 2 sloty na pamięć, nie dopuszcza się pamięci wlutowanych. | TAK/NIE …………………….. Proszę podać lie |
| Pamięć masowa | Min. 512 GB NVMe SSD M.2 2280 | TAK/NIE …………………….. Proszę podać lie |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem | TAK/NIE |
| Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, dwa głośniki stereo o mocy 2x 4W. Kamera o rozdzielczości FHD 1080p przy 30 kl./s z dookólnym mikrofonem cyfrowym Kamera o rozdzielczości FHD 1080p przy 30 kl./s z dookólnym mikrofonem cyfrowym i czujnikiem zbliżeniowym. | TAK/NIE |
| Łączność bezprzewodowa | Wbudowana karta sieci bezprzewodowej karta Wi-Fi 6E z Bluetooth. | TAK/NIE |
| Bateria i zasilanie | Bateria Lithium-ion min. 93 Wh, umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny. Zasilacz o mocy min. 240W. | TAK/NIE |
| Waga | Waga max. 3,02 kg z baterią. | TAK/NIE ………………… ile |
| Obudowa | Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Komputer spełniający normy MIL-STD-810H w zakresie min. 7 method (przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta o spełnianiu powyższego wymogu). | TAK/NIE |
| BIOS | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Możliwość ustawienia hasła dla administratora, możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika które jednocześnie będzie blokować uruchamianie systemu z jakichkolwiek urządzeń oraz umożliwia zalogowanie się do BIOS w celu zmiany swojego hasła, możliwość ustawienia hasła dla dysku NVMe, możliwość konfiguracji zależności między tymi hasłami, hasła muszą umożliwiać zawarcia w sobie znaków specjalnych, liczb i liter, Możliwość odczytania informacji o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS , po nadaniu numeru pole nie może być edytowalne. | TAK/NIE |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. Certyfikat) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. Certyfikat) Deklaracja zgodności CE (przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. Deklarację) Certyfikat ISO 50001 (przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. Certyfikat) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych – przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia producenta o spełnianiu powyższego wymogu. Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wydruk ze strony). EnergyStar – przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. certyfikat lub wydruk z strony. Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: https://tcocertified.com/product-finder/ – przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wydruk z strony. | TAK/NIE |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta o spełnianiu powyższego wymogu). | TAK/NIE ………………………….. Proszę podać ile |
| Diagnostyka | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez użycia: dostępu do sieci i internetu, dysku twardego również w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu : pamięć flash, USBpen itp. | TAK/NIE |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Wbudowany czytnik linii papilarnych. | TAK/NIE |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. | TAK/NIE ……………………….. Nazwa systemu |
| Zainstalowane oprogramowanie producenta | Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. | TAK/NIE podać nazwę oprogramowania …………………. |
| Oprogramowanie biurowe | Pakiet biurowy (wraz z licencją na czas nieokreślony, kluczem instalacyjnym tego oprogramowania): Microsoft Office 2021 PL lub innego oprogramowania biurowego równoważnego, zawierającego co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej oraz kalendarza, które charakteryzuje się następującymi cechami: całkowicie zlokalizowany w języku polskim interfejs, system komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej (w tym także on-line) w pakiecie, możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), możliwość zdalnej instalacji komponentów, możliwość prowadzenia dyskusji oraz subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, oraz publikowanie dokumentów wprost z komponentów pakietu np. arkusza kalkulacyjnego, w systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, potwierdzanie dostarczenia do skrzynki adresata oraz potwierdzanie otwarcia poczty u adresata, współpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiór poczty, możliwość udostępniania kalendarza dla innych użytkowników, wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, automatyczne wyróżnianie i aktywowanie hyperlinków w dokumentach podczas edycji i odczytu, możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI, możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu, prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:.doc, .docx, xls,.xlsx, ppt, .pptx, .pps, .ppsx, w tym obsługa formatowania, wykonywanie i edycję makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic for Application w plikach xls, xlsx, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010 bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów, prawidłowe otwieranie i zapisywanie plików o formatach doc, docx, xls, xlsx, .ppt, pptx. .pps, .ppsx bez utraty parametrów i cech użytkowych zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów, działające makra, prawidłowa współpraca zapis, odczyt z plikami danych programów pocztowych w formacie .pst oraz prawidłowy import z formatu .dbx, wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego (edytor, arkusz, klient poczty, kalendarz oraz program do prezentacji) muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi, poprawna praca w systemach operacyjnych w które może być wyposażony zamawiany zestaw, tj. 64-bitowych z rodziny Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub równoważny, w przypadku zaoferowanego oprogramowania równoważnego należy podać dokładną nazwę i wersję oferowanego produktu, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. | TAK/NIE podać nazwę oprogramowania …………………. |
| Pozostałe wymagania | Wbudowane porty i złącza: 2 porty USB Type-C 1 port USB 3.2 Type-C drugiej generacji z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort 1 port USB 3.2 pierwszej generacji z funkcją PowerShare 1 port USB 3.2 Gen 1 1 port HDMI 2.0a (z kartą graficzną UMA) / 1 port HDMI 2.1 (z autonomiczną kartą graficzną) 1 port Ethernet RJ45 1 gniazdo zestawu słuchawkowego (wspólne gniazdo słuchawek i mikrofonu) Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Sprzęt powinien być wyposażony w bezprzewodową klawiaturę w układzie polski programisty z myszą bezprzewodową oraz stacją dokującą wyposażoną w nastepujące rodzaje portów: 1 x 3,5 mm minijack (Combo) 1 x D-Sub 1 x HDMI Type A 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 (LAN) 2 x USB 2.0 Type A 2 x USB 3.0 Type A 1 x USB 3.0 Type C 2 x Czytnik kart | TAK/NIE |
| Warunki gwarancyjne | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawca lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta. W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku. Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego). | TAK/NIE |