OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa istniejącego zestawu GC/MS Clarus o automatyczny podajnik próbek

- Rozbudowa chromatografu gazowego:

Rozbudowa posiadanego chromatografu PerkinElmer CLARUS o wbudowany, automatyczny podajnik próbek o parametrach:

- Wbudowany autosampler  z jedną wieżą nastrzykową obsługującą oba dozowniki,

- Pojemność tacy podajnika: min. 108 fiolek o poj. 2 ml.

- Taca obrotowa wbudowana w górną pokrywę aparatu

- Zakres nastrzykiwanych objętości: od min. 0,1µl do min. 50,0 µl.

- regulowana szybkość nastrzyku,

- powtarzalność nastrzyku: [RSD] max 0,5%.

- Numer referencyjny producenta:  N6650010

- Wyposażenie:

Zestaw startowy autosamplera zawierający co najmniej:

- Manualna kapslownica  mm 								(00090699)

- Manual dekapslownica   11 mm 							(N9301390)

- Wialki 2 mL, 11 mm przezroczyste, 100 szt. 					(N9301385)

- Wialki 2 mL, 11 mm bursztynowe, 100 szt. 						(N9302680)

- Kapsle 11 mm Aluminium (Silver)  PTFE/Red Rubber Septa, 100 szt. 		(N9306015)

- Kapsle 11 mm Aluminium (Green) PTFE/Red Rubber Septa, 100 szt. 		(N9302684)

- Kapsle 11 mm Aluminium (Red) PTFE/Red Rubber Septa, 100 szt. 		(N9302685)

- Kapsle 11 mm Aluminium (Blue)  PTFE/Red Rubber Septa 100 szt.		(N9302686)

- Kapsle 11 mm Silicone Septa, 100 szt. 						(N9302780)

- Tacka (Rack) do wialek11 mm – pojemność 50, 1 szt.				(N9301303)

*w nawiasach referencje do numerów katalogowych producenta