Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

PAKIET NR 1 - Aparat USG – Zakład Diagnostyki Obrazowej

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG – Zakład Diagnostyki Obrazowej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

|  | Warunki gwarancji i serwisu: | Oferowany okres gwarancji i inne | Ilość punktów możliwych do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy | TAK, podać | …………………miesięcy | - 60 miesięcy – 40 pkt.; - od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w pkt. 14.4. SIWZ |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK*/NIE * podać adresy oraz telefony kontaktowe |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |
| 3. | Możliwość zgłaszania wad/usterek | TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert |

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

| Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania podstawowe: |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2019 | TAK, podać |  |
| 2. | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem czarno-białym sterowanymi z pulpitu operatora | TAK |  |
| 3. | Cztery koła skrętne z centralną blokadą min 2 kół do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej | TAK, podać |  |
| 4. | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu, min. ≥ 23cale | TAK, podać |  |
| 5. | Aparat wyposażony w panel dotykowy z możliwością regulacji nachylenia wyzwalaną sensorem dotykowym Min. 13’ | TAK, podać |  |
| 6. | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego , dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków. Min. osobno dla trybów: 2D, 2D Zamrożenie, Kolor, Kolor Zamrozenie, PD(Doppler Mocy), PD (Doppler Mocy) Zamrożenie, PW (Doppler Pulsacyjny), PW(Doppler Pulsacyjny) Zamrożenie | TAK, podać |  |
| 7. | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. | TAK |  |
| 8. | Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania. | TAK |  |
| 9. | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania z pamięcią (możliwość ustawienia aparatu tak aby przy wyłączeniu wracał do pozycji parkingowej a po włączeniu wracał do pozycji zadanej przez operatora. Regulacja Góra /dół min. 16 cm | TAK, podać |  |
| 10. | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo oraz regulacji pozycji przód/tył. Blokada pozycji panelu realizowana w sposób elektromechaniczny. Lewo/prawo ≥ +/- 30° Przód/tył ≥ 18cm | TAK, podać |  |
| 11. | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury | TAK |  |
| 12. | Cyfrowa regulacja krzywej wzmocnienia ( TGC) dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
| 13 | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK, podać |  |
| 14 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 10 000 000 kanałów procesowych | TAK, podać |  |
| 15 | Maksymalna dynamika systemu Min. 360 dB | TAK, podać |  |
| 16 | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz | TAK, podać |  |
| 17 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, plus jedno gniazdo parkingowe ≥4 aktywne + 1 parking | TAK, podać |  |
| 18 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE (pamięć kinowa), ≥ 12700 | TAK, podać |  |
| 19 | Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” (prospektywnie), Min. 500 sek | TAK, podać |  |
| 20 | Dysk twardy SSD (dysk półprzewodnikowy ), Min. 500 sek, ≥1 TB | TAK, podać |  |
| 21 | Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników min. export obrazów, usuwanie badań | TAK, podać |  |
| 22 | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po pływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika | TAK |  |
| 23 | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | TAK |  |
| 24 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli pamięci kinowej). | TAK |  |
| 25 | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
| II | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1 | Tryb B | TAK |  |
| 2 | Głębokość penetracji , ≥2-30 cm | TAK, podać |  |
| 3 | Wyświetlany zakres pola obrazowego, ≥0-30 cm | TAK, podać |  |
| 4 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 5 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) ≥1900 klatek na sekundę | TAK, podać |  |
| 6 | Powiększenie dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
| 7 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
| 8 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE (pamięć kinowa) | TAK |  |
| 9 | Obrazowanie harmoniczne ≥ 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej | TAK, podać |  |
| 10 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
| 11 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 12 | Funkcja poprawiająca wizualizację igły | TAK |  |
| 13 | Tryb M | TAK |  |
| 14 | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
| 15 | Anatomiczny tryb M. | TAK, podać |  |
| 16 | Tryb Doppler Kolorowy | TAK |  |
| 17 | Zakres PRF(zakres przepływów) dla Dopplera kolorowego Min. od 0,01KHz do 18KHz | TAK, podać |  |
| 18 | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | TAK |  |
| 19. | Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera ≥ +/- 40° | TAK, podać |  |
| 20. | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI (regionu zainteresowania) realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
| 21 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 22 | Spektralny Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
| 23 | Maksymalna prędkość obrazowania w trybie PWD (Spektralny Doppler Pulsacyjny) ≥1000 klatek na sekundę | TAK, podać |  |
| 24. | Zakres PRF (zakres przepływów) dla Dopplera Pulsacyjnego Min. od 1KHz do 29KHz | TAK, podać |  |
| 25 | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,5-20 mm | TAK, podać |  |
| 26. | Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
| 27. | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK, podać |  |
| 28. | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę dopplera pulsacyjnego w trybie PWD (Spektralny Doppler Pulsacyjny) w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji. | TAK |  |
| III | Inne funkcje |  |  |
| 1. | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex Min. 4 kroki | TAK, podać |  |
| 2 | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego – zoom | TAK |  |
| 3 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. | TAK |  |
| 4 | Możliwość mechanicznej zmiany płaszczyzny obrazowania na głowicy wolumetrycznej convex, microconvex (rotacja przetworników), funkcja realizowana z poziomu ekranu dotykowego Min. ⁺∕₋ 45⁰ | TAK, podać |  |
| 5 | Zaawansowany tryb Dopplerowski dedykowany do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
| 6 | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów | TAK |  |
| 7 | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
| 8 | DICOM Q/R (Zapytaj/Pobierz) | TAK |  |
| 9 | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: Brzusznych, kardiologicznych, ginekologicznych, położniczych echo płodu, mięśniowoszkieletowych, pediatrycznych, małych narządów, transkranialnych, urologicznych, tętnice szyjne, żyły kończyn górnych, tętnice kończyn górnych, żyły kończyn dolnych, tętnice kończyn dolnych | TAK, podać |  |
| 10. | Pomiary podstawowe na obrazie: • pomiar odległości, • obwodu, • pola powierzchni, • objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | TAK |  |
| 11. | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych | TAK |  |
| 12. | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |
| 13 | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania | TAK, podać |  |
| IV | Głowice |  |  |
| 1 | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal (monokryształu) lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz - ilość elementów: min. 160 - kąt skanowania: min. 70° - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak, podać |  |
| 2 | Głowica liniowa do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz - ilość elementów: min. 250 - szerokość skanu: min 50 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK, podać |  |
| 3 | Głowica microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 92° | TAK, podać |  |
| 4 | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz - ilość elementów: min. 190 - szerokość skanu: min 44 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną - głowica umożliwiająca pracę w trybie elastografii akustycznej | TAK, podać |  |
| 5 | Głowica endokawitarna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK, podać |  |
| V | Dodatkowo |  |  |
| 1 | Drukarka medyczna cyfrowa B/W | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie elastograficzne typu Strain (uciskowa) dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych | TAK |  |
| 3 | Integracja z istniejącym systemem PACS firmy Alteris wraz z zakupem niezbędnych licencji | TAK |  |
| VI | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o moduł: Elastografia akustyczna (Shearwave) umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze zainteresowania( ROI) działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych.. Możliwość wyświetlenia mapy jakości informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. | TAK, podać |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania micronaczyń. Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania( ROI) widoczne były tylko naczynia. Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. piersi, tarczyce, jama brzuszna, ramię, kolano. Głowice z którymi współpracuje min. convex, linia | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badania tarczycy - elastografia bez uciskowa wykorzystująca tętnienie tętnicy wspólnej do ugięcia płata tarczycy. Możliwość pomiaru współczynnika elastyczności wybranego obszaru. | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o moduł: Aplikacja dedykowana do badania piersi w trybie B, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS (system standaryzacji opisów badań diagnostycznych piersi). Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do objętościowej analizy tętnicy szyjnej wraz z detekcją blaszek miażdżycowych z uzyskanych danych 3D naczynia. Wizualizacja trójwymiarowa naczynia oraz grubości blaszki. Dedykowany raport z badania opisanej funkcjonalności | TAK |  |
| VII | Wyposażenie: |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi | TAK |  |
| 2. | Karta gwarancyjna | TAK |  |

UWAGA:

- W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu medycznego (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

- Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2019 r.                                                                                                                     ……………..………………….…………………………………………...

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

# Text boxes

(Pieczęć Wykonawcy)