Załącznik nr 1 do SWZ

Numer sprawy: DZ/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Szachowa 1, 1 szt. jednostki głównej oscyloskopu/analizatora cyfrowego (samplującego).

Wymagania:

      - Wymagania funkcjonalne

- Posiadanie odpowiedniego złącza mechanicznego umożliwiającego bezpieczne umieszczenie i elektronicznego umożliwiającego współpracę i sterowanie oscyloskopowym modułem optycznym typu 80C15 CRTP prod. Tektronix. (kompatybilność).

- Możliwość wykonywania pomiarów parametrów m.in. telekomunikacyjnych sygnałów optycznych (np. Mask Tests) przy wykorzystaniu oscyloskopowego modułu optycznego typu 80C15 CRTP prod. Tektronix.

- Możliwość współpracy z analizatorem telekomunikacyjnych sygnałów zegarowych (The BERTScope Clock Recovery)  typu CR286 opcja HS prod. Tektronix.

- Wymagany zakres temperatury pracy: 10°C do 40°C.

      - Wymagania szczegółowe

- Wymagany system operacyjny oscyloskopu/analizatora:

Operating System Microsoft Windows 7 Ultimate (32-bit) – lub nowszy

- Źródła wyzwalania pomiaru (Trigger Sources):

- Clock Input/Prescale Trigger (panel czołowy)

- TDR clock (generowany wewnętrznie)

- Bezpośrednie wejście sygnału wyzwalania na panelu czołowym (Trigger Direct Input)

- Czułość wejścia zegarowego (Clock Input Sensitivity):

- 150 mVp-p ÷ 1 Vp-p, 0,15 GHz ÷ 20 GHz (typowo)

- 200 mVp-p ÷ 1 Vp-p, 0,8 GHz ÷ 15 GHz (gwarantowane)

- Maksymalne napięcie dopuszczalne:	(1 Vpp (AC)

- Charakterystyka wejścia wyzwalania (Trigger Direct Input):

- 50 mV, DC ÷ 4 GHz (typowo)

- 100 mV, DC ÷ 3 GHz (gwarantowane)

- Maksymalne napięcie dopuszczalne:	(1,5 Vpp

- Liczba obsługiwanych kanałów/modułów:

- do 4 dwukanałowych modułów elektrycznych

- do 2 modułów optycznych

- zdolność do równoczesnych pomiarów na 8 kanałach (przy częstotliwości odświeżania 3 pom./s z możliwością wyświetlania miar statystycznych (min, max, mean, st.dev.)

- Tryby akwizycji oscyloskopu/analizatora:

- Sample

- Envelope

- Average

- Funkcje pomiarowe oscyloskopu/analizatora:

- Pomiary w dziedzinie napięcia (Amplitude Measurements):

High, Low, Amplitude, Peak-to-Peak, Max, Mid, Min, Mean, +Overshoot, 
–Overshoot, P-P, Average Optical Power (dBm, watts), Noise, RMS Noise, SNR, Eye Height, Eye Opening Factor, RMS, AC RMS, Cycle RMS,

- Pomiary w dziedzinie czasu/częstotliwości (Timing Measurements):

Rise, Fall, Period, Bit Rate, Bit Time, Frequency, Jitter (P-P, RMS), Eye Width, +Width, –Width, Burst Width, +Duty Cycle, –Duty Cycle, Duty Cycle Distortion, Delay, Phase, Pulse Symmetry

- Możliwość analizy badanych sygnałów z wykorzystaniem masek wbudowanych oraz zdefiniowanych przez użytkownika (Mask Testing)

- Wejście sygnału zewnętrznego wzorca częstotliwości 10 MHz

- Złącza komunikacyjne:

- USB  -  co najmniej 3 złącza USB 2.0 lub nowsze

- LAN - złacze RJ-45, obsługa 10/100/1000BASE-T

- Złącza portu szeregowego DB-9 - COM - co najmniej 1

- GPIB – złącze IEEE488.2

- Złącza PS2:

- mysz

- klawiatura

- Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora - złącze DVI-I (żeńskie)  lub VGA

- Napięcie zasilania: 230 VAC (÷5%) @ 50 Hz

      - Wymagania dodatkowe

- Aparatura może być produktem używanym, ale powinna cechować się wysoką jakością, a także być wolna od wad materiałowych i prawnych.

- Aparatura oraz jej wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

      - Wymagania dotyczące dokumentacji

- Instrukcja obsługi i/lub instrukcja serwisowa w języku angielskim lub języku polskim (może być dostarczona w formie elektronicznej).

- świadectwo kalibracji lub weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia nie starsze niż pół roku.

      - Gwarancja

- Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy.

- Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny dostarczonego dla wszystkich urządzeń w zestawie.

- Czas reakcji serwisu od zgłoszenia uszkodzenia: do 7 dni.

- Czas usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji: do 60 dni.

      - Warunki dostawy

- Wymagany czas dostawy do 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

- Dostawa do Instytutu Łączności - PIB, Warszawa, ul. Szachowa 1.

- Dostawca dostarczy zamówioną aparaturę na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem aparatury w czasie transportu oraz jej załadunku i rozładunku.