Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Roboty montażowe

- Wymagania (zakres robót) dotyczące wykonania systemów dla obsługi parkingów. Zamawiający planuje w miejscach zaznaczonych na mapce rozmieścić (zamontować) 1 szlaban wjazdowy i 2 szlabany wyjazdowe w strefie głównej (dla pacjentów) a także 1 szlaban wjazdowy i jeden wyjazdowy w strefie wewnętrznej (dla pracowników przy portierni). Przy każdym szlabanie w obu strefach należy w jezdni zagnieździć pętle indukcyjne aktywujące terminal i zamykające szlaban po opuszczeniu strefy wjazdu, wyjazdu. Dla instalacji należy wykonać nową kanalizację kablową. Przy szlabanach wjazdowych i wyjazdowych do obu stref odpowiednio zamontować terminale wjazdowe i wyjazdowe. Kasę automatyczną obsługującą płatności zlokalizować w okolicy wyjścia z budynku Przychodni Przyszpitalnej. Dla systemu można wykorzystać w miarę możliwości kanalizację teletechniczną ze studzienką przy portierni. Dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie stanowiska obsługi i zarządzania z kasą manualną. Dostawa i montaż serwera wraz z  licencjonowanym oprogramowaniem dla obsługi stanowisk systemu parkingowego. Dostawa akcesoriów dla uruchomienia systemu parkingowego. Roboty instalacyjne, szkolenie i uruchomieniu systemu.

System musi współpracować z systemem PPOŻ. Szpitala.

Siedziba serwisu musi znajdować się w obrębie do 60km od Zamawiającego .

Fizyczna obecność serwisu - do 2 godzin od zawiadomienia o awarii systemu parkingowego.

Nie dopuszcza się odstępstwa od specyfikacji wykonania technicznego i materiałowego poza udzielonymi odstępstwami w odpowiedziach na zadane pytania.

Zamawiający zastrzega sobie odstępstwo od Umowy, jeżeli zamontowane urządzenia będą niezgodne z którymkolwiek z punktów ze specyfikacji.

- Szczegółowe omówienie przewidzianych do montażu systemów dla obsługi parkingu

System parkingowy powinien składać się z:

  - Linia wjazdowa 2 szt. czyli terminal wjazdowy, pętle indukcyjne, szybki szlaban

  - Linia wyjazdowa 3 szt. czyli terminal wyjazdowy, pętle indukcyjne, szybki szlaban.

  - Kasa automatyczna w której kierowcy mogą zapłacić za parking.

  - Serwer sytemu zarządzający oraz przechowujący dane.

  - Komputer operatora z kasą manualną.

  - Interkomy cyfrowe (wjazd, wyjazd).

  - Monitoring i kamery IP do rejestracji zdarzeń przy szlabanach.

- Cechy i funkcje systemu parkingowego:

Terminal wjazdowy 1 szt:

• Obudowa z aluminium lub stali nierdzewnej malowana proszkowo

• Drzwi terminala zabezpieczone zamkiem z podwójnym ryglowaniem

• Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz w temp. otoczenia -20/+50

- Frontpanel zabezpieczony szkłem hartowanym grubości min. 4 mm.

• Drukarka biletów z kodem kreskowym (druk z rolki) zapas biletów min. 2 000 szt.

• Wbudowany czytnik kart abonamentowych o zasięgu odczytu 5 cm

• Wbudowany interkom VoIP do łączności z obsługą parkingu

• Grzałka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunków

• Wbudowany, podświetlany wyświetlacz komunikatów o przekątnej min. 7”

• Komunikaty dla użytkownika w minimum 2 językach (polski, angielski)

• Czujnik ilości papieru w drukarce

• Praca w trybie off-line

• Komunikacja z innymi elementami systemu w standardzie TCP/IP lub RS485

• Elektroniczne zarządzanie szlabanem

• Wbudowany detektor obecności pojazdu

• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy

• Pętla indukcyjna aktywacyjna

• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu

Kolor  RAL: do uzgodnienia

Terminal wyjazdowy – 2 szt:

• Obudowa z aluminium lub stali nierdzewnej malowana proszkowo

• Drzwi terminala zabezpieczone zamkiem z podwójnym ryglowaniem

• Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz w temp. otoczenia -20/+50

- Frontpanel zabezpieczony szkłem hartowanym grubości min. 4 mm.

- Skaner kodów kreskowych

• Wbudowany czytnik kart abonamentowych o zasięgu odczytu 5 cm

- Wbudowany czytnik kart płatniczych, zbliżeniowych

• Wbudowany interkom VoIP do łączności z obsługą parkingu

• Grzałka i wentylator dla zapewnienia optymalnych warunków

• Wbudowany, podświetlany wyświetlacz komunikatów o przekątnej min. 7”

• Komunikaty dla użytkownika w minimum 2 językach (polski, angielski)

• Komunikacja z innymi elementami systemu w standardzie TCP/IP lub RS485

• Elektroniczne zarządzanie szlabanem

• Wbudowany detektor obecności pojazdu

• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 1,5 sekundy

• Pętla indukcyjna aktywacyjna

• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu

Kolor RAL : do uzgodnienia

Terminal wjazdowy do strefy wewnętrznej.

• Słupek parkingowy z czytnikiem abonamentów oraz interkom VoIP

• Pętla indukcyjna aktywacyjna

• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy

• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu

Kolor RAL: do uzgodnienia

Terminal wyjazdowy ze strefy wewnętrznej.

• Słupek parkingowy z czytnikiem abonamentów oraz interkom VoIP

• Pętla indukcyjna aktywacyjna

• Szybki szlaban parkingowy z czasem otwarcia nie dłuższym niż 2 sekundy

• Pętla indukcyjna zamykająca szlaban po przejechaniu

Kolor RAL : do uzgodnienia

- Podstawowe parametry techniczne szlabanu

• Obudowa z aluminium lub stali ocynkowanej, malowana proszkowo

• Ramię aluminiowe malowane na biało z gumą ochronną u dołu ramienia oraz naklejkami

• Ramię szlabanu podświetlane LED R/G z funkcją semafora

• Wbudowana elektronika sterująca

• Czas otwarcia szlabanu nie dłuższy niż 2 sekundy

• Intensywność pracy min 5 000 cykli na dobę

• MCBF minimum 1 000 000 cykli

• Szlaban powinien mieć możliwość awaryjnego opuszczania i podnoszenia np. przy zaniku zasilania

• Sterowanie pracą szlabanu z terminali parkingowych i serwera parkingowego

Kolor RAL: do uzgodnienia

- Parametry pętli indukcyjnej

• Przewód 1,5 – 2,5

• Nawinięcie 5-krotne

• Końcówki przeplecione min 20 razy na metr

- Minimalne parametry techniczne kasy automatycznej

• Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo

• Akceptor monet z wydawaniem reszty, rozpoznawanie do 16 nominałów , reszta w 4 nominałach

- Metoda płatności monetami: 10 gr. 20gr. 50 gr.1 zł. 2 zł. 5 zł.

• Akceptor banknotów (odczyt z 4 stron)

• Terminal płatności kartą z pin-padem obsługujący karty stykowe oraz bezstykowe

• Wyświetlacz dotykowy min. 15”

• Trzy  przyciski sterujące/nawigacyjne

• Obsługa w czterech językach zdefiniowanych przez użytkownika

• Interkom audio klasy VoIP

• Czytnik kart zbliżeniowych

• Detekcja obecności użytkownika

• Czytnik kodów QR z możliwością odczytu biletu papierowego oraz z urządzeń mobilnych np. smartfon

- Termiczna drukarka potwierdzeń do wydawania zagubionego biletu

• Wentylacja i ogrzewania zarządzane elektronicznie

• Pojemnik na monety z zapadką i zamkiem o pojemności 4 litrów

• Drzwi kasy zabezpieczone zamkiem z trzypunktowym ryglem

• Oświetlenie serwisowe wnętrza

Kolor RAL: do uzgodnienia

- Sprzedaż abonamentu w kasie automatycznej wraz  z automatycznym wystawieniem faktury i elektroniczną wysyłką na wskazany przez odbiorcę adres e-mail

Ważne! W związku z tym, że użytkownicy bardzo często wkładają do szczelin w kasie różne przedmioty np. karty płatnicze, monety czy inne przedmioty, nie dopuszcza się kasy z tzw. „połykaczem biletów”. Bilet musi być skanowany bez wkładania go do kasy.

- Serwer parkingowy z funkcją kasy parkingowej.

• Zestaw serwerowy z systemem operacyjnym Windows oraz oprogramowaniem parkingowym wraz z niezbędnymi wraz z niezbędnymi licencjami

• Monitor, myszka, klawiatura

• Skaner ręczny biletów parkingowych w technologii 2D

• Czytnik administracyjny kart abonamentowych

- Drukarka fiskalna oraz terminal do przyjmowania płatności kartą płatniczą oraz blikiem

• Centralka VoIP do łączności z terminalami oraz kasą automatyczną

- System kamer identyfikujących tablice rejestracyjne.

Z systemem parkingowym, na każdym wjeździe i wyjeździe zintegrowane będą  kamery systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych. System będzie umożliwiał klientom uprawnionym do korzystania z parkingu wjazd i wyjazd bez użycia kart i biletów (przy założeniu poprawnego odczytu tablic rejestracyjnych). Klienci rotacyjni dostaną bilety z wydrukowanym na nich numerem rejestracyjnym. Po poprawnym rozliczeniu biletu w kasie automatycznej bilet nie będzie potrzebny do wyjazdu z parkingu(przy założeniu poprawnego odczytu tablic rejestracyjnych).

Parametry kamer identyfikujących tablice rejestracyjne nie mogą być gorsze niż :

- Przetwornik CMOS 1/3” z progresywnym skanowaniem

- Rozdzielczość 752 x 480  60 fps

- Wbudowany promiennik podczerwieni 850 nm

- Szybkość migawki 1/100 s – 1/30000 s

- Obiektywy 5.2 – 58.8 mm, automatyczny zoom

- Pyło-/wodoodporność IP 65

- Zakres temperaturowy pracy :  -20o - +55 oC

- System rabatowy

Rabatowanie biletów powinno odbywać się w punkcie kontrolnym z kasą ręczną lub w dowolnym miejscu obiektu wyposażonym w komputer z dostępem do sieci wewnętrznej połączonej z systemem parkingowym.

Rabatowanie na stanowisku kontrolnym odbywa się poprzez program rabatujący. Klient może otrzymać nowy rabatowany bilet lub jego dotychczasowy bilet będzie rabatowany w systemie i podczas płacenia w kasie otrzyma np. 50% zniżkę za bilet parkingowy.

- Strona WWW

System posiada możliwość udzielania rabatów za pomocą strony WWW (komputer stacjonarny, tablet, smartfon). Każdy użytkownik może posiadać swoje indywidualne konto dostępowe. Rabatowanie biletów jest niezależne od położenia, tzn. może odbywać się z dowolnego punktu na świecie, gdzie dostępny jest Internet. Rabat zostaje automatycznie p[przypisany do danego biletu i nie ma potrzeby drukowania dodatkowych biletów rabatujących. Informacje o ilości i kwotach rabatowanych biletów widoczne są w każdym momencie w systemie parkingowym.