Wrocław, dnia. 09.10..2023r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Remont sanitariatu na parterze budynku w KP I w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 5

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont sanitariatu na parterze budynku w KP I w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 5

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

- Skucie ceramicznych płytek posadzkowych – 8,7 m2.

- Skucie ceramicznych płytek ściennych na płytach g-k – 22,0 m2.

- Wyrównanie powierzchni ścian i posadzek – 30,7 m²

- Ułożenie płytek podłogowych gresowych z montażem listew progowych ( 60x60) szare

- 8,7 m2.

- Ułożenie płytek ściennych na całej wysokości ścian ( 60x30) białe– 36,9 m2.

- Ułożenie płytek ściennych na ościeżach okiennych i drzwiowych – 4,0 m2.

- Malowanie sufitów z płyt g-k – 8,0 m2.

- Wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami:

  - drzwi wejściowe do sanitariatu, 80 lewe z wypełnieniem płytą otworową w kolorze jasny buk, z zamkiem na wkładkę bębenkową, klamkami i szyldami – 1 kpl,

  - drzwi wejściowe do kabiny, 70 lewe z zamkiem na wkładkę bębenkową, klamkami i szyldami – 1 kpl,

  - drzwi wejściowe do kabiny, 70 prawe z zamkiem WC, klamkami i szyldami – 1 kpl.

- Demontaż kompaktów z odzyskiem materiałów – 2 kpl.

- Montaż zestawów podtynkowych WC z wykonaniem niezbędnych podejść, obudowy oraz zastosowaniem metalowych przycisków spłukujących – 2 kpl.

- Demontaż umywalki z nogą z odzyskiem materiałów – 1 kpl.

- Montaż umywalki „60” z półnogą, z wykonaniem niezbędnych podejść, baterią stojącą, syfonem umywalkowym z sitkiem – 1 kpl.

- Wymiana zaworów czerpalnych ze złączką do węża – 2 szt.

- Wymiana grzejnika jednopłytowego 40x60cm wraz z zaworami – 2 kpl.

- Wymiana stalowych drzwiczek rewizyjnych na drzwiczki z tworzywa sztucznego 16x16 cm – 1 szt.

- Wymiana opraw oświetleniowych na plafoniery LED 20W n/t – 4 szt.

- Wymiana wyłączników jednobiegunowych p/t – 4 szt.

- Wymiana gniazd pojedynczych p/t +0  - 1 szt.

- Montaż suszarki elektrycznej bardzo dobrej jakości – 1 szt.

- Montaż pojemnika na mydło bardzo dobrej jakości – 1 szt.

- Montaż lustra 40x60 cm nad umywalką – 1 szt.

- Montaż  dobrej jakości uchwytów na papier toaletowy – 2 szt.

- Dostawa wyposażenia do sanitariatu:

  - kosze na śmieci 3 dm3 – 3 szt,

  - szczotka do WC – 2 kpl,

  - oznaczenia sanitariatów zgodnie ze standaryzacją – 3 szt.

- wywiezienie i utylizacja gruzu – 2,2  m³.

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

Płatność faktury przez ubezpieczyciela firmę UNIQA TU S.A .

c) realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i)  termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 15.12.2023r.

j) zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.