Załącznik nr 2

Formularz Szczegółowego Opisu Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia

|  | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ i model. | Producent: Model: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Parametry oferowane |
| 1. | Sprzęt nagłaśniający, 1 komplet składający się z niżej wymienionych składowych o parametrach nie gorszych niż wymienione, w tym kolumny pochodzące od 1 producenta: Mikser dźwięku – 1 sztuka. Wyposażony w 6 torów mikrofonowych, Dodatkowe cechy: Wbudowane kompresory w kanałach mikrofonowych 1-6, regulacja kontrolerów kompresora zautomatyzowana za pomocą jednego pokrętła. Pasmo przenoszenia: 10Hz-20kHz THD+N:<0,1%. Diodowy wskaźnik Peak we wszystkich kanałach. Odbiornik bluetooth. Odtwarzacz plików MP3 z kart SD lub pendrive. Rejestrator na karty SD lub pendrive. Kompresor dynamiczny wyrównujący dynamikę mowy i śpiewu, procesor efektów wokalnych dobrej klasy z regulowanym parametrem. Gniazdo jack do podłączenia przełącznika nożnego do załączania procesora efektów. Zasilacz wewnętrzny. Wyjście główne STEREO OUT: 2 x XLR 2TR IN: 2 x RCA Złącza REC OUT: 2x RCA Wyjście monitorowe: AUX OUT: 1x jack 1/4” TRS Jack1/4”TRS z regulacją wzmocnienia Złącze USB, Zasilanie bezpośrednie z sieci 230V ilość kanałów: 10 Wejścia mono: 6 mikrofonowych z kompresorami, gniazdami XLR lub 6 linowymi z gniazdami jack Korekcja w kanałach mono: Trójpunktowa: bas45Hz, tony średnie 2,5 kHz, tony wysokie 12 kHz+ filtr górnoprzepustny 80 Hz w torach 1-6 Tłumiki: suwakowe, 60 mm Regulacja Gain: -60dB do -16dB (MIC) -34dB do -10dB (LINE) Zasilanie Phanton: +48V - zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych, do ręki i nagłówny Dwa mikrofony-nadajniki do ręki z wkładką mikrofonową SM-58 lub równoważne. Nadajnik do mikrofonu nagłównego: Charakterystyka : karioidalna Pasmo przenoszenia: 40 Hz-20kHz Odbiornik: stacjonarny, podwójny Podstawowe właściwości : Praca w paśmie UHF H8E 8 zakresów częstotliwości dla różnych krajów W każdym zakresie częstotliwości możliwość pracy do 12 zestawów Automatyczny wybór częstotliwości i synchronizacji z nadajnikiem Wszystkie urządzenia pracują w układzie "diversity" zapewniając ciągłość transmisji Wyjście sygnałów audio w odbiorniku niezależne dla każdego kanału - symetryczne: XLR i niesymetryczne: jack Blokada częstotliwości roboczych Wskaźniki LED grupy i numeru kanału w nadajniku i odbiorniku Dioda LED audio w odbiorniku wskazująca odbiór sygnału audio i sygnał przesterowany z nadajnika Diody LED ready w odbiorniku wskazujące załączenie nadajników Wskaźnik LED zasilania i stanu baterii w nadajniku Układ ARC poprawiający brzmienie, redukujący szumy i zakłócenia Przełączana regulacja czułości wkładki mikrofonowej w mikrofonie do ręki Zasięg ok. 91 m Moc nadajnika - 10 mW Pasmo przenoszonych częstotliwości przez system - 50Hz-15.000Hz Dewiacja - 33 kHz Zniekształcenia - mniejsze niż 0,5% Dynamika - 100dB Zasilanie nadajników - 2 x ogniwo AA (R6)- do 14 godzin nieprzerwanej pracy - Opakowanie transportowe – 1 szt. – z tworzywa sztucznego z zamontowanymi urządzeniami, listwa zasilania oraz listwą z gniazdami MLD do ewentualnego, bezpiecznego podłączenia mikrofonów przewodowych i sygnału dla kolumn aktywnych. - Kolumna aktywna 900W, 14” +1,4” – 2 szt. Specyfikacja 2-drożna Wbudowany wzmacniacz LF/HF: 700/200 W RMS (1400/400W peak) Pasmo przenoszenia: 45Hz - 20KHz -6dB Głośnik niskotonowy: 14″ - 2,5″ cewka Głośnik wysokotonowy: 1″ - 1,4″ cewka Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 126 /132dB Pokrycie: 90o x60o HxV. Impedancja wejściowa: 22KOhm Częstotliwość graniczna: 1,6KHz Zasilanie AC:: 640VA Wejście: XLR z pętlą, Jack 6,3 mm. Przewód zasilający: 5 m Wymiary: 402x644x345 mm Wymiary transportowe: 500x745x440 mm - statyw głośnikowy, statyw kolumnowy, statyw stalowy – 2 szt. Statyw kolumnowy stalowy, pneumatyczny (zabezpieczenie przed nagłym wsunięciem się kolumny nośnej) Stabilna konstrukcja Kolor czarny Regulowana wysokość- 115cm- 200 cm, pokrowiec – 2 szt. - Okablowanie (1 komplet) w tym: 2 x sieciowe (3m) 2 x audio (sygnałowe) po 15 m 2 x dedykowany przedłużacz sieciowy (po 20m) Okres gwarancji: minimum 24 miesiące Dodatkowy okres gwarancji: ………… miesięcy (max. 24 miesiące) |  |

………., dnia ………… 			………………………………

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)