ZMIANA NR 1 – zaznaczono kolorem czerwonym

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 9

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

1.	Defibrylator półautomatyczny – 1szt.	1

2.	Otoskop – 4 szt.	3

3.	Waga medyczna ze wzrostomierzem – 4 szt.	3

4.	KTG – 1 szt.	4

5.	Naramienny aparat do mierzenia ciśnienia z wyświetlaczem – 5 szt.	6

Ocena oferowanej gwarancji i serwisu:

24 miesiące  – 0 pkt

36 miesięcy  –  5 pkt

48 miesięcy  – 15 pkt

60 miesięcy  – 20 pkt

Punkty przyznane w każdej z pozycji asortymentowej zostaną zsumowane, a następnie przeliczone zgodnie z wzorem wskazanym w pkt. 15.2.1. 3) SIWZ. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 15.2.1. 3) SIWZ, tylko przyzna 0 punktów.

W przypadku braku wpisania terminu gwarancji i serwisu Wykonawca automatycznie będzie miał przypisane 24 miesiące i 0 punktów. W takiej sytuacji przypisany termin gwarancji i serwisu wynoszący 24 miesiące, zostanie również wpisany w umowie w przypadku wyboru danego wykonawcy, jako wykonawcy najkorzystniejszego.

W przypadku wpisania innej wartości niż 24, 36, 48, 60 miesięcy za które zostaną naliczone punkty zostanie zaokrąglona w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów gwarancji i serwisu. Natomiast w umowie zostanie wpisany termin gwarancji i serwisu zaoferowany przez Wykonawcę, w przypadku wyboru danego Wykonawcy, jako Wykonawcy najkorzystniejszego.

W przypadku zaoferowania terminu gwarancji i serwisu krótszego niż 24 miesiące oraz dłuższego niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona.

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków lub nie wypełnienie kolumny „Parametry oferowane: niepotrzebne skreślić i wpisać wartość dla ocenianych” lub „Parametry oferowane: niepotrzebne skreślić”   będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Do oferty należy załączyć Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SIWZ w oparciu o które została przygotowana oferta,  w zakresie punktowanych parametrów technicznych.

W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do SIWZ) dotyczy dany zapis - umieszczając w nim zarówno nr sprzętu medycznego, jak i nr poszczególnej pozycji asortymentowej Pakietu – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone dokumenty nie potwierdzą zaoferowanych parametrów, a Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SIWZ że, oferuje dany parametr, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment posiada minimalny oceniany parametr i  przyzna w tym zakresie 0 pkt.

Punkty przyznane w pozycjach ocenianych zostaną zsumowane, a następnie przeliczone zgodnie z wzorem wskazanym w pkt. 15.2.1. 2) SIWZ. W przypadku, gdy suma punktów będzie wynosiła 0, wówczas Zamawiający nie będzie dokonywał przeliczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 15.2.1. 2) SIWZ, tylko przyzna od razu 0 punktów.

## Defibrylator półautomatyczny – 1szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |
| Okres gwarancji i serwisu (miesiące) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny. | Parametry oferowane: niepotrzebne skreślić i wpisać wartość dla ocenianych | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175 t.j. z późn. zm.). | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Tryb pracy automatyczny (AED) | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Czas ładowania do 150 J do 10 sekund | Tak, do 10 sekund podać | TAK/NIE ………………………….. | 10 sek. – 0 pkt pon. 10 do 7 sek. – 3 pkt. pon. 7 sek. do 5 sek.– 5 pkt pon. 5 sek. – 10 pkt |
|  | Czas analizy EKG do 10 s | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Rodzaj impulsu dwufazowy odcięty | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Stopnie energii dorosły: 150 J – 150 J – 200 J, dziecko: 50 J – 50 J – 50 J | Tak | TAK/NIE |  |
| PARAMETRY POMIAROWE |
|  | Detekcja rozrusznika | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Detekcja ruchu pacjenta | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Pomiar impedancji ciała pacjenta minimum 25–100 Ohm | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Ilość wyładowań minimum 200 (w temperaturze 20°C) | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Szerokość pasma EKG minimum 2–25 Hz | Tak | TAK/NIE |  |
| ZASILANIE |
|  | Akumulator LiMnO2 (15 V, 3000 mA) | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Żywotność baterii min 5 lat | Tak | TAK/NIE |  |
|  | KOMENDY GŁOSOWE w języku polskim | Tak | TAK/NIE |  |
| AUTO-TESTY |
|  | Harmonogram auto-testów minimum: co tydzień, co miesiąc oraz przy każdym starcie | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Zakres auto-testu sprawność akumulatora, układów elektronicznych, oprogramowania | Tak | TAK/NIE |  |
| WYMIARY I WAGA |
|  | Wymiary maksimum: 95 x 270 x 240 mm | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Waga z akumulatorem maksimum 1750 g | Tak, maksimum 1750 g podać | TAK/NIE ……………………………… | 1750g – 0 pkt pon. 1750 -1200g – 5 pkt pon. 1200g – 10 pkt |
| ŚRODOWISKO PRACY |
|  | Warunki pracy temperatura minimum: 0°C–50°C, wilgotność minimum 10%–95% | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Warunki przechowywania temperatura minimum: -20°C –60°C | Tak | TAK/NIE |  |
| ZAPIS DANYCH |
|  | Rodzaj przechowywanych danych Archiwizacja sygnał EKG/alarmy/zapis głosu oprogramowanie AED (USB/karta SD) | Tak | TAK/NIE |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)

JEŻELI DOTYCZY:

___________________________

___________________________

___________________________

## Otoskop – 4 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |
| Okres gwarancji i serwisu (miesiące) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny. | Parametry oferowane: niepotrzebne skreślić i wpisać wartość dla ocenianych | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175 t.j. z późn. zm.). | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Technologia LED-RING | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Ilość źródeł światła minimum 6 | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość dokonywania testów pneumatycznych | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Płynne regulowanie natężenia światła | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Zasilanie bateryjne w zestawie | Tak | TAK/NIE |  |
| 14 | Czas pracy na jednym zasilaniu bateryjnym minimum 7 godzin ciągłej pracy z pełnym natężeniem światła | Tak, minimum 7 godzin podać | TAK/NIE ………………………………. | 7 godzin – 0 pkt. pow. 7-10 godzin – 5 pkt. pow. 10 godzin - 10 pkt. |
|  | Natężenie światła min. 10.000 Lux. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Oświetlenie z temperaturą koloru 4000K zapewniające odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów | Tak | TAK/NIE |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)

JEŻELI DOTYCZY:

___________________________

___________________________

___________________________

## Waga medyczna ze wzrostomierzem – 4 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |
| Okres gwarancji i serwisu (miesiące) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny. | Parametry oferowane: niepotrzebne skreślić i wpisać wartość dla ocenianych | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waga |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175 t.j. z późn. zm.). | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja BMI | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Ilość źródeł światła min 6 | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Zasilanie bateryjne oraz zasilacz | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Waga mobilna- rolki transportowe | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Klasa dokładności III | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Nośność min. 200 kg | Tak, min. 200 kg podać | TAK/NIE ………………………………… | 200 kg – 0 pkt. pow. 200-250 kg – 5 pkt. pow. 250 kg - 10 pkt |
|  | Podziałka co najmniej (g): 100 g < 150 kg > 200 g | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Wymiary (szer.wys.gł.) maks.: 294 x 835 x 420 mm | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Waga netto maksimum: 7 kg | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne wyłączanie | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja TARA | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja HOLD | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja przełączania zakresów ważenia | Tak | TAK/NIE |  |
| Wzrostomierz |
|  | Wzrostomierz teleskopowy | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Zakres pomiaru w cm minimum: 60 - 200 cm | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Podziałka minimum : 1 mm, 1 mm | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Wymiary max (szer.wys.gł.): 55 x 1480 x 290 mm | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Waga netto maksimum: 700 g | Tak | TAK/NIE |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)

JEŻELI DOTYCZY:

___________________________

___________________________

___________________________

## KTG – 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |
| Okres gwarancji i serwisu (miesiące) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny. | Parametry oferowane: niepotrzebne skreślić i wpisać wartość dla ocenianych | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175 t.j. z późn. zm.). | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Prezentacja na ekranie wykresów i wartości liczbowych lub samych wartości liczbowych | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Ekran dotykowy minimum 7’’ | Tak, minimum 7’’ podać | TAK/NIE ………………………………… | 7” - 0 pkt pow. 7” - 10 punktów |
|  | Klawisze funkcyjne | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Monitorowanie nieinwazyjne FHR | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Kardiotokograf przeznaczony do monitorowania ciąży bliźniaczej | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Przetworniki ultradźwiękowe | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Częstotliwość pracy minimum 1,0 MHz | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Moc ultradźwięku fali minimum US ≤10,0(mW/cm2) | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej FHR 50-210 bpm | Tak, co najmniej FHR 50-210 bpm podać | TAK/NIE …………………………………. | Zakres pomiarowy 50-210 bpm – 0 pkt pow. 50-210 bpm – 10 pkt |
|  | FHR dokładność co najmniej: + - 1 dla 120 – 160 bpm, poza przedziałem: + - 2 bpm | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny Toco | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość wyzerowania zapisu Toco | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Przetwornik Toco | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Zakres pomiarowy TOCO minimum 0-99 % | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Alarm dźwiękowy tachykardii i bradykardii | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Ustawianie alarmów przez użytkownika | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Co najmniej 3 poziomy alarmów (wysoki, średni, niski) odnoszące się do stanu zdrowia pacjentki i płodu | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Prezentacja cyfrowa wartości FHR | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Prezentacja cyfrowa wartości Toco | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne i manualne monitorowanie ruchów płodu | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Znacznik ruchów płodu zaobserwowanych przez pacjentkę | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Znacznik dla personelu medycznego | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość wprowadzania własnych notatek przez personel medyczny | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja NST do wyboru minimum: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 min | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Rejestrator graficzny | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Rejestracja min. daty, godziny, informacji o pacjentce (imię, nazwisko, ID) | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Kompletna analiza zapisu kardiotokograficznego na koniec badania w j. polskim | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Uproszczona analiza zapisu kardiotokograficznego co 10 min | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość przechowywania badań w pamięci – min 72 godzin | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Co najmniej 3 tryby podglądu zapisanego badania na ekranie w krokach co 6 s, 1 min, 10 min. | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość wydruku danego badania z pamięci aparatu | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Wydruk na papierze termo czułym w formacie B5 lub A4 (do wyboru) | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Wydruk na papierze do faksu | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość zapisu na nośniku elektronicznym poprzez USB w formacie JPG | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - Mobilny wózek pod aparat z blokadą 2 kół i miejscem na akcesoria – szt. 1 - Pasy do mocowania głowic szt. 3 - Papier do drukarki – szt. 10 | Tak | TAK/NIE |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)

JEŻELI DOTYCZY:

___________________________

___________________________

___________________________

## Naramienny aparat do mierzenia ciśnienia z wyświetlaczem – 5 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |
| Okres gwarancji i serwisu (miesiące) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny. | Parametry oferowane: niepotrzebne skreślić | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175 t.j. z późn. zm.). | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Precyzyjny system ciśnieniowy - jednorurowy | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Wskaźnik z dużą skalą odczytową o średnicy minimum 60 mm | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 3 mmHg | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Zakres skali minimum 0 - 300 mmHg | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Obudowa tarczy metalowa | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Jedno-wężykowy mankiet, biokompatybilny | Tak | TAK/NIE |  |
|  | Mankiet na rzep minimalny zakres min. 27,5 - 36,5 cm | Tak | TAK/NIE |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)

JEŻELI DOTYCZY:

___________________________

___________________________

___________________________