Załącznik Nr 11 do SWZ

ZP.271.5.2023

Minimalne parametry opraw oświetleniowych do potwierdzenia kartami katalogowymi

| Oprawy drogowe: |
| --- |
| Lp. | Dane techniczne | Parametr |
| 1. | Budowa | dwukomorowa |
| 2. | Materiał korpusu | Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy |
| 3. | Materiał klosza | Płaskie szkło hartowane |
| 4. | Stopień odporności klosza na uderzenia | IK 09 |
| 5. | Szczelność komory optycznej i elektrycznej | IP 66 |
| 6. | Wyposażenie | Uchwyt do montażu na słupie i wysięgniku z możliwością regulacji kąta |
| 7. | Temperatura barwowa | 4000K ± 10% |
| 8. | Wyposażenie | Moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV |
| 9. | Dostęp do komory elektrycznej i optycznej | beznarzędziowy |
| 10. | Klasa ochronności elektrycznej | II |
| 11. | Współczynnik mocy dla obciążenia znamionowego | Min. 0,93 |
| 12. | Zakres pracy w temperaturach | -40°C do +50°C |
| 13. | Wyposażenie | Kod QR |
| 14. | Układ zasilający | Wyposażony w 5-cio stopniową redukcję mocy |
| 15. | Dostęp do komory osprzętu | Beznarzędziowy |
| 16. | System regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy | TAK |
| 17. | Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych” lub równoważnej | TAK |
| 18. | Trwałość strumienia światła oprawy | mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21) lub równoważnej |
| 19. | Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego | potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny |
| 20. | Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny | certyfikat ENEC+ lub równoważny |
| 21. | Gwarancja producenta | Min 60 miesięcy |

| Latarnia solarno-wiatrowa: |
| --- |
| Lp. | Parametr |
|  | wyposażone w dwa akumulatory żelowe – łącznie min. 240 Ah |
|  | montaż w kpl. ze słupem stalowym ocynkowanym osadzonym na fundamencie betonowym |
|  | autonomia pracy w warunkach niekorzystnych – min 3 dni |
|  | czas pracy lampy: 10 h/ dzień ( pełnej mocy ) |
|  | zapewnienie pracy w dni pochmurne i deszczowe – min. 40h ( bez słońca ) |
|  | lampa powinna posiadać możliwość ustawienia min. 5 okresowego trybu pracy ( regulacja natężenia mocy strumienia oprawy LED ) |
|  | przystosowana do pracy na wysokości 6 – 7 mb |
|  | Tryb załączania – czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy |
|  | moc min – 35W |
|  | Skuteczność świetlna LED: 130 – 140 lm/W |
|  | stopień ochrony: min IP 66 |
|  | temperatura pracy: -40°C - +60°C |
|  | Odporność na uderzenia – min IK 09 |
|  | strumień świetlny LED min 5300 lm |
|  | moc turbiny wiatrowej: min 400W w układzie 24V |
|  | konstrukcje wsporcze opraw solarnych muszą posiadać atest i deklarację na całość EN 1090 |
|  | uderzenie pojazdu w słup: klasa „0” zgodnie z EN 12767 lub równoważnej, |
|  | słup wraz z konstrukcją pod panele fotowoltaiczne i wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej musi być przystosowany dla: „I strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4” lub równoważnej |