Załącznik nr 2 do umowy

Wykaz elementów oznakowania pionowego wraz z parametrami technicznymi

| Rodzaj znaku Element znaku | TL-1 | TL-2 | D-52 | D-53 | B-33 mini | D-18 | D-18 razem z tablicą „Regulamin miejsca postoju pojazdów” | Tablica „Regulamin miejsca postoju pojazdów” 800x600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica | 54 szt. | 10 szt. | 10szt. | 10 szt. | 10 szt. | 4 szt. | 2 szt. | 2szt |
| Słupki ocynkowane z kotwami i zaślepkami do słupków | 54 szt. | 20 szt. | 10 szt. | 4 szt. | 2 szt. |
| Obejmy | 108 szt. pojedyncze | 40 szt. pojedyncze | 10 szt. pojedynczych 10 szt. podwójnych | 8 szt. pojedynczych | 8 szt. pojedynczych |

- Parametry elementów oznakowania pionowego:

- blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo o grubości min. 1,25 mm,

- profil tablic podwójnie gięty (jak przy znakach drogowych),

- folia odblaskowa I generacji,

- słupek stalowy, ocynkowany z kotwami i zaślepką o średnicy min. 60mm, ścianką grubości  min. 2,0 mm i długości odpowiedniej do prawidłowego zamontowania znaku bądź tablicy (minimalne zabetonowanie -  70 cm w gruncie),

- minimalna wysokość tablicy od poziomu gruntu 1,5m