Nazwa Zamawiającego :                                                                                    załącznik nr 1

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Adres :	Kołobrzeska 1

07-410 Ostrołęka

Telefon :  (29)769 14 62

woj. mazowieckie

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje „Dostawę i montaż 3 wiat przystankowych na terenie miasta Ostrołęki”.

- Lokalizacja posadowienia wiat:

| L.p. | Aktualna nazwa przystanku | Kierunek | Nr przystanku z wykazu* | Gmina | Rodzaj wiaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Warszawska 01 | Dw. PKS | 125 | Miasto Ostrołęka | 3 modułowa, pełne ściany boczne |
| 2. | 11 Listopada 04 | Dw. PKS | 004 | Miasto Ostrołęka | 3 modułowa, pełne ściany boczne |
| 3. | Nowy szpital 01 | Dw. PKS | 113 | Miasto Ostrołęka | 3 modułowa, pełne ściany boczne |

* Według wykazu przystanków MZK Sp. z o. o. w Ostrołęce znajdujących się odpowiednio na terenie Miasta Ostrołęki,

*** Ostateczna lokalizacja przystanków zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Wiaty stanowiące przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w pkt II.1

- Szczegółowy zakres prac do wykonania:

- Wiaty

  - Zamówienie obejmuje dostarczenie i zamontowanie 3 szt. wiat na przystankach wymienionych w pkt.I.2.

Zakres robót objętych zamówieniem:

- wykonanie fundamentów i montaż nowych wiat we wskazanych lokalizacjach

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń związanych z lokalizacją, wykonaniem przyłączy i montażem wiat przystankowych,

- wybudowanie przyłączy elektroenergetycznych do wiat przystankowych wraz z przyłączeniem wiat do sieci,

- montaż i uruchomienie wyposażenia elektrycznego na przystankach (oświetlenie LED, gablota na rozkłady jazdy, gablota „city light”),

- częściowa rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni chodników pod wiatami.

  - Wykonawca w trakcie odbioru wiat przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi.

  - Wykonawca zobowiązany jest posiadać Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg PN-EN 1090-1+A1:2012 potwierdzający, że dostarczone konstrukcje aluminiowe wiat spełniają wymogi w/w normy, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305 /2011 z dnia 09.03.2011 r. obowiązującego od 01 lipca 2014 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. Wiaty będące przedmiotem niniejszego zamówienia winny posiadać oznakowanie CE.

  - Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 10-dniowym wyprzedzeniem o terminie montażu wiat.

  - Wiaty przystankowe winny spełniać poniższe wymagania:

Wiaty przystankowe muszą zapewniać bezpieczne przebywanie ludzi w obrębie konstrukcji dachowej, łatwość konserwacji i wymiany części składowych wiaty w tym wyposażenia elektrycznego oraz wykonywanie remontów bieżących, w tym wymiany szyb.

Wiaty powinny chronić pasażerów przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak: deszcz, wiatr czy nadmierne nasłonecznienie oraz zapewniać pasażerom dostateczną widoczność nadjeżdżających pojazdów.

Elementy użyte do konstrukcji wiaty nie mogą posiadać ostrych, nie zabezpieczonych krawędzi niebezpiecznych dla pasażerów.

Wiaty  powinny odpowiadać wizualizacji istniejących wiat – w załączeniu rysunek przedstawiający istniejącą wiatę.

Szczegółowe wymagania techniczne:

| Lp. | Parametry techniczne | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary | Wymiary wiaty 3-modułowej: - długość wiaty przy podstawie: 4200-4300 mm - długość dachu: 4600–4700 mm - szerokość przy podstawie: 1400-1600 mm - szerokość dachu: 1800-2000 mm - wysokość do linii dachu: 2400-2500 mm - wysokość całkowita: 2600-2700 mm Założona tolerancja dla podanych powyżej wymiarów: +/- 50 mm |
| 2 | Konstrukcja | Wiata powinna mieć konstrukcję modułową, gdzie poszczególne moduły/segmenty są powtarzalne. Konstrukcja wiat (słupy, profile krawędziowe dachu, etc.) winna być wykonana z profili aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie oraz pomalowanych proszkowo. Kolorystyka: odcienie szarości z palety RAL (dokładny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy). Jako główne elementy nośne wiaty powinno się wykorzystać słupki aluminiowe o przekroju kwadratowym lub zbliżonym do kwadratowego o krawędziach stępianych, o wymiarach 80-80 mm z dopuszczalną tolerancją +/- 10%. Pomiędzy ścianami a dachem wiaty powinny występować przerwy o wysokości ok. 5 cm. Konstrukcja spięta górą i dołem za pomocą wieńca, czyli prostokątnego profilu aluminiowego o wymiarach zewnętrznych 40x100 mm. W celu wzmocnienia stabilności profilu należy zastosować żebrowanie wewnętrzne. Podstawy kolumn winny być wykończone kołnierzem z blachy stalowej kwasoodpornej (do wysokości dolnej krawędzi szyby). Konstrukcja wiaty powinna umożliwić przeprowadzenie instalacji elektrycznych dla rozprowadzenia energii służącej do podświetlenia wnętrza wiat oraz zasilania gablot informacyjnych i gablot reklamowych. |
| 3 | Montaż | Wiaty należy posadowić na betonowych fundamentach punktowych (słupki fundamentowe) wylewanych w gruncie lub prefabrykowanych. Stosować beton klasy min. C16/20 (B-20). Montaż wiat do fundamentów za pomocą kotew wklejanych lub do zabetonowania. |
| 4 | Ściany | Ściany wypełniające konstrukcję wiaty należy wykonać z szyby hartowanej ze znakiem bezpieczeństwa zgodnym z PN o grubości 8 mm w kolorze bezbarwnym. Wszystkie szyby powinny zapewniać dostateczną widoczność i być osadzone na uszczelkach gumowych profil typu U. Na szybach wiat zastosować należy pas ostrzegawczy koloru białego (efekt „oszronionego szkła”). Wzór oraz szczegóły dotyczące wysokości umieszczenia należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji. Dodatkowo na szybach należy zastosować odpowiednie oznakowanie zapobiegające kolizji ptaków z szybami. Wzór oraz szczegóły dotyczące rodzaju oznakowania należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji. W ścianie bocznej wiaty (od strony nie najazdowej) zamontowana dwustronna gablota reklamowa do ekspozycji plakatów CITYLIGHT (1200 mm x 1800 mm), otwierająca się w pionie. Gablota w kolorze wiaty, wykonana z profili aluminiowych, wyposażona w szyby hartowane - grubość 8 mm oraz oświetlenie LED-owe (barwa światła 4000K) . Gablota winna być szczelna co ograniczy zakurzenie jej wnętrza oraz posiadać zamykanie (klucz w kształcie trójkąta). Dodatkowo wyposażona w uchwyty typu – klips (umożliwiające szybką wymianę plakatów). Gablota otwierana na zewnątrz (na lewa stronę) i od wewnątrz (na prawą stronę). Konstrukcja wiat powinna umożliwiać bezproblemową wymianę szyb (z uwzględnieniem niesprzyjających warunków mogących wystąpić na przystanku (blisko zlokalizowany mur, bariera, etc.) bez konieczności naruszania konstrukcji dachu, np. poprzez możliwość wymiany szyb „od wnętrza” wiaty. |
| 5 | Dach | Dach wiaty płaski, o grubości (wysokość attyki) 20 cm, wystający poza obrys ścian bocznych i podstawy wiaty (po około 0,20 m z tyłu i boku wiaty), zapewniający odprowadzenie wody opadowej wewnątrz profili wiaty do chodnika. Dach powinien się charakteryzować wytrzymałością na warunki atmosferyczne (zalegający śnieg, słońce); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Dach w rzucie powinien być pozbawiony ostrych kątów (połączenie ścian zamknięte łukiem); średnica okręgu na której opisany jest łuk dachu wiaty wynosi 36,0 cm (r = 18 cm). Na dachu wiaty należy umieścić żółty pasek (RAL 1018) o szerokości 5,0 cm biegnący dookoła attyki w środkowej jej części, z wyłączeniem przestrzeni na nazwę przystanku na attyce od strony frontowej wiaty. Dach wiaty od spodu należy wykonać z płyty kompozytowej w kolorze szarości (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) z oświetleniem punktowym, rozmieszczonym symetrycznie w środkowej części dachu. Na attyce od strony frontowej, w środkowej jej części, należy zastosować podświetlany napis z nazwą przystanku (białe litery na grafitowym tle w kolorze wiaty) – wielkość i rodzaj czcionki, oraz rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa; napis należy wkomponować w płaszczyznę attyki (zabrania się lokalizacji dodatkowych elementów poza obrysem frontu attyki). |
| 6 | Ławka | Wiatę należy wyposażyć w ławkę z oparciem, drewnianą lub kompozytową, konstrukcja ze stali nierdzewnej, przymocowana bezpośrednio do wiaty. Długość ławki dostosowana do długości wiaty i układu modułów (2 pełne moduły dla wiaty 3 modułowej). Zabrania się umieszczania ławki bezpośrednio pod gablotą informacyjną. Konstrukcja ławki wandaloodporna. Siedzisko należy wykonać z listew drewnianych zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych przez impregnowania i lakierowanie lub z desek kompozytowych. Głębokość siedziska ok. 45,0 cm. Na skrajach ławki należy umieścić podłokietniki o wysokości 20,0 cm. Elementy konstrukcyjne ławki w kolorze wiaty. Kolor siedziska do uzgodnienia z Zamawiającym. |
| 7 | Wyposażenie | Gablota informacyjna na rozkłady jazdy i informację pasażerską – Gablota na rozkłady jazdy powinna być zainstalowana w górnej części ostatniego modułu licząc od strony najazdu autobusu i powinna mieć szerokość dostosowaną do szerokości pojedynczego tylnego modułu wiaty, wysokość ok. 1/2 wysokości tego modułu; dostęp do gabloty powinien być zabezpieczony dwoma zamkami (u góry i u dołu gabloty) na klucz – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa wiaty; zawiasy w gablocie powinny być zamieszczone z boku gabloty (umożliwiając otwarcie drzwi na bok; nie dopuszcza się montowania zawiasów na dole lub górze gabloty), po stronie panelu reklamowego, natomiast zamki od strony ławek; gablota informacyjna powinna mieć zabezpieczenie przed jej otwarciem powyżej kąta 100°oraz być podświetlona światłem typu LED, umożliwiającym swobodne odczytanie zamieszczonych informacji (barwa 4000 K); tylna ściana gabloty powinna być wykonana w kolorze wiaty, na którym należy umieścić przeźroczyste (transparentne) kieszonki na poszczególne wydruki – układ i wymiary gablot oraz kieszonek na wkładach wewnętrznych należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa; na górze gabloty należy zaprojektować dodatkowy panel (w formie podświetlanej światłem gabloty naklejki umieszczonej po wewnętrznej stronie szyby), wysokości 10,0 cm, z nazwą przystanku: treść i forma jest analogiczna do napisu z nazwą przystanku na attyce wiaty (białe litery na grafitowym tle - RAL w kolorze wiaty); zabrania się lokalizacji dodatkowych elementów poza obrysem gabloty; każda gablota musi posiadać otwory wentylacyjne w dolnej części zapobiegające parowaniu wnętrza gabloty oraz zbieraniu się wody w dolnej jej części; znak D-15 „przystanek autobusowy” dwustronny należy umieścić na dachu wiaty od strony najazdowej, na słupku będącym optycznym przedłużeniem elementów konstrukcyjnych; wymiary 400x500 mm, podkład z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo; lico znaku wyklejone z folii odblaskowej I lub II generacji; znak powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oświetlenie wiat - wiaty mają być wyposażone w oświetlenie typu LED oprawy okrągłe do montażu dostropowego w dachu wiaty parametry pojedynczego modułu LED (moc 9,5W, strumień świetlny 1200lm, trwałość eksploatacyjna ok. 50 000 h, CRI>80, temperatura barwowa 4000 K) kąt rozsyłu strumienia świetlnego: 90˚ pierścień oprawy ze stali szczotkowanej, wyposażony w uchwyty montażowe, montaż na śrubach imbusowych korpus oprawy z odlewu aluminium, odbłyśnik z blachy aluminiowej, dyfuzor ze szkła hartowanego stopień ochrony przed uderzeniem :IK10 klasa ochronności przeciwpożarowej: I klasa szczelności IP67 ilość opraw należy dostosować do wielkości wiaty Oświetlenie wiaty i gablot uruchamiane razem z oświetleniem ulicznym. |
| 8 | Pozostałe wymagania | Wszystkie materiały użyte do budowy wiat wraz z wyposażeniem (ławki, kosze, gabloty, kasetony, etc.) w momencie oddania do użytku winny być fabrycznie nowe, posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne oraz gwarancję producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. |
| 9 | Wymagania techniczne ze względu na lokalizację wiaty przystankowej | Konstrukcja nośna wiaty pozwala na lokalizację wiaty pod względem obciążenia: wiatrem – dla I strefy obciążenia wiatrem, teren typ B, zgodnie z PN-B-02011:1977/Az1:2009 śniegiem – dla III strefy obciążenia śniegiem, zgodnie z PN-80/B-02010/Az1:2006 Istnieje możliwość dostosowania konstrukcji nośnej wiaty dla stref obciążenia wiatrem oraz śniegiem do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego. |

- Przyłącza elektryczne

W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- wykonanie projektu przyłącza elektroenergetycznego,

- uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, zezwoleń,

- wybudowanie przyłączy elektroenergetycznych do wiat przystankowych,

- przyłączenie wiat  do  sieci elektroenergetycznych,

- wykonanie niezbędnych badań oraz pomiarów odbiorczych instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami m.in. badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
w tym:

  - badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych,

  - badanie skuteczności pętli zwarcia obwodu elektrycznego,

  - rezystancji uziemienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce, z którego zostanie zasilone przyłącze (przewiduje się, iż wpięcie zostanie wykonane do sieci oświetlenia ulicznego miasta Ostrołęki).

Zamawiający nie wymaga montażu dodatkowych liczników energii elektrycznej.

Wszelkie koszty związane z wykonaniem przyłączy leżą po stronie Wykonawcy.

Prace elektryczne powinny być wykonane przez osoby z aktualnymi uprawnieniami SEP                  i kierowane przez Kierownika z elektrycznymi uprawnieniami budowlanymi                                   do wykonywania robót.

3.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po zakończeniu prac instalacyjnych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w całym zakresie inwestycji i złożenie jej do UM Ostrołęka. Potwierdzenie złożenia                     ww. dokumentów wraz z ich kopią należy dostarczyć Zamawiającemu.

- Odbiór Robót

Do protokołu odbioru powinny być dostarczone: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, dokumenty poświadczające zachowanie właściwego procesu malowania i cynkowania, protokoły rezystancji izolacji dla instalacji elektrycznych, uwzględniające warunki klimatyczne Ostrołęki oraz protokoły z pomiaru zagęszczenia gruntu w miejscach prowadzenia prac.

- Gwarancja

Na wszystkie roboty i urządzenia przystankowe dostarczone i zamontowane w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji, zgodnie ze złożoną ofertą, jednak nie krótszej niż 3 lata (licząc od daty odbioru końcowego).

V.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie objęte niniejszym przedmiotem zamówienia zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018 r.                         o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110). W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, na każde żądanie Zamawiającego, pisemnego oświadczenia spełnianiu wymogów ustawy o elektromobilności.

Załącznik: Rysunek poglądowy przedstawiający istniejącą wiatę