| Analizatory 3szt |  |
| --- | --- |
| Wymagania: | oferowane parametry – wpisać: |
| Minimalne wymagania dla dzierżawionego analizatora: Analizator parametrów krytycznych – nowy. Analizator parametrów krytycznych z kompletnym wyposażeniem, również ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi (pakietem startowym) umożliwiającymi instalację oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu. Analizator bezobsługowy o ciągłej gotowości do pracy (poza wymianą kaset z odczynnikami i kaset z elektrodami oraz stosowania okresowych czynności konserwacyjnych) Zestawy odczynnikowe- maksymalnie dwie kasety wielotestowe gotowe do użycia, zawierające elektrody (sensory), odczynniki, płyny kalibracyjne, kontrolne, myjące i pojemniki na ścieki. Możliwość wielokrotnej deinstalacji i ponownej instalacji kaset w celu mechanicznego udrożnienia toru pomiarowego. Aparat wyposażony w wbudowaną drukarkę i czytnik kodów kreskowych Materiał badany – krew pełna heparynizowana Analizator z wyłącznie jednym torem pomiarowym dla wszystkich wymaganych parametrów. Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, sO2, Na, K, Cl, Ca, ctHb, COHb, O2 Hb, HHb, MetHb, bilirunina całkowita, glukoza, mleczany. Możliwość oznaczania kreatyniny i mocznika Parametry wyliczane:HCO3, Hct, luka anionowa, ABE, SBE, osmolalność osocza Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki badanej Maksymalna objętość próbki pobieranej do kapilary i strzykawki to 100µl. Możliwość aspirowania badanej próbki z kapilary lub ze strzykawki W pełni automatyczna kontrola jakości z płynów niezależnych od kalibratorów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym, z możliwością podglądu wyników kontroli w odniesieniu do zakresów referencyjnych. Automatyczna kalibracja bez użycia butli z gazami. Ważność odczynników zainstalowanych na pokładzie analizatora – minimum 30 dni. Oprogramowanie analizatora i instrukcja w języku polskim. Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta Łatwa obsługa z czytelnego, dotykowego ekranu Wykonawca zagwarantuje uczestnictwo w międzynarodowej kontroli jakości na 12 miesięcy (min 1 x kwartał). Możliwość elektronicznego przesyłania danych. Bezpłatne szkolenie dla personelu z zakresu obsługi analizatora. Analizator będzie współpracował dwukierunkowo z laboratoryjnym systemem informatycznym KS-SOLAB pracującym w Laboratorium dotyczy także analizatora w SOR,OIT, Pulmonologia (Przyjmowanie zleceń, wysyłanie wyników badań). Nadzór nad analizatorem poprzez dedykowany program komputerowy umożliwiający zdalny dostęp, poprzez sieć teleinformatyczną wewnętrzną i internetową (dostawca zapewnia potrzebny sprzęt komputerowy i oprogramowanie). Koszt podłączenia i uruchomienia po stronie Wykonawcy. |  |
|  | ………………………………….. Podpis Wykonawcy |