Węgliniec, dnia 25.05.2023 r.

ZI.2.1.1.2023.ZP.6 - 1

BURMISTRZ

GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z siedzibą w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3

Tel. 075-7711435, fax. 075-7712551

e-mail: wegliniec@wegliniec.pl

ZAPRASZA

Do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto, polegającego na wykonaniu zadania pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje m.in. następujące roboty:

- Warstwy chodnika i utwardzenia pod wiatą (od dolnej): 12 cm – podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31 5mm stabilizowanego mechanicznie, podsypka 15 cm – warstwa piasku gruboziarnistego, 6 cm – kostka betonowa szara.

- Obrzeża betonowe na ławach z betonu B-15 z oporem.

- Wiata, przykryta dachem wielospadowym stromym, symetrycznym o kącie nachylenia 30°, krytym gontem bitumicznym.

- Rozbiórka ogrodzenia drewnianego od strony wschodniej.

- Wykonanie ogrodzenia panelowego (w kolorze zielonym) od strony wschodniej oraz od frontu działki – strony zachodniej.

- Montaż bramy wjazdowej (w kolorze zielonym) o szerokości 3,0 m w świetle przejazdu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 3-5 do zaproszenia. Składają się na nie następujące dokumenty:

- projekt budowlany,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- przedmiar robót,

Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiORB.

CPV – 45000000-7 Roboty budowlane

CPV – 34928210-3 Wiaty drewniane

CPV – 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

CPV – 44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe

CPV – 45422000-1 Roboty ciesielskie

II. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 r.

III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pani Monika Wieczorek – email: fryzowicz@wegliniec.pl

V. Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wegliniec

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

  - Oferta ma obejmować całość zamówienia.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Wykonawcy.

VI.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- cena – 100%

VII. Sposób oceny ofert

- oferta z najniższą ceną/oferta badana x 100

VIII. Oferta ma zawierać:

  - Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Szczegóły dotyczące sposobu  zapłaty i rozliczenia z Wykonawcą zostały określone w umowie.

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zaproszeniu, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen.

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/wegliniec, w terminie do dnia 01.06.2023 r. do godz. 12.00.

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn

Załączniki:

- Formularz oferty

- Wzór umowy

- Projekt budowalny

- Przedmiar robót

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych