Poznań , dnia 19.02.2024 r.

AQUANET S.A.

61-492 Poznań

ul. Dolna Wilda 126

## Komórka Organizacyjna

EZ

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- Przedmiot zakupu:

Koagulantu żelazowego do chemicznego wspomagania oczyszczania ścieków -74 tony

Parametry

  - środek w postaci roztworu wodnego o zawartości minimum 40% Fe2(SO4)3;

  - żelazo ogólne 11,8 ± 0,4 %,

  - wolny kwas siarkowy < 0 %

  - pH < 1

  - stężenie jonów Cl- mniejsze od 0,1 %

  - gęstość (20 ºC) 1500 – 1570 kg/m3

  - temperatura krzepnięcia < -35oC.

- Regulamin udzielania zamówień przez Aquanet Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych dostępny na stronie :

https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/

- Warunki realizacji:

- oferta w walucie PLN/Euro,

- koszty realizacji po stronie Dostawcy,

- dostawy sukcesywne, w godzinach od 6.30 do 12.30

- przewidywana jednorazowa dostawa produktu handlowego 24 Mg.

- termin realizacji : 12 miesięcy

- miejsce dostawy:

- Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcinie,

- Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu.

W sprawie rozładunku należy skontaktować się, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z Mistrzem Oczyszczalni Ścieków

  - zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji złożonej oferty,

- przez platformę zakupową Open Nexus należy złożyć następujące dokumenty:

- ofertę w formacie PDF

- oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi działania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin i zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH,

- aktualną na dzień składania ofert Karta charakterystyki substancji chemicznej – koagulantu żelazowego sporządzona zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH 
i Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH zawierająca informację o zidentyfikowanych zastosowaniach substancji, istotnych dla odbiorcy karty,

- oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do zapoznania się i przestrzegania zasad BHP na terenie będącym własnością Zamawiającego,

- wymagania dla firm zewnętrznych dot. ochrony środowiska wraz z zobowiązaniem do ich przestrzegania,

- Złożenie oferty przez oferenta jest jednoznacznym z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

- Zamawiający może unieważnić procedurę z uwagi na oferowanie ceny zakupu przewyższającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

  - W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez najkorzystniejszego oferenta lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

  - Wszelkie pytania proszę składać wyłącznie poprzez OPENNEXUS.

  - Gwarancja 12 miesięcy

- Załączniki:

- Umowa.

- Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu.

- Informacja RODO.

- Wymagania techniczne

- Załączniki do umowy

- Warunki płatności:

Przelew w terminie 30 dni licząc od daty wpłynięcia faktury do Aquanet.

- Termin składania ofert:  23.02.2024 godz.9

- Osoba prowadząca postępowanie:

Agnieszka Pińkowska

agnieszka.pinkowska@aquanet.pl