Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Tytuł zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego we wsi Rożnowice, gmina Biecz, powiat Gorlicki.

Zamówienie współfinansowane ze środków objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycję związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, operacji pn. „Scalanie gruntów wsi Rożnowice, gmina Biecz, powiat Gorlice"

Zamawiający: Powiat Gorlicki – Starostwo Powiatowe w Gorlicach

ul. Biecka 3, 38 – 300 Gorlice

Kod zamówienia według CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Ogólny opis lokalizacji i parametrów:

Założenia wyjściowe do wykonania opracowania projektowego:

W ramach zamawianej dokumentacji projektowej, należy opracować rozwiązania techniczne i użytkowe dla szeregu obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu mających na celu doprowadzenie obrębu Rożnowice do zgodności z decyzją scaleniową (zagospodarowanie poscaleniowe). Zgodnie z załącznikiem nr 12 do decyzji scaleniowej nr GN.042.5.2019 z dnia 04.04.2023r. wydanej przez Starostę Gorlickiego, w zakresie zagospodarowania poscaleniowego znajdują się następujące zadania:

- Drogi do budowy - w ilości 23.823 km

- Drogi do przebudowy - w ilości 14.349 km

- Przepusty w ciągu dróg do budowy i przebudowy - w ilości 19 sztuk

- Nasadzenia (zakrzewienia i zadrzewienia) wzdłuż dróg – w ilości 900 m

- Korekta przebiegu i poprawa parametrów technicznych istniejących rowów melioracyjnych – w ilości 2230 m

- Wydzielenie gruntów na cele użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 0.1989 ha

- Przywrócenie funkcji rolniczej gruntów (likwidacja zbędnych dróg, miedz, zakrzaczeń oraz zabiegi rekultywacyjne) o łącznej powierzchni 2.3474 ha

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących etapach:

a) Etap I – Prace przedprojektowe

Wykonanie koncepcji projektowej, dokonanie wszelkich właściwych dla tej fazy czynności (prace studialne, przedprojektowe, koncepcyjne) włącznie z ustaleniami z właściwymi organami i innymi instytucjami sposobu, formy kompletowania dokumentacji, wstępnych kosztorysów i oszacowań;

b) Etap II –  Projekty budowlane i projekty wykonawcze dla robót budowlanych na Zgłoszenie

Wykonanie dokumentacji na część robót budowlanych związanych z przebudową lub remontem dróg, a objętych jedynie zgłoszeniem zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

c) Etap III – Projekty budowlane i projekty wykonawcze oraz  sporządzenia przez Wykonawcę  kompletnej dokumentacji  wymaganej do   przedłożenia do właściwego organu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

- wykonanie kompletnych projektów budowlanych na nowo budowane drogi oraz złożenie kompletnej dokumentacji do  Zamawiającego  w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych decyzji, o ile będą wymagane prawem oraz opracowania innych dokumentów, jak też sporządzenia dodatkowych opracowań projektowych (np. projekt organizacji ruchu), opracowań pomocniczych, opinii w tym, w szczególności decyzji środowiskowej, jeżeli będzie taka wymagana, uzgodnień, ekspertyz, pozwoleń i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającemu do przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych- opracowanie informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia na budowie, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i normami budowlanymi, technicznymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnymi, zagospodarowania przestrzennego, ochrony i kształtowania środowiska, w tym ustaleniami zawartymi w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, wykonanie kompletnego projektu wykonawczego, kosztorysów  i STWIOR-u

Terminy realizacji ww. etapów:

- Etap I- w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- Etap II- w terminie 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- Etap III- w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Założenia do prac projektowych:

- Merytoryczno-prawne:

  - Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną oraz samodzielnie sporządzoną inwentaryzacją (o ile będzie ona konieczna).

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia, zgodnie z treściami
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy
europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy.

  - Przyjmuje się, że zakresem rzeczowym projektu, o którym mowa wyżej, ma zostać
objęty zakres wymieniony powyżej.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zamówi odpowiednie opracowanie geodezyjno-kartograficzne (o ile zajdzie taka potrzeba) – obsługa geodezyjna zagospodarowania poscaleniowego,

  - Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia (w tym pozwolenie wodno-prawne) – o ile zajdzie taka potrzeba / konieczność.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt dokona uzgodnień dokumentacji    w stosownych organach (w tym ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami).

  - Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zamówi odpowiednie opracowanie geologiczne (o ile zajdzie taka potrzeba).

  - Wykonawca opracuje dokumentację dendrologiczną, która posłuży do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew kolidujących z przebudową (o ile zajdzie taka potrzeba)

  - Wykonawca we własnym zakresie uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile zajdzie taka potrzeba),

  - Wykonawca opracuje dokumentację dla terenów osuwiskowych  (o ile zajdzie taka potrzeba),

  - Wykonawca opracuje dokumentację dla  strefy ochrony konserwatorskiej (o ile zajdzie taka potrzeba),

  - Wykonawca opracuje dokumentację dla  strefy ochrony  krajobrazu  (o ile zajdzie taka potrzeba),

  - Osoby wykonujące dokumentację będącą przedmiotem zamówienia posiadają stosowne, wymagane przepisami uprawnienia.

  - Projektant/Wykonawca ww. opracowań uzyska niezbędne pozwolenia do wykonania zaprojektowanego zakresu robót.

- Formalne:

Przyjmuje się, jako zasadę, że przyjęte przez Projektanta rozwiązania projektowe mają na celu zagospodarowanie poscaleniowe obrębu Rożnowice.

Projektant, przed przystąpieniem do zasadniczych prac projektowych, przedstawi Zamawiającemu założenia projektowe w formie wstępnych opracowań, koncepcji, ekspertyzy technicznej, szkicowych ilustracji graficznych, analitycznych zestawień, bądź przybliżonych wyliczeń (do 40 dni od dnia podpisania umowy). Opisany wyżej wymóg formalny oznacza, że Zamawiający, zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag, bądź zastrzeżeń do treści zamawianego projektu. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego, Projektant przystąpi do zasadniczych prac projektowych.

3.Techniczne:

Projekt winien kompleksowo uszczegóławiać wcześniej ustalone wstępne założenia programowo – przestrzenne jak i ewentualnie nowe rozwiązania konstrukcyjne. Zamawianym projektem należy objąć branże:

- ogólnobudowlaną,

- drogową,

- melioracyjną (hydrotechniczną).

3.1. Projekt budowlany i wykonawczy:

- rozwiązania architektoniczne i techniczne dotyczące zagospodarowania poscaleniowego wyżej wymienionego obrębu

3.1.1 W zakresie rozwiązań branży budowlanej:

- zaprojektowanie rozwiązań związanych z elementami zagospodarowania terenu,

- zaprojektowanie rozwiązań mających na celu wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w obrębie przywrócenia funkcji rolniczej gruntów (likwidacja zbędnych dróg, miedz, zakrzaczeń, zabiegi rekultywacyjne), wydzielenie gruntów użyteczności publicznej.

3.1.2 W zakresie rozwiązań branży drogowej:

- zaprojektowanie szeregu rozwiązań technicznych dotyczących budowy nowych dróg wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz nasadzeń przydrożnych,

- zaprojektowanie szeregu rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy istniejących dróg wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz nasadzeń przydrożnych,

- zaprojektowanie rozwiązań technicznych dotyczących przepustów pod drogami.

- opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu- dokument powinien być zaopiniowany przez właściwe jednostki organizacyjne w gminach oraz właściwe jednostki Policji

3.1.3 W zakresie rozwiązań branży melioracyjnej (hydrotechnicznej):

- Zaprojektowanie rozwiązań dotyczących korekty przebiegu i poprawy parametrów technicznych istniejących rowów melioracyjnych.

- Ekonomiczne:

- kosztorysy inwestorskie,

- przedmiary robót,

- treści poszczególnych elementów kosztorysowych jak i przedmiary robót, powinny być szczegółowo uzgodnione z Zamawiającym, na etapie wstępnych wzajemnych uzgodnień.

5. Inne wymagania dotyczące przedmiotowego zadania:

  - W opracowaniach projektowych i ekonomicznych (kosztorysowych), należy przewidzieć wszystkie roboty o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i remontowym, tak aby dokumentacja techniczna jak i ekonomiczna stanowiła całość robót do wykonania.

  - Wykonawca na własny koszt zleci opracowanie geodezyjne stosowne do zakresu prowadzonych prac.

  - Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt uzyska wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia celem uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej                               i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i zgłoszenia przez Zamawiającego robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

  - Wykonawca pozyska inne stosowne decyzje, uzgodnienia oraz pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień                             i dokonywania poprawek na etapie procesu administracyjnego.

  - Niezależnie od projektu budowlano – wykonawczego, Wykonawca dołączy szczegółowe specyfikacje techniczne (STWIOR) wykonania i odbioru poszczególnych robót 
w odniesieniu do danych branż. Wymaga się, aby opracowania, o których mowa wyżej, stanowiły niezależną od projektu, odrębną dokumentację.

  - W rozwiązaniach projektowych, Wykonawca będzie uwzględniał tylko te materiały, których stosowanie jest dopuszczone w budownictwie powszechnym.

  - Prawo zamówień publicznych, (którego postanowienia należy brać pod uwagę przy realizacji niniejszego zamówienia), zakazuje dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W nielicznych przypadkach, można oprzeć opis przedmiotu zamówienia na znakach towarowych, patentach, pochodzeniu produktu w przypadku, źródła i szczególnego procesu, gdy jest to uzasadnione specyfiką danego zamówienia i Projektant (Kosztorysant) nie może w inny sposób opisać jego przedmiotu. Wskazanie, więc znaku towarowego patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły i nie powinno być interpretowane rozszerzająco.
W każdym przypadku, gdy obiektywnie możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób nie wymagający ich wskazania, Projektant (Kosztorysant) powinien się do tego zastosować.

Niezależnie od powyższego, Projektant powinien adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosować projekt do potrzeb wszystkich użytkowników.

  - Zamawiana dokumentacja projektowa wraz z odpowiednimi uzgodnieniami winna zostać sporządzona oprócz wersji papierowej, również w wersji elektronicznej tj. na nośniku elektronicznym (pendrive) wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami jak tez zostaje wydana w stanie pełnym.

1. Wersja papierowa:

- dokumentacja budowlana i wykonawcza - 6 egz.

- kosztorysy inwestorskie / przedmiary robót – 6 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) – 6 egz.

2.Wersja elektroniczna:

- nośnik elektroniczny / pendrive – całość opracowań – 2 egz.

  - Projektant w czasie realizacji przedmiotowego zadania będzie zobowiązany
do prowadzenia nad wykonywanymi robotami nadzoru autorskiego, według potrzeb wskazywanych przez Zamawiającego. Koszty tego nadzoru Projektant (Wykonawca) uwzględni w składanej ofercie, przy czym nadzór, o którym mowa wyżej, rozpocząć się może w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wydania przez Wykonawcę zamawianego projektu lub od uzyskaniu ostatniej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę  uzyskanej w ramach  projektu, w zależności od tego który termin będzie późniejszy.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową będzie obejmowało nieodpłatne odbycie 10 wizyt na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usuwanie wynikłych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i braków dokumentacji technicznej, z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  opiniowanie zgłoszonych przez Wykonawcę zamiennych rozwiązań                 w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, uzupełnianie                      i modyfikacja dokumentacji technicznej – w terminie ustalonym przez strony.

  - Przed sporządzeniem oferty cenowej, Projektant winien przeprowadzić szczegółowe oględziny obrębu Rożnowice.

  - Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień.

  - Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca winien jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o materiały:

- Mapę obszaru scalenia gruntów wsi Rożnowice obejmującą zakres prac poscaleniowych

- Załącznikiem nr 12 do decyzji nr GN.042.5.2019 z dnia 04.04.2023 r.- Zakres zagospodarowania poscaleniowego obrębu Rożnowice, gmina Biecz

Dokumenty jw. stanowią załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia                        i zawierają podstawowe informacje, jakie muszą być spełnione (uwzględnione) w rozwiązaniach projektowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zatwierdzam:

Opracował:

Justyna Gocek

Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Gorlicach
gn@powiatgorlicki.pl