Pabianice, dnia 13.03.2024 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

DM.272.25.2024

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce, gmina Dobroń” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, odcinek który podlega przebudowie w ramach przedmiotowego postępowania to odcinek w km 0+000,00 – 0+340,00, czyli obejmujący 340mb. Zgodnie z dokumentacją dla tego odcinka, powierzchnia wykonania zabezpieczenia płytami ażurowymi to ok. 75m2 (bez uwzględnienia płyt ażurowych przy wylocie przepustu) natomiast wg przedmiaru 286m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie Zarządu

Dodatkowa ilość płyt ażurowych zabezpieczona została do montażu barier SP-06 uwzględnionych w projekcie stałej organizacji ruchu.

Zapytanie nr 2

Zgodnie z dokumentacją projektową przepust pod drogą dla odcinka w km 0+000,00 – 0+340,00, jest długości 11mb, natomiast wg przedmiaru 13mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie Zarządu

Należy przyjąć długość przepustu 11mb wynikającą z dokumentacji projektowej. W załączeniu kosztorys ofertowy ze zmienioną długością przepustu w poz. 23 na długość 11 mb.

Zamawiający dokonał zmiany SWZ w powyższym zakresie.

Zapytanie nr 3

Prosimy o podanie grubości płyt ażurowych, którymi należy wykonać zabezpieczenie rowów.

Wyjaśnienie Zarządu

Należy przyjąć płyty ażurowe o grubości min. 8 cm w pozycjach przedmiaru robót poz. 18 i 28 – „Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi”.

Niniejsza odpowiedź stanowi stosowną zmianę SWZ.

Zapytanie nr 4

Prosimy o informację na temat kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Wyjaśnienie Zarządu

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i na tym etapie nie zamierza jej udostępniać.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski