## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 78 w Strzegomiu

- Zamawiający: Gmina Strzegom

- Przedmiotem zamówienia jest remont i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 78 w Strzegomiu, działka nr 234, Obr. 0002 Osiedle Wschód Nr 2.

- Symbole CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty rozbiórkowe

45410000-4 Roboty wykończeniowe – roboty tynkarskie

45442100-8 Roboty wykończeniowe – roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

- W ramach zamówienia  należy wykonać m.in.:

- roboty rozbiórkowe,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie cokołu, docieplenie ościeży okiennych 
i drzwiowych,

- tynki cienkowarstwowe mineralne oraz tynk mozaikowy na cokole,

- malowanie ścian zewnętrznych,

- nowe obróbki blacharskie,

- wymianę parapetów zewnętrznych,

- montaż kolców w oknach,

- montaż lamp zewnętrznych i instalacji odgromowej wraz z orynnowaniem,

- nowe schody zewnętrzne,

- nową opaskę wokół budynku,

- remont studzienek piwnicznych i montaż nowych nakryw,

- demontaż i ponowny montaż elementów elewacji,

- wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.

Zamawiający wyłącza z zamówienia izolację poziomą murów wykonaną metodą iniekcji.

- Przed złożeniem oferty Wykonawca ma obowiązek dokonania pod rygorem odrzucenia oferty wizji lokalnej w terenie w celu prawidłowego oszacowania ceny oferty.

- Wszystkie wbudowywane materiały budowlane powinny posiadać dokumenty  potwierdzające dopuszczenie do wbudowania zgodnie z przepisami prawa (atesty, certyfikaty, aprobaty). Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają akceptacji inspektora nadzoru. Zaakceptowane materiały będą stanowiły element dokumentacji powykonawczej.

- Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną  ofertową obejmuje także:

- zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy, ubezpieczenie terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, pomocniczych dla robót podstawowych, robót zabezpieczających,

- koszty wywozu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu, ziemi,

- koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń,

- koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii,

- organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,

- utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót,

- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP,

- uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

- doprowadzenie terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych oraz nadmiaru ziemi zgodnie z przepisami prawa,

- uporządkowanie oraz niezbędne naprawy dróg dojazdowych do przedmiotowej inwestycji po zakończonych robotach budowlanych,

- wszelkie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych niezbędne do prawidłowego i terminowego ich wykonania, jak np. koszty zużycia mediów, opłaty związane z nadzorem i odbiorem technicznym dysponentów sieci i inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia,

- uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień, odbiorów z dysponentami wszystkich sieci oraz dokonywanie wszelkich zgłoszeń i zawiadomień wynikających ze wszystkich decyzji i warunków technicznych, które stanowią podstawę do prowadzenia robót.

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji technicznej, która stanowi podstawę do sporządzenia oferty. Na dokumentację techniczną składają się:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacja techniczna

- przedmiar.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszym zapytaniem, w/w dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w w/w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty, nie będą  traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą dodatkowo finansowane przez Zamawiającego.

- Cena ofertowa jest to wynagrodzenie  ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz  z podatkiem VAT.

- Cenę ryczałtową za realizację zadania należy ustalić na podstawie:

- dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót,

- dokumentacji projektowej,

c)    zaproszenia do złożenia oferty.

- W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, które są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu umowy.

- Kryterium oceny ofert:   Cena- 100%

- Przedmiary robót, stanowiące załącznik do OPZ, należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiary robót nie mogą stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.

UWAGA! Przedmiary robót stanowiące załączniki do OPZ, mają jedynie charakter pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że 
w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, bądź nie uwzględnienia jakiejś części zamówienia w przedmiarze, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak jakiejś części zamówienia w przedmiarze robót lub w tabelach, schematach materiałowych zawartych w dokumentacji projektowej w szczególności 
w projekcie wykonawczym, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji technicznej bądź niniejszego OPZ w umownej cenie ryczałtowej.

- Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami     BHP.

- Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcy na wykonane roboty i wbudowywane materiały. Roszczenia 
z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.

- W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży uzgodniony  z Zamawiającym harmonogram terminowo – rzeczowy, uwzględniający poszczególne elementy robót i terminy ich wykonania.

- Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy kosztorys, sporządzony z uwzględnieniem wskazań do harmonogramu o których mowa powyżej, zawierający stawki roboczogodziny i wysokość narzutów.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie  posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż: 120.000,00 zł. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia umowy kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia i oświadczeniem o braku roszczeń osób trzecich, które mogą być zaspokojone z polisy ubezpieczeniowej.

Wykaz załączników:

- Propozycja cenowa

- Klauzula informacyjna  RODO

- Dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiar robót